ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
МО КОЛОКШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦЫ деревни 
БОльшое Иваньково

Пояснительная записка 124-17- ПЗ

Заказчик: ООО “АгроТур”

Владимир 2017

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
МО КОЛОКШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦЫ деревни 
БОльшое Иваньково

Пояснительная записка 124-17- ПЗ

Заказчик: ООО “АгроТур”

| Директор института | П.В.Шигорин |
| --- | --- |
| Начальник Мастерской территориального планирования | Т.А.Параничева |
| Главный инженер проекта | Т.А.Параничева |

Владимир 2017

Работа выполнена в Мастерской территориального планирования

авторским коллективом в следующем составе:

| Проект разработали: | Параничева Т.А. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Азанова И.Т. |  |

# СОДЕРЖАНИЕ  ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

Проект  «Внесение изменений в Генеральный план МО Колокшанское сельское поселение Собинского района Владимирской области в части изменения границы деревни Большое Иваньково ” :

Пояснительная записка:

|  | Текстовые материалы |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения |  | 5 |
| 2 | Перечень внесенных изменений в текстовую часть |  | 6 |
| 3 | Перечень внесенных изменений в графические материалы |  | 27 |
| 4 | Приложение |  | 28 |
|  | Графические материалы: |  |
| N | Наименование карт | Масштаб |
| 1 | Фрагмент Внесение изменений в Генеральный план МО Колокшанское сельское поселение Собинского района Владимирской области в части изменения границы деревни Большое Иваньково , Генеральный план (основной чертеж) | 1:10 000 |
| 2 | Внесение изменений в Генеральный план МО Колокшанское сельское поселение Собинского района Владимирской области в части изменения границы деревни Большое Иваньково , Генеральный план (основной чертеж) | Электронная версия |
| 3 | Внесение изменений в Генеральный план МО Колокшанское сельское поселение Собинского района Владимирской области в части изменения границы деревни Большое Иваньково Карта (cхема) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития | Электронная версия |
| 4 | Внесение изменений в Генеральный план МО Колокшанское сельское поселение Собинского района Владимирской области в части изменения границы деревни Большое Иваньково , Карта (cхема) существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи | Электронная версия |

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Проект “ Внесение изменений в Генеральный план МО Колокшанское сельское поселение Собинского района Владимирской области в части изменения границы деревни Большое Иваньково”  разработан по заказу Администрации Собинского района  (письмо N01-18-380 от 02.03.2017г.) для ООО “АгроТур” (Договор 
124-17 от  7 марта 2017 года,  шифр 124 -17) в соответствии со Статьей 24 Градостроительного кодекса,  Федеральным законом от 6.10.2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”и определению арбитражного суда Владимирской области по делу N А11-2973/2016.

В соответствии с п.1 Ст. 24. Градостроительного кодекса, изменения внесенные в Генеральный план МО Колокшанское сельское поселение Собинского района  утверждаются представительным органом местного самоуправления.

Цель и задачи проекта: корректировка границы населенного пункта Большое Иваньково,  актуализация разделов генерального плана.

ООО “АгроТур” обратился в Администрацию  Собинского района с просьбой проведения работ по внесению изменений в Генеральный план, а именно внесение изменений   в границы населенного пункта деревня Большое Иваньково в части исключения части земельного участка с кадастровым номером 33:12:011001: 199 согласно межевого плана, разрабатываемого кадастровым инженером Саутиным А.М.

Таким образом, в материалы  Генерального плана МО Колокшанское сельское поселение  Собинского района  (утв. решением Совета народных депутатов МО Колокшанское сельское поселение № 22/9 от 29.12.2011 г/) внесены следующие изменения и дополнения:

# 2. Перечень внесенных изменений в текстовую часть

В Книгу 1.  Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования Колокшанское сельское поселение Собинского района Владимирской области.

Раздел 1.6. Население, трудовые ресурсы

Подраздел 1.6.3. Определение перспективной численности населения

Таблица 24. Динамика численности постоянного и временного населения, дачников по населенным пунктам поселения:

- в строке 2 – 
в столбце 12- расчетный срок- дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году)– 180 человек  заменить на 84 человека

- в строке Итого - 
в столбце 12- расчетный срок- дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году)– 1320 человек  заменить на 1224 человека

Стр. 82 – в Таблицу внесены следующие изменения:

В сводном виде итоговые показатели проектной численности населения  поселения

| Численность населения (человек) | 1.01.2009 года | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрированные, прописанные по месту жительства постоянно | 1489 | 1435 | 1310 |
| Временные (проживает больше одного года)- | 94 | 224 | 467 |
| Итого | 1583 | 1659 | 1777 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 753 | 847 | 1320 |

Новая редакция Таблицы

В сводном виде итоговые показатели проектной численности населения  поселения

| Численность населения (человек) | 1.01.2009 года | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрированные, прописанные по месту жительства постоянно | 1489 | 1435 | 1310 |
| Временные (проживает больше одного года)- | 94 | 224 | 467 |
| Итого | 1583 | 1659 | 1777 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 753 | 847 | 1224 |

Раздел 1.7 Комплексная оценка территории

Таблица 25. Реестр площадок, предлагаемых для включения в перспективные границы населенных пунктов.

Строки таблицы (стр.88)

| Порядко-вый номер площадки на графи-ческом материале | К какому населенному пункту относится | Кадастровый номер | планируемая | существующая | Ориентировочная площадь населенного пункта в перспективных границах, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь га (увеличение) | Площадь га (уменьшение) | Населенный пункт Кадастровые кварталы Площадь по кадастру, га |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| N45 | деревня Большое Иваньково | 33:12:011001: 33:12:011035: 9 | 4,346 |  | 33:12:011034 31,72 33:12:011035 18,28 | 85,31+ 0,13+0,1118+0,07 = 85,6218 |
| N46 | деревня Большое Иваньково | 33:12:011001: 199 | 29,53 |  |  |  |
| N47 | деревня Большое Иваньково | 33:12:011034: 74 | 0,014 |  |  |  |
| N48 | деревня Большое Иваньково | 33:12:011001: | 1,42 |  |  |  |
|  | деревня Большое Иваньково | 33:12:011034:219 | 0,13 |  |  |  |
|  | деревня Большое Иваньково | 33:12:011034:59 | 0,1118 |  |  |  |
|  | деревня Большое Иваньково | 33:12:011034:60 | 0,07 |  |  |  |

Изложить в следующей редакции:

| Порядко-вый номер площадки на графи-ческом материале | К какому населенному пункту относится | Кадастровый номер | планируемая | существующая | Ориентировочная площадь населенного пункта в перспективных границах, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь га (увеличение) | Площадь га (уменьшение) | Населенный пункт Кадастровые кварталы Площадь по кадастру, га |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| N45 | деревня Большое Иваньково | 33:12:011001: 33:12:011035: 9 | 4,346 |  | 33:12:011034 31,72 33:12:011035 18,28 | 85,6218-29,53+5,075= 61,1668 |
| N46 | деревня Большое Иваньково | 33:12:011001: 199 | 29,53-24,9985+ 0,4627+ 0,0808= 5,075 |  |  |  |
| N47 | деревня Большое Иваньково | 33:12:011034: 74 | 0,014 |  |  |  |
| N48 | деревня Большое Иваньково | 33:12:011001: | 1,42 |  |  |  |
|  | деревня Большое Иваньково | 33:12:011034:219 | 0,13 |  |  |  |
|  | деревня Большое Иваньково | 33:12:011034:59 | 0,1118 |  |  |  |
|  | деревня Большое Иваньково | 33:12:011034:60 | 0,07 |  |  |  |

- в строке Итого –

в столбце 4-  площадь га (увеличение)  – 255,2568 га заменить на 230,8018га ( т.е.255,2568га-29,53га+5,075га= 230,8018га)

в столбце 7- ориентировочная площадь населенных пунктов в перспективных границах –  821,2618 га   заменить на796,8068 га (821,2618га -29,53га+5,075га = 796,8068га)

Стр.85 Текст:

В категорию земель населенных пунктов из других категорий земель при установлении границ сельских населенных пунктов с учетом перспективных площадок   необходимо перевести  255,2568га (Таблица 25), а именно:

земель сельскохозяйственного назначения- 250,1668 га, из них 93,6718 га находящихся за границами населенных пунктов под выстроенными жилыми домами с приусадебными земельными участками или отведенными для строительства жилых домов с приусадебными земельными участками,

земель промышленности , транспорта, информатики, космического обеспечения, обороны и иного назначения- 5,09га (включить в границу поселка Колокша участок железной дороги Москва-Н.Новгород с полосой отвода площадью 5,09 га).

Изложить в следующей редакции

В категорию земель населенных пунктов из других категорий земель при установлении границ сельских населенных пунктов с учетом перспективных площадок   необходимо перевести 230,8018 га (Таблица 25), а именно:

земель сельскохозяйственного назначения- 225,7118га, из них 93,6718 га находящихся за границами населенных пунктов под выстроенными жилыми домами с приусадебными земельными участками или отведенными для строительства жилых домов с приусадебными земельными участками,

земель промышленности , транспорта, информатики, космического обеспечения, обороны и иного назначения- 5,09га (включить в границу поселка Колокша участок железной дороги Москва-Н.Новгород с полосой отвода площадью 5,09 га).

| Было в генплане | Межевание |
| --- | --- |
| Площадь 295300+808+4627=300735кв.м | Площадь 249985+50750=300735 кв.м |

В Книгу 2.  Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования Колокшанское сельское поселение Собинского района внесены следующие дополнения и изменения :

Раздел 2.   Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

2.1.3. Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов

Стр.23 Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни 
Большое Иваньково

Текст

Дальнейшее развитие населенного пункта предусматривается в восточном направлении с включением в существующие границы планируемой селитебной зоны по своим параметрам составляющей около 70%  от существующей.

Заменить на

Дальнейшее развитие населенного пункта предусматривается в восточном направлении с включением в существующие границы планируемой селитебной зоны по своим параметрам составляющей около 22% от существующей.

Таблицу 35- Основные технико-экономические показатели (в динамике развития) изложить в новой редакции (см.ниже)

| деревня Большое Иваньково | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 123 | 100 | 161 | 100 | 266 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 51 | 41,46 | 50 | 31,06 | 39 | 14,66 |
| Временное (проживает больше одного года) | 7 | 5,69 | 27 | 16,77 | 47 | 17,67 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 65 | 52,85 | 84 | 52,17 | 180 | 67,67 |
| Площадь населенного пункта, га | 50 | 100 | 85,6218 | 100 | 85,6218 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 38,36 | 76,72 |  |  | 63,4218 | 74,07 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 0,09 | 0,105 |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 6,64 | 13,28 |  |  | 4,59 | 5,36 |
| зеленых насаждений общего пользования, га | 1,51 | 3,02 |  |  | 4,4 | 5,14 |
| водных объектов, га | 0,13 | 0,26 |  |  | 0,13 | 0,15 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,001 | 0,002 |  |  | 0,004 | 0,005 |
| территорий общего пользования, га | 3,359 | 6,718 |  |  | 12,986 | 15,17 |
| Количество жилых домов | 104 |  | 141 |  | 259 |  |

Новая редакция Таблица 35. Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

| деревня Большое Иваньково | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 123 | 100 | 161 | 100 | 170 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 51 | 41,46 | 50 | 31,06 | 39 | 22,9 |
| Временное (проживает больше одного года) | 7 | 5,69 | 27 | 16,77 | 47 | 27,7 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 65 | 52,85 | 84 | 52,17 | 84 | 49,4 |
| Площадь населенного пункта, га | 50 | 100 | 85,6218 | 100 | 61,1668 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 38,36 | 76,72 |  |  | 38,9668 | 63,71 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 0,09 | 0,15 |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 6,64 | 13,28 |  |  | 4,59 | 7,5 |
| зеленых насаждений общего пользования, га | 1,51 | 3,02 |  |  | 4,4 | 7,19 |
| водных объектов, га | 0,13 | 0,26 |  |  | 0,13 | 0,21 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,001 | 0,002 |  |  | 0,004 | 0,01 |
| территорий общего пользования, га | 3,359 | 6,718 |  |  | 12,986 | 21,23 |
| Количество жилых домов | 104 |  | 141 |  | 163 |  |

Подраздел 2.2. Социальная инфраструктура и система обслуживания

2.2.1. Жилищный фонд и политика жилищного строительства

Таблицу 49. Сравнительная характеристика проектных показателей (в динамике развития) изложить в новой редакции (см.ниже)

| N | Наименование | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Постоянное население (зарегистрированы постоянно)+ |
| 1 | Население, чел. | 1489 | 1435 | 1310 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 31,343 | 31,343 | 32,543 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 21,05 | 21,84 | 24,84 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | - | 1,2 |
|  | Временное население (проживает больше одного года) и дачники (проживают в среднем не более 6 месяцев в году) |
| 1 | Население, чел. | 847 | 1069 | 1787 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 37,885 | 53,635 | 105,255 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 44,73 | 50,17 | 58,91 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | 15,75 | 67,37 |

Новая редакция Таблица 49. Сравнительная характеристика проектных показателей (в динамике развития)

| N | Наименование | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Постоянное население (зарегистрированы постоянно)+ |
| 1 | Население, чел. | 1489 | 1435 | 1310 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 31,343 | 31,343 | 32,543 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 21,05 | 21,84 | 24,84 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | - | 1,2 |
|  | Временное население (проживает больше одного года) и дачники (проживают в среднем не более 6 месяцев в году) |
| 1 | Население, чел. | 847 | 1071 | 1691 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 37,885 | 53,635 | 95,655 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 44,73 | 50,17 | 56,57 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | 15,75 | 57,77 |

Раздел 2.4.2. Электроснабжение

Таблица 62. Потребители от ПС “Колокша”

В графе Б. и М. Иваньково в столбцах

| Расчетный срок | Количество квартир | 259 | заменить на 163 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная электрическая нагрузка кВт | 253,0948 | заменить на 159,2836 |
|  | баланс | -158,0948 | заменить на - 64,2836 |

В графе  Итого в столбце

–расчетный срок - расчетная электрическая нагрузка, кВт-  1443,0888 заменить на 1349,2776

Таблица 64. Потребители от ПС “Колокша”

В графе Б. Иваньково в столбцах

| Расчетный срок | Количество квартир | 259 | заменить на 163 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная электрическая нагрузка кВт | 253,0948 | заменить на 159,2836 |
|  | Мощн. Трансфор. кВА(новая) | 250 | заменить на 160 |
|  | Располагаемая нагрузка, кВт (новая) | 237,5 | заменить на 152,0 |
|  | Баланс (95+152(новая ТП) | 79,4052 | заменить на 87,7164 |

В графе  Итого в столбце –расчетный срок

- Мощн. Трансфор. кВА-7870,0 заменить на 7780

- располагаемая нагрузка, кВт-7476,6 заменить на 7391,1

- расчетная электрическая нагрузка, кВт-   1443,0888 заменить на 1349,2776

Подраздел 2.5 Охрана окружающей среды

2.5.4. Санитарная очистка территории

Таблица 68. Ожидаемое количество ТБО

В строке д.Б.Иваньково

– на расчетный срок -в столбце 10 (кол-во дачников (прож. 156 дней в году)- 180 человек заменить на 84 человека, в столбце 12( Кол-во ТБО от дачников,  т/ м³ )-  28,8/144 заменить на 13,44/67,2–в столбце 13 (Всего ТБО, т/ м³ )-  56,32/281,6 заменить на 40,96/204,8

В строке Итого

– на расчетный срок -в столбце 10 (кол-во дачников (прож. 156 дней в году)- 1320 человек заменить на 1224 человек, в столбце 13( Всего ТБО, т/ м³)-   757,504/3878,4 заменить на –742,144/3801,6

В строке Всего

в столбце 13 (Всего ТБО, т/ м³)-   1093,689/5618,235 заменить на 1078,329 /5541,435

Раздел 3 Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию.

3.2.4- Население. Система расселения.-Стр.123 -Таблица – Итоговые показатели проектной численности населения поселения

- в строке - дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году)- в столбце расчетный срок  1320 человек  заменить на 1224 человека

Стр.124 – Таблица 72- Динамика численности постоянного и временного населения, дачников по населенным пунктам поселения:

- в строке 2- деревня Большое Иваньково –  в столбце 12- расчетный срок- дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году)– 180 человек  заменить на 84 человека

- в строке Итого -
в столбце 12- расчетный срок- дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году)– 1320 человек  заменить на 1224 человека

3.2.5-Жилищный фонд- Стр.125- Таблица 73 Сравнительная характеристика проектных показателей (в динамике развития) изложить в новой редакции (см.ниже)

| N | Наименование | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Постоянное население (зарегистрированы постоянно)+ |
| 1 | Население, чел. | 1489 | 1435 | 1310 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 31,343 | 31,343 | 32,543 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 21,05 | 21,84 | 24,84 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | - | 1,2 |
|  | Временное население (проживает больше одного года) и дачники (проживают в среднем не более 6 месяцев в году) |
| 1 | Население, чел. | 847 | 1071 | 1787 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 37,885 | 53,635 | 105,255 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 44,73 | 50,17 | 58,91 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | 15,75 | 67,37 |

Новая редакция Таблица 73. Сравнительная характеристика проектных показателей (в динамике развития)

| N | Наименование | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Постоянное население (зарегистрированы постоянно)+ |
| 1 | Население, чел. | 1489 | 1435 | 1310 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 31,343 | 31,343 | 32,543 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 21,05 | 21,84 | 24,84 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | - | 1,2 |
|  | Временное население (проживает больше одного года) и дачники (проживают в среднем не более 6 месяцев в году) |
| 1 | Население, чел. | 847 | 1071 | 1691 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 37,885 | 53,635 | 95,655 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 44,73 | 50,17 | 56,57 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | 15,75 | 57,77 |

Раздел 3.2. 14  Основные технико - экономические показатели генерального плана   внесены следующие изменения:

- – Территория-Таблица, п. 1.2  Земли сельскохозяйственного назначения 
в графе – площадь территории на  расчетный срок –  4175,9073га заменить на 4200,3623 га   
Примечание – ранее внесенные изменения:
 4204,655 га-0,8488га(земельный участок с кадастровым номером 33:12:011001:600 )- 0,5871 (земельный участок с кадастровым номером 33:12:011004:1)га = 4203,2191 га
4203,2191га - 0,13га -0,1118га -0,07га  ( земельные участки с кадастровыми номерами 33:12:011034:219,  33:12:011034:59, 33:12:011034:60)  - 27га (ВСМ 2) =4175,9073га

Таблица, п. 1.3. Земли населенных пунктов
в графе – площадь территории на  расчетный срок  821,2618 - га заменить на 796,8068га  
Примечание – ранее внесенные изменения:
820,95га+ 0,13га+0,1118га+ 0,07га= 821,2618га ( земельные участки с кадастровыми номерами 33:12:011034:219,  33:12:011034:59, 33:12:011034:60)

- - Население -Таблица, п. 2.1 -дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) –   1320 чел. заменить на 1224 чел.

3     - Жилищный фонд - Таблица

п. 3.2-На расчетный срок

- Всего (у временного населения, проживающего больше года и дачников, проживающих в среднем не более 6 месяцев в году, тыс.кв. м общей площади)- 105,255 заменить на 95,655

Ввод нового жилья, тыс.кв.м- 67,37 заменить на 57,77

п. 3.4- На расчетный срок

- новое жилищное строительство, всего, тыс.кв. м общей площади: 68,57 заменить на  58,97

- малоэтажное (усадебное) квартир-     960 заменить на 864

-  среднегодовой объем нового жилищного строительства, тыс.кв. м общей площади- 3,43 заменить на 2,95

7    -Инженерная инфраструктура-Таблица, п.7.3 Электроснабжение в строке потребители от ПС “Колокша”кВт - на расчетный срок-  1443,0888 заменить на 1349,2776

9    -Санитарная очистка территории- Таблица

п. 9.1- На расчетный срок

- количество твердых бытовых отходов, т/ год-  1093,689 заменить на 1078,329

Сводная ведомость земельных участков, переводимых по проекту в земли населенных пунктов из земель других категорий 
Текст строки N 46 к деревне Б.Иваньково изложить в новой редакции (смотри ниже)

| N на графи-ческом мате-риале | Место-положение | Кадастровый номер | Площадь участка | Существующая категория земель | В какую категорию земель предлагается перевести | Для каких целей переводится | В том числе разбивка площадей по категориям земель из которых осуществляется перевод в категорию земли населенных пунктов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Земли с/х назначения | Земли лесного фонда | Земли пром. тр…….и иного назн. | Земли запаса |  |
|  |  |  |  |  |  |  | площадь | площадь | площадь | площадь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| N 46 | д. Большое Иваньково | 33:12:011001: 199 | 29,53 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | Существующая жилая застройка Частично перспективная площадка для жилищного строительства | 29,53 |  |  |  | Включен в границы населенного пункта как участок с существующей жилой застройкой и выделенными гражданам земельными участками Частично как перспективная площадка для жилищного строительства Примечание: частично территория включена в границы населенного пункта Законом Владимирской области N86-ОЗ от 19 июля 2004г.”Об установлении административной границы….” |

Новая редакция

| N на графи-ческом мате-риале | Место-положение | Кадастровый номер | Площадь участка | Существующая категория земель | В какую категорию земель предлагается перевести | Для каких целей переводится | В том числе разбивка площадей по категориям земель из которых осуществляется перевод в категорию земли населенных пунктов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Земли с/х назначения | Земли лесного фонда | Земли пром. тр…….и иного назн. | Земли запаса |  |
|  |  |  |  |  |  |  | площадь | площадь | площадь | площадь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| N 46 | д. Большое Иваньково | 33:12:011001: 199 | 29,53-24,9985+ 0,4627+ 0,0808= 5,075 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | Существующая жилая застройка | 5,075 |  |  |  | Включен в границы населенного пункта как участок с существующей жилой застройкой и выделенными гражданам земельными участками Примечание: частично территория включена в границы населенного пункта Законом Владимирской области N86-ОЗ от 19 июля 2004г.”Об установлении административной границы….” |

В графе Итого – столбец 4-255,2568га – заменить на 230,8018га ( т.е.255,2568га-29,53га+5,075га= 230,8018га)

В графе Итого – столбец 8-  250,1668 га – заменить на 225,7118га  (т.е. 250,1668 -29,53+ 5,075га =225,7118га

В Книгу 3. Положения о территориальном планировании проекта генерального плана муниципального образования Колокшанское сельское поселение Собинского района Владимирской области. (Утверждаемая часть) – внесены следующие изменения и дополнения:

Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

Подраздел 2.1 Мероприятия по территориальному планированию на 1 очередь

2.1.11  Утвердить Реестр площадок, предлагаемых для включения в перспективные границы населенных пунктов.

Таблица 4. Реестр площадок, предлагаемых для включения в перспективные границы населенных пунктов.

Строки таблицы (стр.17)

| Порядко-вый номер площадки на графи-ческом материале | К какому населенному пункту относится | Кадастровый номер | планируемая | существующая | Ориентировочная площадь населенного пункта в перспективных границах, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь га (увеличение) | Площадь га (уменьшение) | Населенный пункт Кадастровые кварталы Площадь по кадастру, га |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| N45 | деревня Большое Иваньково | 33:12:011001: 33:12:011035: 9 | 4,346 |  | 33:12:011034 31,72 33:12:011035 18,28 | 85,31+ 0,13+0,1118+0,07 = 85,6218 |
| N46 | деревня Большое Иваньково | 33:12:011001: 199 | 29,53 |  |  |  |
| N47 | деревня Большое Иваньково | 33:12:011034: 74 | 0,014 |  |  |  |
| N48 | деревня Большое Иваньково | 33:12:011001: | 1,42 |  |  |  |
|  | деревня Большое Иваньково | 33:12:011034:219 | 0,13 |  |  |  |
|  | деревня Большое Иваньково | 33:12:011034:59 | 0,1118 |  |  |  |
|  | деревня Большое Иваньково | 33:12:011034:60 | 0,07 |  |  |  |

Изложить в следующей редакции:

| Порядко-вый номер площадки на графи-ческом материале | К какому населенному пункту относится | Кадастровый номер | планируемая | существующая | Ориентировочная площадь населенного пункта в перспективных границах, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь га (увеличение) | Площадь га (уменьшение) | Населенный пункт Кадастровые кварталы Площадь по кадастру, га |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| N45 | деревня Большое Иваньково | 33:12:011001: 33:12:011035: 9 | 4,346 |  | 33:12:011034 31,72 33:12:011035 18,28 | 85,6218-29,53+5,075= 61,1668 |
| N46 | деревня Большое Иваньково | 33:12:011001: 199 | 29,53-24,9985+ 0,4627+ 0,0808= 5,075 |  |  |  |
| N47 | деревня Большое Иваньково | 33:12:011034: 74 | 0,014 |  |  |  |
| N48 | деревня Большое Иваньково | 33:12:011001: | 1,42 |  |  |  |
|  | деревня Большое Иваньково | 33:12:011034:219 | 0,13 |  |  |  |
|  | деревня Большое Иваньково | 33:12:011034:59 | 0,1118 |  |  |  |
|  | деревня Большое Иваньково | 33:12:011034:60 | 0,07 |  |  |  |

- в строке Итого –

в столбце 4-  площадь га (увеличение)  – 255,2568 га заменить на 230,8018га ( т.е.255,2568га-29,53га+5,075га= 230,8018га)

в столбце 7- ориентировочная площадь населенных пунктов в перспективных границах –  821,2618 га   заменить на796,8068 га (821,2618га -29,53га+5,075га = 796,8068га)

Стр.14 Текст:

В категорию земель населенных пунктов из других категорий земель при установлении границ сельских населенных пунктов с учетом перспективных площадок   необходимо перевести  255,2568га (Таблица 4), а именно:

земель сельскохозяйственного назначения- 250,1668 га, из них 93,6718 га находящихся за границами населенных пунктов под выстроенными жилыми домами с приусадебными земельными участками или отведенными для строительства жилых домов с приусадебными земельными участками,

земель промышленности , транспорта, информатики, космического обеспечения, обороны и иного назначения- 5,09га (включить в границу поселка Колокша участок железной дороги Москва-Н.Новгород с полосой отвода площадью 5,09 га).

Изложить в следующей редакции

В категорию земель населенных пунктов из других категорий земель при установлении границ сельских населенных пунктов с учетом перспективных площадок   необходимо перевести 230,8018 га (Таблица 25), а именно:

земель сельскохозяйственного назначения- 225,7118га, из них 93,6718 га находящихся за границами населенных пунктов под выстроенными жилыми домами с приусадебными земельными участками или отведенными для строительства жилых домов с приусадебными земельными участками,

земель промышленности , транспорта, информатики, космического обеспечения, обороны и иного назначения- 5,09га (включить в границу поселка Колокша участок железной дороги Москва-Н.Новгород с полосой отвода площадью 5,09 га).

Подраздел 2.2 Мероприятия по территориальному планированию на период реализации генерального плана (расчетный срок)

Раздел 2.2.3. Определение перспективной численности населения

Таблица (стр. 36). В сводном виде итоговые показатели проектной численности населения поселения:

- в строке- дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году)-

- расчетный срок – 1320 человек  заменить на 1224 человека

Таблица 11. Динамика численности постоянного и временного населения, дачников по населенным пунктам поселения:

- в строке 2-деревня Большое Иваньково – 
в столбце 12- расчетный срок- дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году)– 180 человек  заменить на 84 человека

- в строке Итого - 
в столбце 12- расчетный срок- дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году)– 1320 человек  заменить на 1224 человека

2.2.4 Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов

Таблицу 14 (стр.41)- Основные технико-экономические показатели (в динамике развития) изложить в новой редакции (см.ниже)

| деревня Большое Иваньково | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 123 | 100 | 161 | 100 | 266 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 51 | 41,46 | 50 | 31,06 | 39 | 14,66 |
| Временное (проживает больше одного года) | 7 | 5,69 | 27 | 16,77 | 47 | 17,67 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 65 | 52,85 | 84 | 52,17 | 180 | 67,67 |
| Площадь населенного пункта, га | 50 | 100 | 85,6218 | 100 | 85,6218 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 38,36 | 76,72 |  |  | 63,4218 | 74,07 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 0,09 | 0,105 |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 6,64 | 13,28 |  |  | 4,59 | 5,36 |
| зеленых насаждений общего пользования, га | 1,51 | 3,02 |  |  | 4,4 | 5,14 |
| водных объектов, га | 0,13 | 0,26 |  |  | 0,13 | 0,15 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,001 | 0,002 |  |  | 0,004 | 0,005 |
| территорий общего пользования, га | 3,359 | 6,718 |  |  | 12,986 | 15,17 |
| Количество жилых домов | 104 |  | 141 |  | 259 |  |

Новая редакция Таблица 14. Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

| деревня Большое Иваньково | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 123 | 100 | 161 | 100 | 170 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 51 | 41,46 | 50 | 31,06 | 39 | 22,9 |
| Временное (проживает больше одного года) | 7 | 5,69 | 27 | 16,77 | 47 | 27,7 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 65 | 52,85 | 84 | 52,17 | 84 | 49,4 |
| Площадь населенного пункта, га | 50 | 100 | 85,6218 | 100 | 61,1668 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 38,36 | 76,72 |  |  | 38,9668 | 63,71 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 0,09 | 0,15 |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 6,64 | 13,28 |  |  | 4,59 | 7,5 |
| зеленых насаждений общего пользования, га | 1,51 | 3,02 |  |  | 4,4 | 7,19 |
| водных объектов, га | 0,13 | 0,26 |  |  | 0,13 | 0,21 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,001 | 0,002 |  |  | 0,004 | 0,01 |
| территорий общего пользования, га | 3,359 | 6,718 |  |  | 12,986 | 21,23 |
| Количество жилых домов | 104 |  | 141 |  | 163 |  |

2.2.5. Жилищный фонд и политика жилищного строительства

Таблицу 27. Сравнительная характеристика проектных показателей (в динамике развития) изложить в новой редакции (см.ниже)

| N | Наименование | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Постоянное население (зарегистрированы постоянно)+ |
| 1 | Население, чел. | 1489 | 1435 | 1310 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 31,343 | 31,343 | 32,543 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 21,05 | 21,84 | 24,84 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | - | 1,2 |
|  | Временное население (проживает больше одного года) и дачники (проживают в среднем не более 6 месяцев в году) |
| 1 | Население, чел. | 847 | 1071 | 1787 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 37,885 | 53,635 | 105,255 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 44,73 | 50,17 | 58,91 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | 15,75 | 67,37 |

Новая редакция Таблица 27. Сравнительная характеристика проектных показателей (в динамике развития)

| N | Наименование | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Постоянное население (зарегистрированы постоянно)+ |
| 1 | Население, чел. | 1489 | 1435 | 1310 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 31,343 | 31,343 | 32,543 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 21,05 | 21,84 | 24,84 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | - | 1,2 |
|  | Временное население (проживает больше одного года) и дачники (проживают в среднем не более 6 месяцев в году) |
| 1 | Население, чел. | 847 | 1071 | 1691 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 37,885 | 53,635 | 95,655 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 44,73 | 50,17 | 56,57 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | 15,75 | 57,77 |

Раздел 2.2.11. Электроснабжение

Таблица 33. Потребители от ПС “Колокша”

В графе Б. и М. Иваньково в столбцах

| Расчетный срок | Количество квартир | 259 | заменить на 163 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная электрическая нагрузка кВт | 253,0948 | заменить на 159,2836 |
|  | баланс | -158,0948 | заменить на - 64,2836 |

В графе  Итого в столбце

–расчетный срок - расчетная электрическая нагрузка, кВт-  1443,0888 заменить на 1349,2776

Таблица 35. Потребители от ПС “Колокша”

В графе Б. Иваньково в столбцах

| Расчетный срок | Количество квартир | 259 | заменить на 163 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная электрическая нагрузка кВт | 253,0948 | заменить на 159,2836 |
|  | Мощн. Трансфор. кВА(новая) | 250 | заменить на 160 |
|  | Располагаемая нагрузка, кВт (новая) | 237,5 | заменить на 152,0 |
|  | Баланс (95+152(новая ТП) | 79,4052 | заменить на 87,7164 |

В графе  Итого в столбце –расчетный срок

- Мощн. Трансфор. кВА-7870,0 заменить на 7780

- располагаемая нагрузка, кВт-7476,6 заменить на 7391,1

- расчетная электрическая нагрузка, кВт-   1443,0888 заменить на 1349,2776

Раздел 2.2.16. Санитарная очистка территории

Таблица 38. Ожидаемое количество ТБО

В строке д.Б.Иваньково

– на расчетный срок -в столбце 10 (кол-во дачников (прож. 156 дней в году)- 180 человек заменить на 84 человека, в столбце 12( Кол-во ТБО от дачников,  т/ м³ )-  28,8/144 заменить на 13,44/67,2–в столбце 13 (Всего ТБО, т/ м³ )-  56,32/281,6 заменить на 40,96/204,8

В строке Итого

– на расчетный срок -в столбце 10 (кол-во дачников (прож. 156 дней в году)- 1320 человек заменить на 1224 человек, в столбце 13( Всего ТБО, т/ м³)-   757,504/3878,4 заменить на –742,144/3801,6

В строке Всего

в столбце 13 (Всего ТБО, т/ м³)-   1093,689/5618,235 заменить на 1078,329 /5541,435

2.2. 19  Основные технико - экономические показатели    внесены следующие изменения:

- – Территория-Таблица, п. 1.2  Земли сельскохозяйственного назначения 
в графе – площадь территории на  расчетный срок –  4175,9073га заменить на4200,3623 га   
Примечание – ранее внесенные изменения:
 4204,655 га-0,8488га(земельный участок с кадастровым номером 33:12:011001:600 )- 0,5871 (земельный участок с кадастровым номером 33:12:011004:1)га = 4203,2191 га
4203,2191га - 0,13га -0,1118га -0,07га  ( земельные участки с кадастровыми номерами 33:12:011034:219,  33:12:011034:59, 33:12:011034:60)  - 27га (ВСМ 2) =4175,9073га

Таблица, п. 1.3. Земли населенных пунктов
в графе – площадь территории на  расчетный срок  821,2618 - га заменить на 796,8068га  
Примечание – ранее внесенные изменения:
820,95га+ 0,13га+0,1118га+ 0,07га= 821,2618га ( земельные участки с кадастровыми номерами 33:12:011034:219,  33:12:011034:59, 33:12:011034:60)

- - Население -Таблица, п. 2.1 -дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) –   1320 чел. заменить на 1224 чел.

3     - Жилищный фонд - Таблица

п. 3.2-На расчетный срок

- Всего (у временного населения, проживающего больше года и дачников, проживающих в среднем не более 6 месяцев в году, тыс.кв. м общей площади)- 105,255 заменить на 95,655

Ввод нового жилья, тыс.кв.м- 67,37 заменить на 57,77

п. 3.4- На расчетный срок

- новое жилищное строительство, всего, тыс.кв. м общей площади: 68,57 заменить на  58,97

- малоэтажное (усадебное) квартир-     960 заменить на 864

-  среднегодовой объем нового жилищного строительства, тыс.кв. м общей площади- 3,43 заменить на 2,95

7    -Инженерная инфраструктура-Таблица, п.7.3 Электроснабжение в строке потребители от ПС “Колокша”кВт - на расчетный срок-  1443,0888 заменить на 1349,2776

9    -Санитарная очистка территории- Таблица

п. 9.1- На расчетный срок

- количество твердых бытовых отходов, т/ год-  1093,689 заменить на 1078,329

Сводная ведомость земельных участков, переводимых по проекту в земли населенных пунктов из земель других категорий 
Текст строки N 46 к деревне Б.Иваньково изложить в новой редакции (смотри ниже)

| N на графи-ческом мате-риале | Место-положение | Кадастровый номер | Площадь участка | Существующая категория земель | В какую категорию земель предлагается перевести | Для каких целей переводится | В том числе разбивка площадей по категориям земель из которых осуществляется перевод в категорию земли населенных пунктов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Земли с/х назначения | Земли лесного фонда | Земли пром. тр…….и иного назн. | Земли запаса |  |
|  |  |  |  |  |  |  | площадь | площадь | площадь | площадь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| N 46 | д. Большое Иваньково | 33:12:011001: 199 | 29,53 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | Существующая жилая застройка Частично перспективная площадка для жилищного строительства | 29,53 |  |  |  | Включен в границы населенного пункта как участок с существующей жилой застройкой и выделенными гражданам земельными участками Частично как перспективная площадка для жилищного строительства Примечание: частично территория включена в границы населенного пункта Законом Владимирской области N86-ОЗ от 19 июля 2004г.”Об установлении административной границы….” |

Новая редакция

| N на графи-ческом мате-риале | Место-положение | Кадастровый номер | Площадь участка | Существующая категория земель | В какую категорию земель предлагается перевести | Для каких целей переводится | В том числе разбивка площадей по категориям земель из которых осуществляется перевод в категорию земли населенных пунктов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Земли с/х назначения | Земли лесного фонда | Земли пром. тр…….и иного назн. | Земли запаса |  |
|  |  |  |  |  |  |  | площадь | площадь | площадь | площадь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| N 46 | д. Большое Иваньково | 33:12:011001: 199 | 29,53-24,9985+ 0,4627+ 0,0808= 5,075 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | Существующая жилая застройка | 5,075 |  |  |  | Включен в границы населенного пункта как участок с существующей жилой застройкой и выделенными гражданам земельными участками Примечание: частично территория включена в границы населенного пункта Законом Владимирской области N86-ОЗ от 19 июля 2004г.”Об установлении административной границы….” |

В графе Итого – столбец 4-255,2568га – заменить на 230,8018га ( т.е.255,2568га-29,53га+5,075га= 230,8018га)

В графе Итого – столбец 8-  250,1668 га – заменить на 225,7118га  (т.е. 250,1668 -29,53+ 5,075га =225,7118га

3. Перечень внесенных изменений в графические материалы

- На Карту(cхему) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития  внесены изменения   в границы населенного пункта деревня Большое Иваньково в части исключения части земельного участка с кадастровым номером 33:12:011001: 199 в соответствии с предоставленными  ООО “АгроТур” материалами

- На Карту (cхему)  существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи  внесены изменения   в границы населенного пункта деревня Большое Иваньково в части исключения части земельного участка с кадастровым номером 33:12:011001: 199 в соответствии с предоставленными  ООО “АгроТур” материалами

- На  Генеральный план (основной чертеж) внесены изменения   в границы населенного пункта деревня Большое Иваньково в части исключения части земельного участка с кадастровым номером 33:12:011001: 199 в соответствии с предоставленными  ООО “АгроТур” материалами

Приложение