РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛОКШАНСКОЕ  СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Книга 2

N ю-03/ 217/ 6030-08-ПЗ

Заказчик: Администрация Собинского района

| Директор института | Н.Е.Волков |
| --- | --- |
| Главный инженер института | Н.Н.Мирошников |
| Начальник Мастерской территориального планирования | Т.А.Параничева |
| Главный инженер проекта | Т.А.Параничева |

Владимир 2010

Работа выполнена в Мастерской территориального планирования

авторским коллективом в следующем составе:

| Проект разработали: | Параничева Т.А. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Азанова И.Т. |  |
|  | Свинкина Е.В. |  |
|  | Мелашенко М.П. |  |
|  | Лапицкая Ю.А. |  |
|  | Ильина Т.А. |  |
|  | Скосырев П.Н. |  |
|  | Иванов О.И. |  |
| Геодезическую съемку выполнили: | Новицкий Д.С. |  |
|  | Миронов В.Ю. |  |
|  | Косарев Н.Е. |  |

Состав  работы:

“Разработка проекта генерального плана муниципального образования Колокшанское Собинского района Владимирской области”

А. Текстовые материалы

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Книга 1- Пояснительная записка (1 часть)

Книга 2- Пояснительная записка (2 часть)

Положения о территориальном планировании

Книга 3-

Б. Графические материалы –

Книга 4-

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

1.Информация о состоянии территории поселения, возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования:

- Карта (cхема) использования территории

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

- Карта (cхема) ограничений

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

- Карта (cхема) с отображением результатов анализа комплексного развития

территории

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

2.Предложения по территориальному планированию:

- Карта (cхема) планируемых границ функциональных зон с отображением

параметров планируемого развития

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

- Карта (cхема)  существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

- Карта (cхема) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

Проект генерального плана:

- Генеральный план (основной чертеж)

(выполнен в М 1 : 10 000, распечатан в М 1: 10 000)

|  |  | КНИГА 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |
|  |  | Содержание |  |  |  |
| Раздел 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию |  |  | 6 |
| 2.1 | Планировочная организация территории |  |  | 6 |
|  | 2.1.1 | Планировочная структура и функциональное зонирование территории |  |  | 6 |
|  | 2.1.2 | Система расселения |  |  | 10 |
|  | 2.1.3 | Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов |  |  | 13 |
| 2.2 | Социальная инфраструктура и система обслуживания |  |  | 60 |
|  | 2.2.1 | Жилищный фонд и политика жилищного строительства |  |  | 60 |
|  | 2.2.2 | Культурно-бытовое обслуживание |  |  | 62 |
| 2.3 | Транспортная инфраструктура |  |  | 73 |
|  | 2.3.1 | Автомобильные дороги |  |  | 73 |
|  | 2.3.2 | Автомобильный транспорт |  |  | 74 |
|  | 2.3.3 | Железнодорожный транспорт |  |  | 77 |
| 2.4 | Инженерная инфраструктура |  |  | 78 |
|  | 2.4.1 | Водоснабжение и водоотведение |  |  | 78 |
|  |  | 2.4.1.1 Водоснабжение |  |  | 78 |
|  |  | 2.4.1.2 Водоотведение |  |  | 87 |
|  | 2.4.2 | Электроснабжение |  |  | 91 |
|  | 2.4.3 | Теплоснабжение |  |  | 96 |
|  | 2.4.4 | Газоснабжение |  |  | 97 |
|  | 2.4.5 | Объекты связи |  |  | 98 |
| 2.5 | Охрана окружающей среды |  |  | 99 |
|  | 2.5.1 | Охрана воздушного бассейна |  |  | 99 |
|  | 2.5.2 | Охрана водных ресурсов |  |  | 100 |
|  | 2.5.3 | Охрана почв, растительности, животного мира, природных ландшафтов |  |  | 101 |
|  | 2.5.4 | Санитарная очистка территории |  |  | 105 |
| 2.6 | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | 108 |
| 2.7 | Санитарно-защитные зоны |  |  | 113 |
| 2.8 | Экономический потенциал муниципального образования Колокшанское сельское поселение |  |  | 118 |
| Раздел 3. Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию |  |  | 119 |
| 3.1 | Этапы реализации предложений по территориальному планированию |  |  | 119 |
| 3.2 | Перечень первоочередных мероприятий по территориальному планированию |  |  | 120 |
|  | 3.2.1 | Планировочная организация территории |  |  | 120 |
|  | 3.2.2 | Развитие основных отраслей хозяйства |  |  | 121 |
|  | 3.2.3 | Трудовые ресурсы.Структура занятости |  |  | 121 |
|  | 3.2.4 | Население. Система расселения. |  |  | 122 |
|  | 3.2.5 | Жилищный фонд |  |  | 125 |
|  | 3.2.6 | Социальная инфраструктура и система культурно-бытового обслуживания |  |  | 126 |
|  | 3.2.7 | Транспортная инфраструктура |  |  | 128 |
|  | 3.2.8 | Инженерная инфраструктура |  |  | 129 |
|  | 3.2.9 | Охрана окружающей среды |  |  | 133 |
|  | 3.2.10 | Санитарная очистка территории |  |  | 133 |
|  | 3.2.11 | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | 134 |
|  | 3.2.12 | Инвестиционная политика поселения |  |  | 134 |
|  | 3.2.13 | Анализ бюджета |  |  | 136 |
|  | 3.2.14 | Основные технико-экономические показатели |  |  | 138 |

|  |  | КНИГА 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
|  | - | Планировочная организация и функциональное зонирование территории |  |  | 8 |
|  | - | Совмещенная схема планируемой границы поселка Колокша, деревни Парфентьево, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений |  |  | 20 |
|  | - | Совмещенная схема планируемой границы села Устье, деревни Большое Иваньково, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений |  |  | 25 |
|  | - | Совмещенная схема планируемой границы деревни Брянцево, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений |  |  | 29 |
|  | - | Совмещенная схема планируемой границы деревни Владимировка, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений |  |  | 32 |
|  | - | Совмещенная схема планируемой границы деревни Головино, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений |  |  | 35 |
|  | - | Совмещенная схема планируемой границы деревни Баранники, деревни Ивлево, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений |  |  | 39 |
|  | - | Совмещенная схема планируемой границы деревни Колокша, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений |  |  | 43 |
|  | - | Совмещенная схема планируемой границы деревни Одерихино, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений |  |  | 46 |
|  | - | Совмещенная схема планируемой границы деревни Рукав, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений |  |  | 49 |
|  | - | Совмещенная схема планируемой границы села Семеновское, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений |  |  | 53 |
|  | - | Совмещенная схема планируемой границы деревни Роганово, деревни Струково существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений |  |  | 57 |
|  | - | Схема функционирующих школ |  |  | 65 |
|  | - | Схема культурно-бытового обслуживания |  |  | 70 |
|  | - | Схема водоснабжения и канализации поселка Колокша |  |  | 84 |
|  | - | Схема водоснабжения и канализации села Семеновское |  |  | 85 |
|  | - | Схема водоснабжения деревни Рукав |  |  | 86 |
|  | - | Схема защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | 110 |

Раздел 2.   Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

2.1. Планировочная организация территории

2.1.1.   Планировочная структура и функциональное зонирование территории

Планировочная структура определяется главными и второстепенными планировочными осями и центрами, зонами с различной интенсивностью хозяйственной деятельности и функционального использования.

В муниципальном образовании Колокшанское:

главную планировочную ось формируют две магистрали федерального значения, пересекающие поселение в широтном направлении, железная дорога «Москва- Нижний Новгород» и автомобильная дорога общего пользования М-7 «Волга»,

главной природно-ландшафтной планировочной осью является р. Клязьма и ее долина,

второстепенными планировочными осями являются автодороги общего пользования местного значения, примыкающие  в меридиональном направлении к федеральной автодороге М-7 «Волга» и идущие в южном направлении в поселок Колокша и далее  до села Устье и санатория «Строитель», а также в Парфентьево, в северном направлении на Семеновское, д.Колокша, Одерихино и далее до Юрино.

Главным планировочным центром поселения является поселок Колокша.

В нем пространственно объединены ведущие объекты общественного назначения поселения. На перспективу предстоит повысить его значение как административного центра поселения, для этого необходимо, прежде всего, перенести стационарное местонахождение администрации из микрорайона Энергетик (бывшая деревня Росляково) в поселок Колокша.

Роль второстепенных планировочных центров не может выполнять ни один из населенных пунктов поселения.

В настоящее время на территории поселения выделены следующие функциональные зоны:

- зона сельского строительства, включающая территории сельских населенных пунктов;

- зона развития сельского хозяйства- сельскохозяйственные территории, включающие земли сельхозпредприятий, крестьянских фермерских хозяйств, садоводческих некоммерческих товариществ и т.д.;

- зона инженерной и транспортной инфрастуктуры;

- зона лесов;

- зона особо охраняемых территорий;

- производственная зона объектов промышленности;

- зона объектов специального назначения;

- зона с особыми условиями использования территорий

Зона сельского строительства занимает более 8% от площади поселения и включает в себя застройку 15 сельских населенных пунктов.

Зона развития сельского хозяйства - занимает значительную часть территории поселения и включает земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащие  ООО “Селянин», ООО “ЛЕДИ ВИ+К”, СПК “Бабаево”, ООО “Слобода”, ОАО ПТФ “Центральная”, участникам общей долевой собственности в результате приватизации СПК “Колокшанский” и т.д, а также производственные сельскохозяйственные объекты- фермы СПК «Стародворский» и  ООО “ЛЕДИ ВИ+К”, садоводческие некоммерческие товарищества, крестьянские фермерские хозяйства.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры включают в себя железную и автомобильные дороги общего пользования с полосами отвода, объекты дорожного сервиса, объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности, линии электропередач и других инженерных сооружений.

Кроме того, необходимо выделять придорожные полосы автомобильной дороги, территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги. Здесь устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. На эти участки необходимо устанавливать сервитут.

Полоса отвода железной дороги включает земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые железнодорожными станциями, водоотводными и укрепительными устройствами, защитными полосами лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта. В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров и в местах движения скоростных поездов устанавливаются охранные зоны. Охранные зоны - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта.

Зона лесов занимает незначительную часть поселения и состоит из отдельных лесных массивов Собинского лесничества на севере поселения и трех кварталов Владимирского лесничества на юге. Все леса являются защитными- здесь  леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Зона особо охраняемых территорий включает в себя земли учреждений длительного отдыха. Особо охраняемых природных территорий нет.

Производственная зона объектов промышленности  включает в себя производственные площадки у поселка Колокша и деревни Одерихино.

Зона объектов специального назначения включает в себя территории 4-х сельских кладбищ.

Зоны с особыми условиями использования составляют территории санитарно- защитных зон, охранные зоны, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Санитарно- защитные зоны – это специальные территории с особым режимом использования. По своему функциональному назначению  санитарно- защитные зоны являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Наиболее обширны санитарно- защитные зоны от птицефабрик «Центральная» и «Юрьевецкая», находящихся на территории городского округа город Владимир, от фермы КРС  СПК «Стародворский», а также от скотомогильника у села Семеновское. Все санитарно- защитные зоны рассмотрены в разделах «Архитектурно- планировочная организация населенных пунктов» и «Санитарно- защитные зоны».

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.  В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Охранные зоны, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  рассмотрены также в соответствующих разделах.

Кроме этого, необходимо вдоль водных объектов устанавливать береговую  полосу, особенно при передаче земельных участков в индивидуальную собственность. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Статья 6, пункт 6 Водного Кодекса РФ.

Папка Графика – книга 2

jpg. 8- Планировочная организация и функциональное зонирование территории

Выводы:

- Планировочная структура поселения весьма специфична в силу своего соседства с территорией муниципального образования город Владимир. Колокшанское поселение имеет геометрически очень сложную границу с Владимиром в связи с тем, что территория птицефабрики «Центральная», имея вытянутую форму, глубоко внедрилась, практически разрезав Колокшанское поселение на две части:северо-восточную с населенными пунктами: Струково, Роганово, Головино, Брянцево, Владимировка и центрально-южную с населенными пунктами: Рукав, Одерихино, деревня и поселок Колокша, Парфентьево, Большое Иваньково, Устье, Ивлево, Баранники.

- Местоположение поселения имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Положительным является то, что жители поселения, имея удобное транспортное сообщение с городом Владимир, пользуются его огромным потенциалом: это и места приложения труда, и широкий спектр объектов социального и культурно- бытового обслуживания различных рангов. Отрицательная сторона – концентрация экологически негативных факторов: это две птицефабрики, электроподстанция с  мощными опорами множества высоковольтных линий электропередач, то есть связанных с объектами, расположенными на границе муниципального образования город Владимир и накладывающими негативное воздействие на устойчивое развитие значительной части территории Колокшанского поселения.

Генпланом выделены стратегические цели развития и преобразования планировочной структуры и тактические пути их достижения.

Наиболее важными принципами проектирования поселения, определяющими его планировочную организацию,  являются:

- четкое функциональное зонирование территории (для промышленных, жилых, рекреационных, сельскохозяйственных и других видов использования),

- гибкость планировочной структуры, обеспечивающая беспрепятственное развитие поселения,

- дифференциация транспортных магистралей,

- организация эффективной системы обслуживания,

- создание экологической инфраструктуры поселения, включающей единую систему зеленых насаждений и мероприятия по охране окружающей среды,

- эффективное и экономическое оснащение поселения всеми видами инженерного оборудования.

Непременным условием является выполнение композиционных требований к плану поселения:

- территориальное развитие центра поселения поселка Колокша и взаимодействующих с ним населенных пунктов: деревень Парфентьево, Большое Иваньково, села Устье

- ограничение территориального развития деревень Роганово, Головино, Брянцево, Струково, Семеновское, Владимировка, Рукав , Одерихино, Колокша.

Концепция развития вдоль главной планировочной оси имеет потенциальные возможности для освоение инвестиционных площадок вдоль автомобильной дороги М-7 «Волга» и южного обхода города Владимир.

Намеченные “Схемой территориального планирования Владимирской области” северный обход  города Владимир и федеральная скоростная  автомагистраль, проходящие по территории Колокшанского сельского поселения, были проанализированы с учетом сложившейся ситуации и откорректированы с учетом местных особенностей и условий, о которых следует не забывать при разработке проектов выше названных дорог. Эти автомобильные дороги- долговременный документ, призванный тщательно учесть сегодняшние реалии, но по своей сущности обращенный в будущее.

2.1.2.   Система расселения

Населенные пункты рассредоточены по территории поселения неравномерно.

В северной части поселения:

-на значительном удалении компактно расположились 4 деревни: Струково, Роганово, Головино, Брянцево, связь с которыми осуществляется посредством грунтовых полевых дорог.

-рядом с границей города Владимир- достаточно большое и активно развивающееся cело Семеновское, неподалеку расположена еще одна небольшая деревня Владимировка, к которой от Семеновского ведет грунтовая полевая дорога.

Центральная и южная часть поселения более урбанизирована: здесь  расположены 9 населенных пунктов.

Деревни Одерихино, Колокша, Парфентьево и поселок Колокша имеют производственную базу и трудоспособное население. В поселке Колокша сосредоточено почти половина населения, проживающего в поселении.

Село Устье, деревни Большое Иваньково, Ивлево и Баранники не имеют своей производственной базы, но благодаря своему расположению в непосредственной близости к поселку Колокша  являются его спальными районами.

Деревня Рукав по сути является частью города Владимир,  население имеет возможность пользоваться двумя рейсовыми городскими автобусами, связывающими микрорайон Энергетик с рядом районов города.

Анализ населенных пунктов поселения проводится с учетом того, что санаторий «Строитель» рассматривается как самостоятельный населенный пункт, в настоящее время население, проживающее здесь, составляет 188 человек (фактически приписано к с.Устье).

Сравнительная численность населения по населенным пунктам

Группировка населённых пунктов по численности населения

Таблица 32

| Человек | Количество населённых пунктов | Количество населения |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. | % | Чел. | % |
| Всего | 16 | 100 | 1489 | 100 |
| Не имеющие постоянного населения | 2 | 13 | 0 | 0 |
| До 10 | 3 | 19 | 12 | 1 |
| 10- 50 | 4 | 25 | 95 | 6 |
| 50- 100 | 4 | 25 | 313 | 21 |
| 100- 200 | 2 | 13 | 343 | 23 |
| Более 700 | 1 | 6 | 726 | 49 |

Из данных Таблицы 32 следует, что 13% населенных пунктов поселения не имеют постоянного населения, 44% населенных пунктов имеют постоянное население менее 50 человек и проживает в них всего 7% населения.

Населенные пункты, входящие в эти категории не могут существовать как самодостаточные, на перспективу возможно их существование как дачных населенных пунктов. Уже в настоящее время большинство населенных пунктов застроено дачными домами и их доля составляет от  40% до 100%, исключение составляют поселок Колокша и санаторий «Строитель», где абсолютное большинство составляют постоянные хозяйства. Данные по деревне Рукав не отражают реального положения, поскольку этот населенный пункт, территориально расположен на границе города Владимира и здесь дачные хозяйства имеют характер не сезонный, а круглогодичный.

Соотношение количества постоянных и дачных  хозяйств

Анализируя сложившуюся систему расселения поселения можно отметить положительные ее особенности:

- получившая развитие тенденция дачного строительства в сельских населенных пунктах создает условия сохранения их как элементов системы расселения,

- развитая поселенческая сеть со сложившейся иерархической структурой населенных пунктов в центральной и южной частях поселения,

- развитая сеть автомобильных дорог

и отрицательные:

- подорванная демографическая база сельских населенных пунктов с численностью до 100 человек, где проживает преимущественно население старших возрастов и как следствие невозможность их самовосстановления и развития,

- отсутствие мест приложения труда в рядовых селах

Перспективная сеть населенных пунктов поселения имеет особенность – населенные пункты различного профиля образуют сельские агломерации.

На перспективу доля дачников и временного населения практически во всех населенных пунктах будет расти- это единственный способ  поддержать деревни в жизнеспособном состоянии.

Доля дачников и временного населения к общей численности населения в разрезе населенных пунктов в настоящее время, а также прогноз на первую очередь и на расчетный срок

2.1.3.   Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов

В основу архитектурно-планировочной организации населенных пунктов положены следующие общие принципы:

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований,

- сохранение исторически сложившейся планировки,

- по возможности более полное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границах населенных пунктов,

- выбор направления и масштаба дальнейшего развития населенных пунктов с учетом инженерно-строительных, природоохранных и планировочных условий,

- взаимосвязанное расположение всех архитектурно-планировочных элементов,

- четкое функциональное зонирование,

- целесообразная транспортная схема, обеспечивающая удобную и скоростную связь,

- упорядочение планировочной структуры и сети улиц, системы общественного обслуживания.

Большинство населенных пунктов поселения имеют простейшую планировочную структуру: это одна протяженная улица с застройкой домами усадебного типа. Более сложную планировочную структуру традиционно  имеют  село Семеновское  и  поселок  Колокша.

Во многих случаях в последние годы застройка  велась  за пределами границ населенных пунктов, юридически утвержденных в 1991 году, не учитывая материалы приватизации земель СПК “Колокшанский.” По заказу администрации Собинского района в 2004г. были разработаны уточненные границы населенных пунктов: Семеновское, Струково, д.Колокша, Роганово, Рукав, Одерихино, Парфентьево, Головино, Большое и Малое Иваньково (позже объединены в Б.Иваньково), Владимировка, Баранники, Ивлево, Устье, п.Колокша, а затем утверждены Законами Владимирской области. При постановке на земельный кадастр по части населенных пунктов границы были откорректированы по имеющимся в приложениях к Законам графическим материалам, по другой части отложены из-за графического наложения участков с собственностью.

Использование в данной работе комплексного анализа материалов землеустройства, кадастра, космических снимков территории поселения и геодезической подсъемки объектов недвижимости в населенных пунктах  обозначило целый ряд проблем по графическому наложению границ участков с различными видами собственности в кадастре, которые ранее из-за отсутствия картографической основы были не выявлены вообще, либо были выявлены частично при межевании отдельных участков.

Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов выполнена с учетом выше названных проблем и возможностью их исправления   через формирование правовых инструментов реализации генплана органами государственной власти для обеспечения устойчивого развития территории поселения.

Кроме того, территориальное развитие населенных пунктов генпланом предусмотрено с учетом имеющихся природных и техногенных планировочных ограничений.

Деревни Роганово, Головино и Брянцево ограничены с севера особо ценными продуктивными сельскохозяйственными угодьями, а с юга глубоким оврагом- долиной ручья Дернишка. Струково ограничивает с юго- запада линия высоковольтных электропередач. Проектом предусматривается сохранить эти деревни как дачные без значительного территориального роста, осваивая лишь те территории, которые были добавлены Законами Владимирской области в 2004 году. В Брянцево необходимо включить уже застроенные территории южнее существующей границы- земли администра-ции Колокшанского сельского поселения. В Струково требуется корректировка границы по существую-щей грунтовой дороге, включая: на западе-  земли администрации Колокшанского сельского поселения, и на юге- земли, находящиеся в общей долевой собственности СПК "Колокшанский". В Головино требуется упорядочение существующей застройки.

Село Семеновское ограничивается с юга и юго- запада санитарно- защитной зоной от очистных сооружений, птицефабрик «Центральная» и «Юрьевецкая», на юго- востоке и востоке проходят линии высоковольтных передач, восточнее расположен скотомогильник. Река Содышка пересекает село с северо- запада на юго- восток, водоохранная зона ее составляет двести метров. Церковь Казанской иконы Божией Матери размещена в северо- западной части села и имеет охранную зону 45 метров. Территориальное развитие села не предполагается.  Предлагается уплотнение застройки в продолжение улицы Полевая. Общественный центр, запроектированный в Генплане совмещенном с проектом детальной планировки села Семеновское (институт “Владимиргражданпроект”, 1986 год), не реализован. В настоящее время ведется строительство магазина на улице Сиреневой, который и станет наряду со сквером и памятником погибшим воинам, а также детской площадкой общественным центром села. Производственные постройки пустуют и разрушаются. Близкое расположение микрорайона Энергетик снимает ряд проблем социального и культурно- бытового характера. Для дальнейшего развития села достаточно организовать надежное транспортное сообщение с городом Владимир. Своей производственной базы у села нет, возможно развитие отдельных вспомогательных функций.

Деревня Владимировка расположена на периферии поселения, грунтовая дорога, которая  связывает ее с селом Семеновское, находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Население деревни чаще пользуется пешеходной связью от микрорайона Юрьевец. Проектом не предполагается территориальный рост деревни. Некоторое увеличение площади требуется для включения в границы населенного пункта существующих домов на севере и незастроенных земельных участков на востоке.

Деревня Одерихино расположена между двух магистральных трасс высоковольтных линий электропередач, северо-западнее проходит трасса Демидовского водовода.

Кроме того, севернее деревни расположена производственная площадка МАЗ-сервис, имеющая санитарно- защитную зону 100 метров. Граница населенного пункта потребовала незначительной корректировки с включением существующих домов на западе, юге и востоке деревни.

Очень интенсивно и стихийно в последнее время шло строительство в д.Колокша. Основным ограничивающим фактором  на западе является река Колокша, водоохранная зона которой, составляет двести метров и зона затопления паводком 1-% обеспеченности подходит непосредственно к деревне. На севере ограничивает развитие производственная площадка бетонно- растворного узла и мебельного производства. На юге ощущается воздействие автомобильной дороги М-7 «Волга», зона шумого дискомфорта которой составляет 208 метров, в ней расположены 10 жилых домов усадебного типа.   Проектом предлагается включение в границы населенного пункта территории СНТ «Дубрава», а также незначительная корректировка границы с учетом застроенных территорий: на севере в конце улицы Северной и на востоке в конце улиц Сосновой и Буковской. Необходимо упорядочить застройку ул.Буковской с соблюдением  красных линий. Здесь очень много незастроенных участков, заросших порослью молодых деревьев.

Деревня Рукав с запада и севера ограничена границей муниципального образования городского округа город Владимир, с юга автомобильной дорогой М-7 «Волга». Кроме того, с востока вплотную проходит трасса высоковольтных линий электропередач и одна из трасс пересекает деревню.  Дальнейший территориальный рост деревни не возможен. Садовые участки, расположенные  в границах населенного пункта, предполагается перевести в селитебную зону. Деревня по сути интегрирована в социально- культурно- бытовую систему  микрорайона Энергетик, поэтому развитие собственного комплекса культурно- бытового обслуживания на перспективу не целесообразно.

Деревни Баранники и Ивлево ограничены с юга старицей реки Клязьма , ее водоохранной зоной и зоной затопления паводком 1-% обеспеченности. Выявленный памятник археологии в деревне Ивлево в настоящее время застроен жилыми домами с приусадебными земельными участками. Проектом предполагается территориальный рост деревни Ивлево в восточном направлении.

В деревне Большое Иваньково образовались  бессистемно застроенные жилыми домами улицы, возникшие в последние годы на стыке объединения территорий деревень Большое и Малое Иваньково в единый населенный пункт.Кроме того, присоединенная территория к селу Устье объединила  территориально его с Большим Иваньково. Вся эта территория генпланом рассматривается как единое планировочное пространство. Производственной базы здесь нет. Близость к поселку Колокша дает возможность населению пользоваться его потенциалом как производственным, так и социально- культурно- бытовым. На юге старой части села Устье расположен памятник архитектуры Никольская церковь с охранной зоной 52 метра, в новой части – памятник археологии. Часть территории попадает в водоохранную зону старицы реки Клязьма и впадающих в нее ручьев, а также в зону затопления паводком 1-% обеспеченности.  Перспективы развития у агломерации достаточно большие. Перспективные площадки под усадебную застройку  намечаются на юго- востоке с левой стороны автодороги на санаторий «Строитель», севернее Устьевской школы и восточнее Иваньково.

Деревня Парфентьево довольно компактно застроена, в южной части имеются производственные площадки, в санитарно- защитную зону которых  попадает ряд жилых домов. Вредное производство фабрики дверей ООО "АЛМИ" рекомендуется перенести южнее существующей площадки. Необходимо обратить внимание на озеленение санитарно- защитных зон с целью уменьшения воздействия существующих предприятий на среду обитания и здоровье человека.

Территориально деревня слилась с поселком Колокша, и в дальнейшем будет составлять единое планировочное пространство. На перспективу предлагается развитие деревни в северном направлении от существующей застройки. Большая часть перспективной площадки намечается под усадебную застройку, частично  для объектов делового, общественного и коммерческого назначения.

Поселок Колокша наиболее обременен планировочными ограничениями. Планировочная структура поселка усложняется тем, что его территория разрезана железной дорогой «Москва - Нижний Новгород», в полосу отвода попало несколько жилых домов усадебного типа, а также двухэтажный жилой многоквартирный дом.  Жилую застройку необходимо отделять от железной дороги «Москва - Нижний Новгород» санитарно- защитной зоной шириной 100 метров,  расчетная зона шумового дискомфорта составляет 130 метров. Санитарно- защитные зоны имеют «Колокшанский агрегатный завод», ряд производственных площадок вдоль автодороги «Волга» - станция Колокша - Устье», тяговая подстанция «Колокша» и подводящая ВЛ- 110 Кв. Генпланом 1990 года предлагалось перепрофилировать детский сад, расположенный в санитарно- защитной зоне, в профилакторий Колокшанского агрегатного завода, а новое здание детского сада разместить в кварталах новой застройки севернее железной дороги. Здесь же предполагалось построить школу, в настоящее время она располагается  в селе Устье, и дети, большая часть которых, проживает в северной части поселка, вынуждены  ходить пешком, так как имеющийся у школы автобус в настоящее время отдан для подвоза детей из города Лакинска в Зареченскую школу.

Новые территории в западной части поселка застраиваются в соответствии с Генпланом 1990г.. Эта территория была включена в границы сельского населенного пункта Законом Владимирской области (89-ОЗ  от 19.07.2004 года), но в земельный кадастр изменения не были внесены.

Наличие скоростного движения на железной дороге вносит существенные требования к развитию поселка. Территориальное развитие поселка южнее железнодорожной магистрали не желательно. Целесообразно на перспективу территориально развивать поселок на северо- запад в сторону Парфентьево с формированием общей планировочной структуры двух населенных пунктов.

Территорию поселка условно можно разделить на три части: центральную, южную (за железной дорогой) и заречную. Значительное развитие получит центральная часть. Здесь предлагается создание и единого общественного центра.

Особое внимание необходимо уделять озеленению санитарно- защитных зон с целью уменьшения негативного воздействия существующих предприятий на среду обитания и здоровье человека. В поселке самая продолжительная СЗЗ от железной дороги- не менее 50% ее площади должно быть озеленено. Ряд жилых домов, попадает в зону шумого дискомфорта от железной дороги, поэтому  необходима установка шумозащитных экранов.

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности населенных пунктов поселения является наличие различных площадок для строительства, возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса и возможности инженерного обеспечения их последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Устойчивое развитие селитебных зон в населенных пунктах включает несколько факторов:

- определение зон жилищного строительства на свободных территориях,

- упорядочение сложившейся застройки в части дифференциации улично-транспортных элементов в подчинении к общей транспортной структуре,

- развитие системы общественных центров.

Развитие общественно-деловых зон возможно как при реконструкции существующих объектов  при изменении их параметров и качества за счет рационального перераспределения существующих площадей при увеличении плотности застройки, так и при освоении новых площадок.

Так как проектные решения генерального плана  являются основанием для разработки документации по планировке территории, необходимо при формировании условий разработки документации на следующих этапах предусматривать  положения:

- о необходимости реконструкции дорожно-транспортной сети и обеспечению нормативных проездов и подъездов для специализированной техники, пожарных машин, общественного транспорта, машин скорой помощи, личного автотранспорта и других, с переводом грунтовых автомобильных дорог на твердое или усовершенственное покрытия  с обеспечением полного соответствия действующим нормативам по организациям дорожно-транспортной сети.

о необходимости формирования общественно-деловых и рекреационных зон, обеспечивающих функционирование проектируемых объектов,

- о необходимости установления территории для развития инженерной инфраструктуры проектируемых объектов,

- о необходимости анализа и повышения эффективности и рационального использования проектируемых территорий.

Развитие производственных зон предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий,

- модернизацию промышленных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально- планировочной организации сохраняемых производственных зон

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов,

Развитие рекреационных зон:

- реконструкция существующих и создание новых рекреационных зон возможно только при системном подходе к проблеме на основании разработанной проектной документации, выполненной в соответствии с действующими нормами и с учетом современных тенденций и технологий.

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование поселка Колокша

Поселок Колокша, находясь в 30 минутной транспортной доступности от областного центра, характеризуется тесными транспортными, трудовыми, социально-бытовыми и информационными связями с ним. Это накладывает требование одновременной разработки концептуальных планировочных решений развития его не только как центра поселения, но и как перспективной пригородной селитебной площадки для города Владимира, то есть требуется организация и координация действий по проектированию не только на уровне администрации сельского поселения , но и на уровне городских структур.

Современная планировочная структура поселка сформировалась на каркасе, основой которого является поселковая дорога, связывающая поселок с внешними дорогами общей сети и федеральная железная дорога,  разделяющая его на две части. Селитебная зона представлена в основном группами жилых домов с приусадебными земельными участками и незначительными территориями малоэтажной застройки, расположенными в северной, западной и восточной частях поселка.

Генпланом обозначены стратегические цели развития и преобразования планировочной структуры  и тактические пути их достижения с учетом сформировавшегося каркаса.

Идеей генплана поселка Колокша предусматривается основное территориальное увеличение в западном направлении с созданием нового центра на планируемой западной селитебной площадке, где предусмотрена возможность строительства торгово-досугового центра, который может включать в себя не только торговые площади, но и предприятия бытового обслуживания, аптеку, культурно-развлекательные объекты, спортивно-тренажерные залы, пункты общественного питания, а также резервную площадку для здания администрации, образовательного учреждения.

Поселковый центр будет расти в результате постоянного обновления, но большей частью за счет развития административно-управленческих и деловых функций. Возрастет жилой фонд поселка, однако численность постоянного населения продолжит снижаться.

Эффективное использование территориальных ресурсов позволит упорядочить систему расселения и планировочную структуру.

В исторической эволюции форм расселения на смену традиционным типам населенных мест, развивающимся относительно автономно, приходят все более новые  “групповые” формы расселения, образующиеся при сближенном размещении населенных пунктов и формировании между ними интенсивных связей, что наблюдается в данном случае, а именно: поселок Колокша- деревня Парфентьево.  Их развитие – одна из наиболее характерных черт современного размещения производительных сил и расселения.

Внешние связи и взаимодействия между отдельными элементами системы в их динамике и локальных территориальных сочетаниях генпланом предусматриваются по главным и основным улицам, выходящим на поселковую дорогу,  внутренние- по второстепенным улицам и проездам.

Производственные объекты сохраняются территориально на существующих площадках и представлены в границах поселка промышленным предприятием ООО “Колокшанский агрегатный завод”, тяговой подстанцией, производственной базой. К северной границе поселка примыкают еще 4 малых предприятия: ЗАО фирма “Стальконструкция”, ООО “Полюс”, ИП Шоназарова, ИП Гусев. Использование данных территорий в перспективе возможно только на основе 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” с обязательным согласованием с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто также за счет строительства улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием, дополнительного озеленения производственных площадок, газификации, обеспечения жилых домов централизованным водоснабжением, а частично и водоотведением.

Натурное обследование . Фотографии поселка Колокша (2009 год)

Папка Графика – книга 2

jpg. 18- Фотографии поселка Колокша

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Парфентьево

Существующая селитебная зона сформировалась вдоль главной планировочной оси- главной улицы и имеет характер групп жилых домов с приусадебными земельными участками.

Связь деревни Парфентьево с внешними дорогами общего пользования осуществляется по автодороге общего пользования местного значения “Волга”- Парфентьево, имеющей внутри деревни категорию поселковой дороги.

Производственные объекты сохраняются территориально на существующих площадках и представлены в южной части населенного пункта двумя площадками, а именно: предприятиями ООО “АЛМИ”(изготовление деревянных дверей) и ИП Сергеев (пилорама, пункт ремонта автотранспортных средств, изготовление металлических дверей).

Дальнейшее развитие населенного пункта предусмотрено в северном направлении. Здесь же запланирована инвестиционная площадка под развитие общественно-деловой зоны, где возможно строительство торгово-досугового центра.

Связь и взаимодействие планируемых селитебной и общественно-деловой зон с центром поселения п.Колокша осуществлена по вновь формируещейся главной улице.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто также за счет газификации, повышения качества улично-дорожной сети с усовершенствованным  покрытием.

Натурное обследование . Фотографии деревни Парфентьево (2009 год)

Папка Графика – книга 2

jpg. 19- Фотографии  деревни Парфентьево

Папка Графика – книга 2

jpg. 20- Совмещенная схема планируемой границы поселка Колокша, деревни Парфентьево, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений

Поселок Колокша

Основные технико-экономические показатели

(в динамике развития)

Таблица 33

| поселок Колокша | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 769 | 100 | 805 | 100 | 899 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 726 | 94,41 | 706 | 87,702 | 666 | 74,08 |
| Временное (проживает больше одного года) | 13 | 1,69 | 39 | 4,845 | 91 | 10,12 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 30 | 3,9 | 60 | 7,453 | 142 | 15,80 |
| Площадь населенного пункта, га | 97,23 | 100 | 166,18 | 100 | 166,18 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 49,72 | 51,14 |  |  | 81,88 | 49,27 |
| а именно: |  |  |  |  |  |  |
| -застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, га | 46,52 |  |  |  | 77,93 |  |
| -малоэтажной застройки, га | 3,2 |  |  |  | 3,95 |  |
| объектов образовательных учреждений, га | 0,55 | 0,57 |  |  | 0,39 | 0,23 |
| территорий дачных и садово-огородных участков, га |  |  |  |  | 3,39 | 2,04 |
| общественно-деловой застройки, га | 0,6 | 0,62 |  |  | 5,32 | 3,2 |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 15,87 | 16,32 |  |  | 8,76 | 5,27 |
| зеленых насаждений общего пользования, га | 2,9 | 2,98 |  |  | 19,18 | 11,54 |
| водных объектов, га | 0,44 | 0,45 |  |  | 0,44 | 0,27 |
| территорий производственного, коммунально-складского назначения, инженерной инфраструктуры, га | 7,872 | 8,09 |  |  | 16,294 | 9,81 |
| территорий общего пользования, га | 19,278 | 19,83 |  |  | 30,526 | 18,37 |
| Количество жилых домов | 168 |  | 224 |  | 378 |  |

Деревня Парфентьево

Основные технико-экономические показатели

(в динамике развития)

Таблица 34

| деревня Парфентьево | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 126 | 100 | 149 | 100 | 198 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 87 | 69,05 | 83 | 55,71 | 65 | 32,83 |
| Временное (проживает больше одного года) | 9 | 7,14 | 19 | 12,75 | 49 | 24,75 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 30 | 23,81 | 47 | 31,54 | 84 | 42,42 |
| Площадь населенного пункта, га | 34,88 | 100 | 60,77 | 100 | 60,77 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 27,22 | 78,03 |  |  | 43,74 | 71,98 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 1,03 | 1,69 |
| территорий дачных и садово-огородных участков, га |  |  |  |  | 0,13 | 0,21 |
| территорий сельскохозяйственного использования, га |  |  |  |  | 2,07 | 3,41 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  | 1,92 | 3,16 |
| водных объектов, га | 0,14 | 0,4 |  |  | 0,14 | 0,23 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,002 | 0,01 |  |  | 0,005 | 0,01 |
| территорий производственного, коммунально-складского назначения, га | 4,67 | 13,39 |  |  | 4,07 | 6,70 |
| территорий общего пользования, га | 2,848 | 8,17 |  |  | 7,665 | 12,61 |
| Количество жилых домов | 69 |  | 96 |  | 163 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Большое Иваньково

Существующие селитебные зоны сформировались в северной части деревни  вдоль основной улицы, в южной части вдоль второстепенных улиц и имеют характер групп жилых домов с приусадебными земельными участками. В этих зонах на перспективу предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам земельных участков.

Дальнейшее развитие населенного пункта предусматривается в восточном направлении с включением в существующие границы планируемой селитебной зоны по своим параметрам составляющей около 70% от существующей.

С учетом этого фактора выполнено функциональное зонирование деревни Большое Иваньково, предусматривающее упорядочение имеющейся улично-дорожной сети, обозначив главной планировочной осью- вновь формирующуюся главную улицу, обеспечивающую связь с общественно-деловой зоной, где возможно строительство торгово-досугового центра и имеющую внешние выходы в западном и восточном направлениях, а также сохранение сформировавшихся основной и второстепенных улиц  в существующих селитебных зонах. А связи и взаимодействия между ними достигнуты в северной части- продолжением основной улицы до главной, а в южной части -заложенными дополнительными второстепенными улицами.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто также за счет  газификации, строительства улично-дорожной сети с твердым покрытием.

Натурное обследование . Фотографии деревни Большое Иваньково (2009 год)

Папка Графика – книга 2

# jpg. 23 Фотографии деревни Большое Иваньково

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование села Устье

Связь села Устье с внешними дорогами общего пользования осуществляется по автодороге общего пользования местного значения, имеющей внутри села категорию поселковой дороги.

Существующая селитебная зона, сформированная на протяжении этапов развития села Устье, имеет характер разных по форме групп кварталов с  приусадебными земельными участками, расположенными вдоль второстепенных улиц и поселковой дороги. В этих зонах на перспективу предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам земельных участков.

Здесь же, в полуторокилометровой удаленности от центра поселения п.Колокша, находится общеобразовательная школа.

Дальнейшее развитие села Устье предусматривается в северном и восточном направлении.

Главной идеей проекта является упорядочение имеющейся улично-дорожной сети и создающейся на планируемых селитебных площадках, обозначив главной планировочной осью- поселковую дорогу, обеспечивающую связь существующих и планируемых селитебных зон. Связь и взаимодействие между селом Устье и примыкающей деревней Б.Иваньково осуществлены в северной части населенного пункта с учетом перспективных границ по главной улице, перпендикулярно расположенной  к поселковой дороге.

Генпланом особое внимание уделено проблеме сохранения памятника истории и культуры регионального значения- Никольской церкви: графически выделена из общей территории охранная зона непосредственно связанная с памятником.

На территории села Устье находится выявленный объект культурного наследия археологии – поселение “Устье”, датируемое II тыс.до н.э. До решения вопроса о принятии его на государственный учет по нему предусматриваются такие же мероприятия, как по памятникам истории и культуры, стоящими на государственном учете. В настоящее время территория памятника застроена жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто также за счет  газификации, строительства улично-дорожной сети с твердым покрытием.

Натурное обследование . Фотографии села Устье (2009 год)

Папка Графика – книга 2

# jpg. 24 Фотографии села Устье

Папка Графика – книга 2

jpg. 25 Совмещенная схема планируемой границы села Устье, деревни Большое Иваньково, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений

Деревня Большое Иваньково

Основные технико-экономические показатели

(в динамике развития)

Таблица 35

| деревня Большое Иваньково | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 123 | 100 | 159 | 100 | 264 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 51 | 41,46 | 50 | 31,45 | 39 | 14,77 |
| Временное (проживает больше одного года) | 7 | 5,69 | 27 | 16,98 | 47 | 17,8 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 65 | 52,85 | 82 | 51,57 | 178 | 67,43 |
| Площадь населенного пункта, га | 50 | 100 | 85,31 | 100 | 85,31 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 38,36 | 76,72 |  |  | 63,11 | 73,98 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 0,09 | 0,105 |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 6,64 | 13,28 |  |  | 4,59 | 5,38 |
| зеленых насаждений общего пользования, га | 1,51 | 3,02 |  |  | 4,4 | 5,16 |
| водных объектов, га | 0,13 | 0,26 |  |  | 0,13 | 0,15 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,001 | 0,002 |  |  | 0,004 | 0,005 |
| территорий общего пользования, га | 3,359 | 6,718 |  |  | 12,986 | 15,22 |
| Количество жилых домов | 104 |  | 141 |  | 257 |  |

Село Устье

Основные технико-экономические показатели

(в динамике развития)

Таблица 36

| село Устье | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 294 | 100 | 316 | 100 | 412 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно, в том числе санаторий “Строитель” | 222 188 | 75,51 | 216 185 | 68,35 | 201 175 | 48,79 |
| Временное (проживает больше одного года), в том числе санаторий “Строитель” | 6 3 | 2,04 | 26 3 | 8,23 | 66 3 | 16,02 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 66 - | 22,45 | 74 - | 23,42 | 145 - | 35,19 |
| Площадь населенного пункта, га | 30,60 | 100 | 79,66 | 100 | 79,66 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 23,46 | 76,66 |  |  | 48,61 | 61,02 |
| объектов образовательных учреждений, га |  |  |  |  | 0,65 | 0,81 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 1,96 | 6,41 |  |  | 12,85 | 16,13 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  | 3,02 | 3,79 |
| водных объектов, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,002 | 0,01 |  |  | 0,005 | 0,01 |
| территорий общего пользования, га | 4,808 | 15,71 |  |  | 13,985 | 17,56 |
| территорий объектов культурного наследия, га | 0,12 | 0,39 |  |  | 0,08 | 0,1 |
| территорий специального назначения,га | 0,25 | 0,82 |  |  | 0,46 | 0,58 |
| Количество жилых домов в том числе санаторий “Строитель” | 82 6 |  | 110 6 |  | 221 6 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Брянцево

Деревня Брянцево находится в северной части Колокшанского поселения у истока ручья Дернишка в зоне плодородных серых лесных почв Владимирского Ополья.

С запада, севера и востока к деревне примыкают особо ценные сельскохозяйственные угодья, утвержденные Законом Владимирской области N 68 от 24.02.2005г. “О перечне особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Владимирской области, использование которых для других целей не допускается”.

Существующая селитебная зона сформировалась вдоль второстепенной улицы и имеет характер расположенных по обе стороны от нее групп жилых домов с приусадебными земельными участками.

Брянцево относится к дачной деревне, постоянное или временное население здесь не проживает.

Генпланом сохраняется инерционно сложившаяся современная планировочная структура.

Планировочное решение принято с учетом сложившейся дорожной сети.

Натурное обследование . Фотографии деревни Брянцево (2009 год)

Папка Графика – книга 2

# jpg. 28- Фотографии деревни Брянцево

Папка Графика – книга 2

jpg. 29- Совмещенная схема планируемой границы деревни Брянцево, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений

Деревня Брянцево

Основные технико-экономические показатели

(в динамике развития)

Таблица 37

| деревня Брянцево | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 21 | 100 | 24 | 100 | 34 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | - |  | - |  | - |  |
| Временное (проживает больше одного года) | - |  | - |  | - |  |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 21 | 100 | 24 | 100 | 34 | 100 |
| Площадь населенного пункта, га | 5,43 | 100 | 9,39 | 100 | 9,39 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 4,79 | 88,21 |  |  | 8,74 | 93,08 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га |  |  |  |  |  |  |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  |  |  |
| водных объектов, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий общего пользования, га | 0,64 | 11,79 |  |  | 0,65 | 6,92 |
| Количество жилых домов | 21 |  | 24 |  | 34 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Владимировка

Деревня Владимировка расположена на левом берегу реки Содышка.

Существующая селитебная зона сформировалась вдоль параллельно расположенных основной и второстепенной улиц и имеет характер групп жилых домов с приусадебными земельными участками.

На перспективу предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам земельных участков с увеличением более чем в 1,5 раза общей численности домов, что придаст законченность выбранной  планировочной  структуре.

Решение вопросов благоустройства территории с размещением  малых архитектурных форм  в значительной мере будет способствовать активному отдыху населения деревни.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Натурное обследование . Фотографии деревни Владимировка (2009 год)

Папка Графика – книга 2

jpg. 31- Фотографии деревни Владимировка

Папка Графика – книга 2

jpg. 32- Совмещенная схема планируемой границы  деревни Владимировка, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений

Деревня Владимировка

Основные технико-экономические показатели

(в динамике развития)

Таблица 38

| деревня Владимировка | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 53 | 100 | 55 | 100 | 79 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 8 | 15,09 | 8 | 14,54 | 8 | 10,13 |
| Временное (проживает больше одного года) | 4 | 7,55 | 6 | 10,91 | 30 | 37,97 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 41 | 77,36 | 41 | 74,55 | 41 | 51,90 |
| Площадь населенного пункта, га | 23,78 | 100 | 27,11 | 100 | 27,11 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 17,56 | 73,84 |  |  | 18,22 | 67,21 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 4,24 | 17,83 |  |  | 5,11 | 18,85 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  |  |  |
| водных объектов, га |  |  |  |  | 0,1 | 0,37 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий общего пользования, га | 1,98 | 8,33 |  |  | 3,68 | 13,57 |
| Количество жилых домов | 40 |  | 46 |  | 70 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Головино

Деревня Головино расположена на высоком правом берегу ручья Дернишка в зоне плодородных серых лесных почв Владимирского Ополья. Основная часть жителей деревни в настоящее время – это дачники.

Существующая селитебная зона сформировалась вдоль параллельно расположенных второстепенных улиц и имеет характер групп жилых домов с приусадебными земельными участками.

Генпланом сохраняется инерционно сложившаяся современная планировочная структура. Улицы в населенном пункте заведомо трассируются так, чтобы можно было подъехать к любому дому.

На перспективу предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам земельных участков с увеличением в 2 раза общей численности домов, что придаст законченность выбранной  планировочной  структуре.

Решение вопросов благоустройства территории с размещением  малых архитектурных форм  в значительной мере будет способствовать активному отдыху населения деревни.

Для спуска с крутых склонов к ручью предлагается устроить специальные лестницы-сходы с перилами.

Натурное обследование . Фотографии деревни Головино (2009 год)

Папка Графика – книга 2

jpg. 34- Фотографии деревни Головино

Папка Графика – книга 2

jpg. 35- Совмещенная схема планируемой границы  деревни Головино, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений

Деревня Головино

Основные технико-экономические показатели

(в динамике развития)

Таблица 39

| деревня Головино | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 36 | 100 | 43 | 100 | 64 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 3 | 8,33 | 3 | 6,98 | 3 | 4,69 |
| Временное (проживает больше одного года) | - | - | - | - | - | - |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 33 | 91,67 | 40 | 93,02 | 61 | 95,31 |
| Площадь населенного пункта, га | 15,03 | 100 | 21,52 | 100 | 21,52 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 13,65 | 90,82 |  |  | 18,29 | 84,99 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 0,54 | 3,59 |  |  |  |  |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  | 1,29 | 5,99 |
| водных объектов, га | 0,07 | 0,47 |  |  | 0,07 | 0,33 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий общего пользования, га | 0,77 | 5,12 |  |  | 1,87 | 8,69 |
| Количество жилых домов | 31 |  | 38 |  | 59 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Ивлево

Существующая селитебная зона  имеет характер групп жилых домов с приусадебными земельными участками, расположенными вдоль второстепенной улицы.

Дальнейшее развитие населенного пункта предусматривается  в северном и восточном направлении с включением в существующие границы перспективной селитебной зоны , расположенной вдоль второстепенной улицы. Таким образом, существующая и проектируемая селитебные зоны сформировались вдоль параллельно расположенных второстепенных улиц.

На территории деревни Ивлево находится выявленный объект культурного наследия археологии – поселение “Ивлево”, датируемое II тыс.до н.э. До решения вопроса о принятии его на государственный учет по нему предусматриваются такие же мероприятия, как по памятникам истории и культуры, стоящими на государственном учете. В настоящее время территория памятника застроена жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто за счет строительства улично-дорожной сети с твердым покрытием, газификации.

Натурное обследование . Фотографии деревни Ивлево (2009 год)

Папка Графика – книга 2

jpg. 37- Фотографии деревни Ивлево

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Баранники

Селитебная зона сформировалась вдоль главной планировочной оси - второстепенной улицы и имеет характер равномерно рассредоточенных групп жилых домов с приусадебными земельными участками по северной стороне и формирующихся по южной.

На перспективу предусмотрено более полное освоение под жилую  застройку территориальных резервов в границах населенного пункта.

Главная композиционная роль принадлежит природным элементам- рельефу, водоемам, открытым пространствам. Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним, с учетом ландшафтного анализа прилегающей территории.

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто за счет строительства улично-дорожной сети с твердым покрытием.

Натурное обследование . Фотографии деревни Баранники (2009 год)

Папка Графика – книга 2

jpg. 38- Фотографии деревни Баранники

Папка Графика – книга 2

jpg. 39- Совмещенная схема планируемой границы  деревни Баранники, деревни Ивлево, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений

Деревня Ивлево

Основные технико-экономические показатели

(в динамике развития)

Таблица 40

| деревня Ивлево | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 64 | 100 | 74 | 100 | 123 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 22 | 34,37 | 18 | 24,32 | 16 | 13,01 |
| Временное (проживает больше одного года) | - |  | 14 | 18,92 | 34 | 27,64 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 42 | 65,63 | 42 | 56,76 | 73 | 59,35 |
| Площадь населенного пункта, га | 17,88 | 100 | 29,53 | 100 | 29,53 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 12,7 | 71,03 |  |  | 25,649 | 86,86 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 4,14 | 23,15 |  |  | 0,32 | 1,08 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  | 0,44 | 1,49 |
| водных объектов, га | 0,12 | 0,67 |  |  | 0,12 | 0,41 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  | 0,003 | 0,01 |
| территорий общего пользования, га | 0,92 | 5,15 |  |  | 2,998 | 10,15 |
| Количество жилых домов | 44 |  | 58 |  | 109 |  |

Деревня Баранники

Основные технико-экономические показатели

(в динамике развития)

Таблица 41

| деревня Баранники | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 26 | 100 | 26 | 100 | 28 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 13 | 50 | 13 | 50 | 11 | 39,28 |
| Временное (проживает больше одного года) | - |  | - |  | 4 | 14,29 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 13 | 50 | 13 | 50 | 13 | 46,43 |
| Площадь населенного пункта, га | 5,77 | 100 | 5,77 | 100 | 5,775 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 4,98 |  |  |  | 5,27 | 91,25 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 0,53 |  |  |  | 0,022 | 0,38 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  |  |  |
| водных объектов, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,001 |  |  |  | 0,001 | 0,02 |
| территорий общего пользования, га | 0,259 |  |  |  | 0,482 | 8,35 |
| Количество жилых домов | 16 |  | 16 |  | 20 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Колокша

Существующая селитебная зона сформировалась вдоль главной планировочной оси- главной улицы, а также вдоль второстепенных улиц, расположенных в западной, северной и южной частях деревни.

Связь деревни Колокша с внешними дорогами общего пользования осуществляется по автодороге общего пользования местного значения “Волга”- Колокша, имеющей внутри деревни категорию поселковой дороги.

На перспективу предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам земельных участков с увеличением более чем в 1,6 раза общей численности домов, что придаст законченность выбранной  планировочной  структуре, а также включение в перспективные границы садоводческого товарищества “Дубрава”.

Производственные объекты сохраняются территориально на существующих площадках и представлены в северо-западной части населенного пункта предприятиями ООО “Фокстрот-мебель”, ОСП ООО “Бетопром-Центр”, в южной части пунктом технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств.

В южной части деревни находится объект общественно-деловой застройки- кафе “Аладдин” на 24 посадочных места.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто также за счет  газификации, строительства улично-дорожной сети с твердым покрытием.

Натурное обследование . Фотографии деревни Колокша (2009 год)

Папка Графика – книга 2

jpg. 42- Фотографии деревни  Колокша

Папка Графика – книга 2

jpg. 43- Совмещенная схема планируемой границы  деревни Колокша, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений

Деревня Колокша

Основные технико-экономические показатели

(в динамике развития)

Таблица 42

| деревня Колокша | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 199 | 100 | 213 | 100 | 322 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 26 | 13,07 | 23 | 10,80 | 22 | 6,83 |
| Временное (проживает больше одного года) | 9 | 4,52 | 18 | 8,45 | 18 | 5,59 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 164 | 82,41 | 172 | 80,75 | 282 | 87,58 |
| Площадь населенного пункта, га | 94,62 | 100 | 107,28 | 100 | 107,28 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 73,93 | 78,13 |  |  | 80,36 | 74,91 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 0,12 | 0,11 |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 10,48 | 11,076 |  |  | 6,81 | 6,34 |
| зеленых насаждений общего пользования, га | 1,76 | 1,86 |  |  | 1,39 | 1,30 |
| водных объектов, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,003 | 0,003 |  |  | 0,005 | 0,01 |
| территорий производственного и коммунально-складского назначения | 3,45 | 3,65- |  |  | 2,65 | 2,47 |
| территорий общего пользования, га | 4,997 | 5,281 |  |  | 15,945 | 14,86 |
| Количество жилых домов | 185 |  | 202 |  | 312 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Одерихино

Селитебная зона, сформированная на протяжении этапов развития деревни Одерихино, имеет характер разных по форме и планировочно четких в центральной и нечетких в южной и северо-западной частях деревни групп кварталов с преобладающей усадебной застройкой

Главной идеей проекта является упорядочение имеющейся улично-дорожной сети, обозначив главной планировочной осью- главную улицу, пересекающую по центру деревню.

На перспективу в южной части деревни предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам земельных участков вдоль сформированной второстепенной улицы, в северо-западной части – вдоль северной стороны проезда.

Связь деревни Одерихино с внешними дорогами общего пользования осуществляется  по автодороге общего пользования местного значения, имеющей внутри деревни категорию поселковой дороги, идущей в северном направлении к производственной площадке ООО “ВладимирМАЗсервис”, а в южном направлении выходящей на автомобильную дорогу федерального значения М-7 “Волга”.

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто за счет газификации, строительства улично-дорожной сети с твердым покрытием, а также сохранения зеленых насаждений.

Натурное обследование . Фотографии деревни Одерихино (2009 год)

Папка Графика – книга 2

jpg. 45- Фотографии деревни Одерихино

Папка Графика – книга 2

jpg. 46- Совмещенная схема планируемой границы  деревни Одерихино, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений

Деревня Одерихино

Основные технико-экономические показатели

(в динамике развития)

Таблица 43

| деревня Одерихино | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 178 | 100 | 183 | 100 | 192 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 82 | 46,07 | 80 | 43,71 | 66 | 34,38 |
| Временное (проживает больше одного года) | 8 | 4,49 | 15 | 8,20 | 38 | 19,79 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 88 | 49,44 | 88 | 48,09 | 88 | 45,83 |
| Площадь населенного пункта, га | 53,95 | 100 | 67,38 | 100 | 67,38 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 45,15 | 83,69 |  |  | 54,74 | 81,24 |
| cадово-огородных участков, га |  |  |  |  | 2,94 | 4,36 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 0,05 | 0,074 |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 3,27 | 6,06 |  |  | 1,85 | 2,75 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  |  |  |
| водных объектов, га | 0,13 | 0,24 |  |  | 0,13 | 0,19 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,002 | 0,004 |  |  | 0,004 | 0,006 |
| территорий общего пользования, га | 5,398 | 10,006 |  |  | 7,666 | 11,38 |
| Количество жилых домов | 125 |  | 132 |  | 155 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Рукав

Селитебная зона сформировалась вдоль главной планировочной оси - основной улицы и имеет характер равномерно рассредоточенных групп жилых домов с приусадебными земельными участками.

Генпланом сохранены существующие проезды, примыкающие к основной улице в восточном и западном направлениях.

На перспективу предусмотрено более полное освоение под жилую  застройку территориальных резервов в границах населенного пункта.

Для кратчайшего сообщения между наиболее красивыми участками природных ландшафтов, интересными в познавательном отношении объектами выделены соединяющие пешеходные аллеи –выходы в к озеру Рукавское .

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто за счет централизованного водоснабжения,  реконструкции улично-дорожной сети с твердым покрытием.

Натурное обследование . Фотографии деревни Рукав (2009 год)

Папка Графика – книга 2

jpg. 48- Фотографии деревни Рукав

Папка Графика – книга 2

jpg. 49- Совмещенная схема планируемой границы  деревни Рукав, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений

Деревня Рукав

Основные технико-экономические показатели

(в динамике развития)

Таблица 44

| деревня Рукав | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 169 | 100 | 170 | 100 | 158 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 93 | 55,03 | 84 | 49,42 | 72 | 45,57 |
| Временное (проживает больше одного года) | 16 | 9,47 | 26 | 15,29 | 26 | 16,46 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 60 | 35,5 | 60 | 35,29 | 60 | 37,97 |
| Площадь населенного пункта, га | 40,58 | 100 | 48,44 | 100 | 48,44 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 37,25 | 91,793 |  |  | 41,30 | 85,26 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га |  |  |  |  | 2,47 | 5,1 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  |  |  |
| водных объектов, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,001 | 0,003 |  |  | 0,003 | 0,01 |
| территорий общего пользования, га | 3,329 | 8,204 |  |  | 4,667 | 9,63 |
| Количество жилых домов | 117 |  | 127 |  | 127 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование села Семеновское

Село Семеновское относится к древним населенным пунктам Владимирского края. Первое упоминание связано с 1353 годом. В духовной грамоте великого князя Московского Семена Ивановича записано о приобретении села у некоего “Ивана Овцы”. С IV века Семеновское было дворцовым селом и имело деревянную церковь. В 1793- 1821 гг. на средства  Коптева проводится крупная реконструкция центра села, сооружается Казанская церковь каменная с колокольней. К концу 19 началу 20 века село имело завершенную объемно-пространственную композицию и гармонично увязывалось с природными особенностями местности.

Основное влияние на формирование планировочной структуры  оказала река Содышка, разделяющая село Семеновское на две части: правобережную со спокойным ровным рельефом и левобережную на возвышающемся берегу.

Территория села изрезана сетью глубоких и неглубоких оврагов, открывающихся в пойму реки Содышка. Склоны оврагов покрыты луговой растительностью и кустарником.

Генпланом обозначены стратегические цели развития и преобразования планировочной структуры и тактические пути их достижения с учетом сформировавшегося каркаса.

Архитектурно-планировочная организация селитебной территории предусматривает рациональное размещение  жилой и общественно-деловой застройки, системы зеленых насаждений, сети улиц, проездов, пешеходных направлений с учетом ландшафта местности, сложившейся планировочной структуры, капитальных зданий и сооружений.

Главной идеей проекта является упорядочение имеющейся улично-дорожной сети, обозначив главной планировочной осью- главную улицу, к которой примыкают с северо-востока и  юго-запада второстепенные улицы. Проезды в населенном пункте заведомо трассируются так, чтобы можно было подъехать к любому дому.

Связь села Семеновское с внешними дорогами общего пользования осуществляется  по автодороге общего пользования местного значения, имеющей внутри села категорию поселковой дороги, идущей в северном направлении к деревне Струково, а в южном направлении выходящей на автомобильную дорогу федерального значения М-7 “Волга”.

На перспективу предусмотрено более полное освоение под жилую застройку территориальных резервов в границах населенного пункта.

В северо-западной и юго-восточной частях населенного пункта расположены зоны сельскохозяйственного назначения, занятые строениями и сооружениями. В настоящее время данные объекты не функционируют. Использование данных территорий сельскохозяйственного назначения в перспективе для целей сельского хозяйства возможно только на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”с обязательным согласованием с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Генпланом особое внимание уделено проблеме сохранения памятника истории и культуры регионального значения - церкви Казанской иконы Божией Матери: графически выделена из общей территории охранная зона непосредственно связанная с памятником.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Единая система зеленых насаждений учитывает архитектурно-пространственную композицию села и сложившиеся местные условия.

Мероприятия по охране ландшафта заключаются в сохранении естественного рельефа, водоемов, в восстановлении исторического вида ландшафта и связей с окружающей природой, в сохранении и регулировании растительности, защите берегов от размыва, укреплении склонов, расчистке русла реки Содышка.

Натурное обследование . Фотографии села Семеновское (2009 год)

Папка Графика – книга 2

jpg. 52- Фотографии села Семеновское

Папка Графика – книга 2

jpg. 53- Совмещенная схема планируемой границы  села Семеновское, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений

Село Семеновское

Основные технико-экономические показатели

(в динамике развития)

Таблица 45

| село Семеновское | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 226 | 100 | 229 | 100 | 250 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 155 | 68,58 | 150 | 65,5 | 140 | 56 |
| Временное (проживает больше одного года) | 20 | 8,85 | 28 | 12,23 | 58 | 23,2 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 51 | 22,57 | 51 | 22,27 | 52 | 20,8 |
| Площадь населенного пункта, га | 85,57 | 100 | 90,75 | 100 | 90,75 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 44,24 | 51,7 |  |  | 51,0 | 56,20 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 0,12 | 0,13 |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 32,63 | 38,13 |  |  | 21,13 | 23,284 |
| зеленых насаждений общего пользования, га | 1,38 | 1,61 |  |  | 7,5 | 8,264 |
| водных объектов, га | 0,9 | 1,05 |  |  | 0,9 | 0,99 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,18 | 0,21 |  |  | 0,002 | 0,002 |
| территорий объектов культурного наследия, га | 0,22 | 0,26 |  |  | 0,1 | 0,11 |
| территорий общего пользования, га | 6,02 | 7,04 |  |  | 9,998 | 11,02 |
| Количество жилых домов | 110 |  | 118 |  | 149 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Струково

Деревня Струково расположена на левом берегу ручья Дернишка в окружении живописных ландшафтов.

Наиболее красивые участки природных ландшафтов между интересными в познавательном отношении объектами соединяют пешеходные тропинки, ведущие от одного композиционного узла к другому, которыми являются  живописные поляны, редины с цветущим разнотравьем, ручей Дернишка с изрезанной береговой линией с живописными  пространствами по берегам.

Основная часть жителей деревни в настоящее время - это дачники.

Существующая селитебная зона, сформированная на протяжении этапов развития деревни Струково вдоль основной улицы, имеет характер групп жилых домов с приусадебными земельными участками.

На перспективу предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам земельных  участков.

Натурное обследование . Фотографии деревни Струково (2009 год)

Папка Графика – книга 2

jpg. 55- Фотографии деревни Струково

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Роганово

Деревня Роганово находится на высоком правом берегу ручья Дернишка в зоне плодородных серых лесных почв Владимирского Ополья.

С запада и  севера  к деревне примыкают особо ценные сельскохозяйственные угодья, утвержденные Законом Владимирской области N 68 от 24.02.2005г. “О перечне особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Владимирской области, использование которых для других целей не допускается”.

Роганово относится к дачной деревне, постоянное или временное население здесь не проживает.

Существующая селитебная зона сформировалась по северной стороне второстепенной улицы и имеет характер групп жилых домов с приусадебными земельными участками.

На перспективу предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам земельных участков.

При решении вопросов по благоустройству территории предлагается устроить для спуска с крутых склонов к ручью специальные лестницы-сходы с перилами.

Натурное обследование . Фотографии деревни Роганово (2009 год)

Папка Графика – книга 2

jpg. 56- Фотографии деревни Роганово

Папка Графика – книга 2

jpg. 57- Совмещенная схема планируемой границы  деревни Роганово, деревни Струково, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений

Деревня Струково

Основные технико-экономические показатели

(в динамике развития)

Таблица 46

| деревня Струково | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 36 | 100 | 40 | 100 | 48 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 1 | 2,77 | 1 | 2,5 | 1 | 2,08 |
| Временное (проживает больше одного года) | 2 | 5,56 | 6 | 15 | 6 | 12,5 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 33 | 91,67 | 33 | 82,5 | 41 | 85,42 |
| Площадь населенного пункта, га | 5,47 | 100 | 13,89 | 100 | 13,89 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 4,73 | 86,47 |  |  | 12,14 | 87,4 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га |  |  |  |  | 0,11 | 0,79 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  | 0,04 | 0,29 |
| водных объектов, га | 0,04 | 0,73 |  |  | 0,04 | 0,29 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  | 0,001 | 0,01 |
| территорий общего пользования, га | 0,7 | 12,80 |  |  | 1,559 | 11,22 |
| Количество жилых домов | 33 |  | 36 |  | 44 |  |

Деревня Роганово

Основные технико-экономические показатели

(в динамике развития)

Таблица 47

| деревня Роганово | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 16 | 100 | 18 | 100 | 24 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | - | - | - | - | - | - |
| Временное (проживает больше одного года) | - | - | - | - | - | - |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 16 | 100 | 18 | 100 | 24 | 100 |
| Площадь населенного пункта, га | 6,05 | 100 | 7,92 | 100 | 7,92 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 5,4 | 89,26 |  |  | 6,64 | 83,84 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га |  |  |  |  |  |  |
| зеленых насаждений общего пользования, га | 0,34 | 5,62 |  |  | 0,42 | 5,30 |
| водных объектов, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий общего пользования, га | 0,31 | 5,12 |  |  | 0,86 | 10,86 |
| Количество жилых домов | 14 |  | 16 |  | 22 |  |

2.2. Социальная инфраструктура и система обслуживания

    - Жилищный фонд и политика жилищного строительства

Общий жилищный фонд поселения составляет более  69,228 тыс. кв м , в том числе домов с постоянным населением  31,343 тыс. кв. м или 45%. Средняя обеспеченность общей площадью по поселению для постоянного населения составила около 21,05 кв.м на одного жителя, что ниже средней обеспеченности для сельской местности по Собинскому району, составляющей 30,2 кв.м.

В настоящее время жилищный фонд поселения  частный  и частично муниципальный.

Реестр муниципального имущества МО Колокшанское сельское поселение

Таблица 48

|  | Наименование имущества | Реестровый номер | Адрес местонахождения | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | квартира |  | п.Колокша, ул.Центральная, д.2а, кв.3 | 46,50 |
| 2 | квартира |  | п.Колокша, ул. Центральная, д.2а, кв.5 | 43,40 |
| 3 | квартира |  | п.Колокша, ул. Центральная, д.2а, кв.7 | 47,00 |
| 4 | квартира |  | п.Колокша, ул. Центральная, д.2а, кв.8 | 43,70 |
| 5 | квартира |  | п.Колокша, ул. Центральная, д.2б, кв.1 | 53,10 |
| 6 | квартира |  | п.Колокша, ул. Центральная, д.2б, кв.6 | 50,00 |
| 7 | квартира |  | п.Колокша, ул. Центральная, д.2б, кв.9 | 53,00 |
| 8 | квартира |  | п.Колокша, ул. Центральная, д.2б,кв.11 | 51,10 |
| 9 | квартира |  | п.Колокша, ул. Центральная, д.2б, кв.12 | 68,20 |
| 10 | квартира |  | п.Колокша, ул. Центральная, д.2б, кв.13 | 68,80 |
| 11 | квартира |  | п.Колокша, ул. Центральная, д.2б,кв.14 | 49,00 |
| 12 | квартира |  | п.Колокша, ул. Центральная, д.2б, кв.20 | 49,20 |
| 13 | квартира |  | п.Колокша, ул. Центральная, д.2б, кв.21 | 62,50 |
| 14 | квартира |  | п.Колокша, ул. Центральная, д.2б, кв.23 | 53,50 |
| 15 | квартира |  | п.Колокша, ул. Центральная, д.2б, кв.26 | 53,40 |
| 16 | квартира |  | п.Колокша, ул. Центральная, д.2б, кв.27 | 49,40 |
| 17 | квартира |  | п.Колокша, ул. Центральная, д.2б, кв.29 | 80,60 |
| 18 | квартира |  | п.Колокша, ул. Центральная, д.2б, кв.31 | 50,00 |
| 19 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2а,кв.1 | 60,70 |
| 20 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная , д.2а, кв.3 | 64,80 |
| 21 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная , д.2а, кв.4 | 61,20 |
| 22 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2а, кв.6 | 65,30 |
| 23 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2а, кв.7 | 61,60 |
| 24 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная , д.2а, кв.9 | 66,10 |
| 25 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная , д.2а,кв.18 | 67,40 |
| 26 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2а, кв.20 | 45,00 |
| 27 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2а,кв.24 | 68,00 |
| 28 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2а, кв.27 | 82,70 |
| 29 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2б,кв.1 | 85,90 |
| 30 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2б, кв.2 | 55,70 |
| 31 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2б, кв.6 | 77,70 |
| 32 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2б,кв.7 | 86,90 |
| 33 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2б, кв.9 | 77,70 |
| 34 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2б, кв.10 | 77,60 |
| 35 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2б, кв.16 | 54,30 |
| 36 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2б, кв.17 | 76,80 |
| 37 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2б, кв.18 | 76,00 |
| 38 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2б, кв.19 | 53,90 |
| 39 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2б, кв.22 | 77,50 |
| 40 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2б, кв.27 | 82,70 |
| 41 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2б, кв.29 | 52,40 |
| 42 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2б, д.13, кв.1 | 36,70 |
| 43 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.13, кв.2 | 39,00 |
| 44 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.1, кв.2 | 41,20 |
| 45 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.2, кв.4 | 37,90 |
| 46 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.1а, кв.1 | 53,50 |
| 47 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.1а, кв.2 | 29,50 |
| 48 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.1а, кв.8 | 51,00 |
| 49 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.1а, кв.9 | 52,20 |
| 50 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.1а, кв.11 | 66,00 |
| 51 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.1а, кв.12 | 52,10 |
| 52 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.1а, кв.13 | 47,70 |
| 53 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.1а, кв.14 | 66,10 |
| 54 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.1а, кв.18 | 52,10 |
| 55 | квартира |  | п.Колокша, ул. Железнодорожная, д.1а, кв.19 | 51,60 |
| 56 | квартира |  | п.Колокша, ул. Заречная, д.15, кв.3 | 43,40 |
| 57 | квартира |  | п.Колокша, ул. Заречная, д.17, кв.3 | 36,50 |
| 58 | квартира |  | п.Колокша, ул. Заречная, д.17, кв.4 | 35,40 |
| 59 | квартира |  | п.Колокша, ул. Заречная, д.17, кв.8 | 36,00 |
| 60 | квартира |  | п.Колокша, ул.Заречная, д.18, кв.2 | 46,70 |
| 61 | квартира |  | п.Колокша, ул.Заречная, д.18, кв.3 | 37,00 |
| 62 | квартира |  | п.Колокша, ул. Заречная, д.18, кв.6 | 46,40 |
| 63 | квартира |  | п.Колокша, ул.Заводская, д.2, кв.1 | 21,90 |
| 64 | квартира |  | п.Колокша, ул.Заводская, д.5, кв.2 | 50,30 |
| 65 | квартира |  | п.Колокша, ул.Заводская, д.2, кв.4 | 42,90 |
| 66 | квартира |  | п.Колокша, ул.Заводская, д.3, кв.2 | 29,30 |
| 67 | квартира |  | п.Колокша, ул.Заводская, д.6,кв.1 | 43,40 |
| 68 | квартира |  | п.Колокша, ул.Заводская, д.6, кв.9 | 32,80 |
| 69 | квартира |  | п.Колокша, ул.Молодежная, д.4, кв.2 | 23,30 |
| 70 | квартира |  | п.Колокша, ул. Центральная, д.2, кв.6 | 61,20 |
| 71 | квартира |  | д.Одерихино, д.1 | 44,30 |
| 72 | квартира |  | д.Одерихино, д.61а, кв.2 | 46,20 |
| 73 | квартира |  | д.Парфентьево, д.6 | 44,40 |
| 74 | квартира |  | с.Семеновское, ул.Полевая, д.3, кв.2 | 67,85 |
| 75 | квартира |  | с.Семеновское, ул.Полевая, д.4,кв.1 | 67,85 |
| 76 | квартира |  | с.Семеновское, ул.Полевая, д.4, кв.2 | 67,85 |
| 77 | квартира |  | с.Семеновское, ул.Сиреневая, д.33, кв.2 | 44,89 |
| 78 | квартира |  | с.Семеновское, ул.Сиреневая, д.13, кв.2 | 53,19 |
| 79 | квартира |  | с.Семеновское, ул.Сиреневая, д.8, кв.2 | 47,01 |
| 80 | квартира |  | Санаторий “Строитель”д.2, кв.1 | 33,00 |
| 81 | квартира |  | Санаторий “Строитель”д.2, кв.2 | 33,20 |
| 82 | квартира |  | Санаторий “Строитель”д.2, кв.14 | 32,90 |
| 83 | квартира |  | Санаторий “Строитель”д.2, кв.1 | 33,00 |
| 84 | квартира |  | Санаторий “Строитель”д.3, кв.22 | 70,80 |
| 85 | квартира |  | Санаторий “Строитель”д.3, кв.29 | 33,30 |
| 86 | квартира |  | Санаторий “Строитель”д.4, кв.4 | 51,00 |

По состоянию на 1 января 2009 года общее количество многоквартирных домов на территории поселения составило 73 единицы, из них около 74% двухквартирные дома.

Обеспечение населения поселения жилищно-коммунальными услугами осуществляют : 
МУП ЖКХ “ПКК Собинского района”, Собинская РЭС. Частичная централизованная система водоснабжения имеется в с.Семеновское, д.Рукав, п.Колокша, санатории “Строитель”.

Газоснабжение потребителей осуществляется сегодня в с.Семеновское и санатории “Строитель”,

жители всех остальных населенных пунктов поселения пользуются привозным сжиженным баллонным газом.

В предыдущие годы удельный вес индивидуального строительства в объеме нового жилищного строительства  составил 100%.

Администрацией поселения  предусмотрена разработка целевой программы “Развитие малоэтажного строительства на территории муниципального образования Колокшанское сельское поселение” для удовлетворения спроса на земельные участки под малоэтажное жилищное строительство  среди населения поселения, Собинского района, города Владимир, города Москва и Московской области, в том числе со стороны среднего класса и оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в вопросах строительства и приобретения жилья.

Сравнительная характеристика проектных показателей.

(в динамике развития)

Таблица 49

| N | Наименование | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Постоянное население (зарегистрированы постоянно)+ |
| 1 | Население, чел. | 1489 | 1435 | 1310 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 31,343 | 31,343 | 32,543 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 21,05 | 21,84 | 24,84 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | - | 1,2 |
|  | Временное население (проживает больше одного года) и дачники (проживают в среднем не более 6 месяцев в году) |
| 1 | Население, чел. | 847 | 1069 | 1785 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 37,885 | 53,635 | 105,155 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 44,73 | 50,17 | 58,91 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | 15,75 | 67,27 |

    - Культурно-бытовое обслуживание

Система социально-бытового обслуживания поселения формируется с учетом следующих факторов:

- сложившихся коммуникационных связей между населенными пунктами;

- экономического и социально-культурного потенциала поселения;

- особенностей системы расселения по территории;

- уровня развития транспортной сети.

В 2009 г. обеспеченность основными видами культурно-бытового обслуживания была следующей:

Таблица 50

| Учреждения | Ед. изм. | Современная сеть | Необходимо по нормативам | % обеспе-ченнос-ти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факти-чески | проект. Вмести-мость |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 35 | 35 |  | 100 |
| 2. Общеобразовательные школы | мест | 70 | 185 |  | 264 |
| 3. Библиотеки | тыс. экз. | 13,993 |  | 9 | 155 |
| 4.Предприятия торговли | кв.м.торг.пл. | 342,4 |  | 450 | 76 |
| 5.Предприятия общественного питания | мест | 106 |  | 60 | 176 |

Современная сеть культурно-бытового обслуживания имеет ряд недостатков:

- учреждения обслуживания имеются далеко не в каждом населенном пункте, поскольку малая численность населения не позволяет создать даже минимальные по емкости учреждения,

- отдельные учреждения имеют недостаточную емкость (вместимость), устаревшее оборудование,

- сокращается число учреждений и они разрушаются, вследствие снижения объемов капитальных вложений на их строительство и содержание.

Современный уровень развития культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях требует определенной перестройки. Необходим новый, более гибкий подход к решению вопросов социальной сферы и повышение качества ее функционирования.

Каждый сельский населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса и которые могут существовать, исходя из их экономической эффективности. Нужно создавать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных и экономически оправданных границах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

Поэтому не следует отказываться от ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с предлагаемыми вариантами групповой системы расселения, основанных на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру в ближайшей исторической перспективе.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые должны быть размещены в каждом поселении, должна учитываться периодичность посещения различных учреждений.

Всего выделяется 3 ступени:

1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости с местами проживания и работы населения.

На перспективу, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них, а также обслуживать за счет подвозных и выездных форм или временными облегченными зданиями (павильоны, ларьки).

В условиях рыночной экономики торговых точек будет столько, сколько будет оправдано условиями сбыта и спроса, что определяет экономическую целесообразность их создания.

2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц .

На перспективу, учреждения должны размещаться в райцентре, опорных центрах, с численностью населения более 400 человек и радиусе транспортной доступности менее 30 минут транспортной доступности.

3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц, размещение которых целесообразно в райцентре и в областном центре.

Характеристика ступеней культурно-бытового обслуживания

Таблица 51

| Ступень обслуживания | Тип обслуживания | Наименование учреждений | Время доступности | Периодичность посещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | повсед-невное | школа, детский сад-ясли, магазины повседневного пользования, физкультурные площадки, аптеки, клубные помещения, приемные пункты прачечной и мастерских по мелкому ремонту одежды и обуви и т.д. | до 30 минут пешеходной доступности | не реже одного раза в неделю |
| 2 | периоди-ческое | торговый центр, магазины, предприятия бытового обслуживания, ресторан, кафе, клуб, кинотеатр, поликлиническое учреждение, спортивный центр, дом творчества школьников, библиотека, отделение связи и т. д. | до 30 минут транспортной доступности | не реже одного раза в месяц |
| 3 | эпизоди-ческое | здания общественных организаций, торговые центры, специализированные центры и ателье, рестораны, кафе, гостиницы, библиотеки, театры, концертные залы, вузы, выставки, музеи, универсальные зрелищно-спортивные залы, больницы, специализированные поликлиники, почтамты, телеграфы, телефонные станции и т.д. | > 60 минут транспортной доступности | реже одного раза в месяц |

Важно, чтобы ступенчатая схема обслуживания не была излишне жесткой, ступенчатость обслуживания – это принцип, смысл которого в обеспечении наилучшего обслуживания населения, а не в соблюдении однажды заданной догмы.

Дальнейшее развитие культурно-бытового обслуживания позволит увеличить диапазон предоставляемых услуг населению, несмотря на дефицит бюджетных средств.

В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 года

К вопросам местного значения муниципального района относятся:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

- организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района

К вопросам местного значения поселения относятся:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

В последние годы выросло значение образования, как одного из важнейших факторов формирования нового качества экономики и общества. Появление приоритетного национального проекта «Образование» РФ, инициировало увеличение ресурсов, направленных на удовлетворение потребностей образования (увеличение финансирования, ликвидация долгов перед работниками, развитие компьютерной базы).

Школьное образование

В поселении фукционирует МОУ Устьевская основная общеобразовательная школа, в которой обучается 70 учащихся из п.Колокша, деревень Ивлево, Б.Иваньково, Парфентьево, с. Устье, санатория “Строитель”.  Лицензия МОУ Устьевская основная общеобразовательная школа выдана до 1 марта 2011г. на 185 учащихся в одну смену.

Новые условия функционирования образовательных учреждений повлекли структурные изменения в деятельности управления образования.

В целях повышения уровня образовательного процесса в школе реализуется программа информатизации школы, проведена подготовка учителей-операторов ЭВМ,  проведено подключение к Всемирной телекоммуникационной сети Интернет, планируется  наполнение компьютерного парка более современными машинами.

Концентрация финансовых вложений способствует оснащению школы современным оборудованием, а также привлечению квалифицированных кадров.

Папка Графика – книга 2

jpg. 65- Схема функционирующих школ

Планируется постепенное прекращение тенденции снижения наполняемости школы. На перспективу вероятно нестандартное решение данной проблемы – совмещение разных социально – общественных функций под одной крышей и с разными входами (желательно культурно – образовательного направления). Возможно, по необходимости, организация совмещения школы и детских дошкольных подготовительных групп или объектов внешкольного образования.

Дошкольное образование

В поселении функционирует одно учреждение дошкольного образования детский сад N11“Колосок” в п.Колокша с фактическим пребыванием 35 детей  в возрасте от 1 года до 6 лет (лицензия на 20 мест плюс 15 мест).

В Постановлении Главы Собинского района от 23 октября 2009 г. N 1560 “Об утверждении положения о комплектовании групп муниципальных образовательных учреждений Собинского района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования”сказано:

“При приеме ребенка в Учреждение заключается договор между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника, подписание которого является обязательным для обеих сторон. Договор включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра и ухода и оздоровления детей, времени пребывания ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в Учреждении.

В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов (разновозрастная группа).

Группы могут различаться по времени пребывания. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей определяется уставом Учреждения, договором, заключенным между Учреждением и Учредителем.”

Проектные предложения:

Система дошкольных учреждений в настоящее время не может быть строго регламентирована, как школьное образование. Эта система в дальнейшем может принимать различные формы, в том числе и платные небольшие учреждения по подготовке детей к школе. Для организации таких объектов могут использоваться помещения незагруженных школ.

Таким образом, принимая во внимание постепенное преодоление демографического спада детского населения до расчетного срока, проектом предполагается перепрофилировать часть площадей в незагруженных школах рассматриваемой территории.

Это обстоятельство требует принятия оперативных мер по оптимизации сети этих учреждений и дальнейшему эффективному использованию зданий или их отдельных помещений.

Проектом отмечается, что администрация района должна иметь более четкую позицию в части дальнейшего использования высвобождающихся зданий и сооружений.

Как государственная недвижимость  она должна быть сохранена. Приватизация части помещений может происходить только при сохранении новыми владельцами социально-образовательного профиля данного недвижимого имущества. Например, весьма перспективным будет организация частных дошкольных учреждений, чему будет способствовать прогнозируемое повышение уровня жизни.

В качестве приоритетного направления использования избыточных мощностей школ проектом предлагается использование их под расширенный спектр учреждений дополнительного образования – художественного, музыкального, эстетического воспитания, сельские центры образования, клубы по интересам, физкультурные и спортивные группы, и т.д.

Проектом резервируется площадка для выноса к расчетному сроку учреждения дошкольного образования, находящегося в СЗЗ ООО “Колокшанский агрегатный завод” и строительства в перспективе новой современной школы.

Здравоохранение

В поселении функционирует ФАП в поселке Колокша. Обращаемость населения за медицинской помощью в 2009 году составила  23 посещения в смену, 5739 посещений в год.

Сравнительный уровень обеспечения инфраструктурой медицинского обслуживания и медицинским персоналом показывает острую потребность укомплектования медучреждения  поселения врачами.

Проектные предложения:

Согласно Указу Президента РФ от 12 мая 2009года N 537 “О стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года” в сфере здравоохранения и здоровья нации стратегическими целями обеспечения национальной безопасности являются:

-увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидности и смертности,

-совершенствование профилактики и оказания своевременной квалифицированной первичной медико-санитарной и высокотехнологичной медицинской помощи,

-совершенствование стандартов медицинской помощи, а также контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств.

Основными направлениями обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации на среднесрочную перспективу определяется усиление профилактической направленности здравоохранения, ориентация на сохранение здоровья человека, совершенствование в качестве основы жизнедеятельности общества института семьи, охраны материнства, отцовства и детства.

Снижение рождаемости, рост смертности требует  организации полноценной профилактической работы по предупреждению заболеваемости, особенно в детском возрасте. Кроме того, повышение качества обслуживания в здравоохранении позволит сократить утечку лучших молодых кадров из села.

Организация в поселении офисов врачей общей практики, предусматривает  применение новейшего оборудования и стационарозамещающих технологий, позволяющих в амбулаторном режиме проводить полное обследование пациента, ограничиваясь дневным стационаром.

Для полноценного обеспечения населения первой врачебной помощью населения поселения необходимо предусмотреть открытие кабинета врача общей практики в п. Колокша.

Культура

Потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным укладом, а также культурно-досуговой инфраструктурой сложившейся или формирующейся в поселении.

В сфере досуговой деятельности можно выделить несколько взаимосвязанных отраслей:

- культурно-просветительную;

- развлекательную;

- спортивно-оздоровительную;

- туризм и рекреация;

При рассмотрении вопросов, связанных с рекреационной деятельностью в условиях природного ландшафта, в проекте приняты во внимание интересы жителей поселения.

Основным организационным центром культурно-досуговой деятельности в поселении выступает библиотека на 13993 экземпляров книжного фонда в п.Колокша.

Принято постановление Главы Собинского района от 2.11.2009г. N 1636  “Об утверждении целевой программы “Сохранение и развитие культуры Собинского района на 2009-2012 годы”.

Целью и задачами программы являются:

- сохранение культурного наследия и накопленного потенциала в сфере культуры и искусства,

- обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях,

- сохранение и развитие системы  художественного образования, поддержка молодых дарований,

- разработка и внедрение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры,

- расширение межведомственных связей по созданию совместных проектов и проведению совместных мероприятий, направленных на самореализацию творческих способностей населения и вовлечение его в сферу культурно-досуговой деятельности.

В процессе реализации Программы предполагается формирование новых экономических механизмов, направленных на улучшение функционирования отрасли в условиях рыночных отношений.  Предложенные Программой решения должны обеспечить успешную деятельность культурных учреждений в рыночной среде и предусмотреть различную степень участия государства и частного капитала в поддержке культуры.

В рамках целевой программы предусмотрено объединение информационных ресурсов библиотек путем организации пунктов доступа к Интернету: Колокшанской сельской библиотеке в 2011 году предусмотрено финансирование в размере 54 тыс.рублей для телефонизации, приобретения компьютерной техники  и подключения к сети Интернет.

Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание.

В поселении на начало 2009 года работало:

- 9 предприятий  торговли с общей площадью 692,1 кв.м, торговой площадью 342,4 кв.м- в п.Колокша, д.Одерихино, сан.”Строитель” и на трассе М-7 “Волга”. В стадии строительства находится магазин в с.Семеновское.

-3 предприятия общественного питания (кафе)  с торговой площадью 246,3 кв.м на 106 посадочных мест – в п.Колокша и на трассе М-7 “Волга”

Основные направления развития предприятий торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания:

Общие нормативы СНиП 2.07.01-89 для сельских поселений:

- предприятий торговли – 300 кв.м торговой площади на 1 тыс.чел (продовольственные товары –100 кв.м и 200 кв.м непродовольственных), причем лишь половина норматива должна использоваться для расчета на уровне повседневного пользования, то есть для размещения предприятий торговли в каждом населенном пункте в пределах пешеходной зоны обслуживания. Остальная часть норматива применяется для расчета предприятий периодического и  эпизодического пользования.

- предприятий общественного питания – 40 посадочных мест на 1 тыс.чел., причем 30 мест должно приходиться на предприятия повседневного пользования, остальная часть норматива относится к предприятиям размещаемым на более высоких ступенях обслуживания,

- предприятий бытового обслуживания – 7 рабочих мест на 1 тыс. чел., в том числе на уровне повседневного пользования 4 рабочих места (это в основном комплексные приемные пункты),

- предприятий коммунального обслуживания на 1 тыс.чел.: бани –7 мест, прачечные – 60 кг белья в смену (в т.ч. прачечные самообслуживания – 20 кг), химчистки – 3,5 кг вещей в смену (химчистки самообслуживания – 1,2 кг) .

Применение данных нормативов в настоящих рыночных условиях достаточно условно. Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является частной, поэтому ее развитие полностью определяется  рыночными законами и связано со спросом населения и рентабельностью их функционирования. Перспективы развития этой сети связаны с изменениями этих параметров, которые зависят от многих составляющих, складывающихся как на общегосударственном, так и на региональном уровнях. Кроме того, например по предприятиям торговли значительное развитие получила “палаточная” и рыночная торговая сеть (стационарная и выездная), которая практически не имеет торговой площади и расчет по торговой площади этих предприятий не приемлем (статистикой  не ведется даже учета по торговой площади). Поэтому расчет этих учреждений не приводится, так как он стал бы формальностью далекой от реальности.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения.

Проектом выделены планируемые  территории общественно-деловой застройки  для развития объектов культурно-бытового обслуживания.

Объекты дорожного сервиса, индустриальные парки и комплексы учреждений продолжат развиваться вдоль автодороги “Волга”, но медленно.

Дислокация объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, придорожного сервиса

Таблица 52

| N | Тип объекта, специализация | Основной ассортимент реализуемых товаров | Занимаемая площадь (кв.м) | Численность работающих | Место нахождения | Сведения о субъекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственная | арендуемая |  |  |  |
|  |  |  | общая | торг | общая | торг |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Розничная торговля |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин «ТПС» смешанный N 21 | Хлебобулочные Бакалейные Алкогольные Кондитерские Табачные | 244,4 | 101,0 |  |  | 2 | п.Колокша | Филиал Владкоопсоюза «Собинское райпо» г.Лакинск |
| 2 | Магазин «ТПС» N 22 | Хлебобулочные Бакалейные Кондитерские Алкогольные Гастрономия Промтовары | 126,9 | 51,7 |  |  | 1 | д.Одерихино | Филиал Владкоопсоюза «Собинское райпо» г.Лакинск |
| -3 | Магазин смешанный | Хлебобулочные Кондитерские Бакалейные Рыбные Мясопродукты | 66,7 | 25,8 |  |  | 2 | санаторий “Строитель” | ЛПУ «Санаторий «Строитель» |
| 4 | Магазин «Фаворит» продовольствен-ный | Хлебобулочные Бакалейные Кондитерские Алкогольные Табачные Гастрономия | 55,4 | 31,1 |  |  | 2 | п.Колокша | ИП Артемов |
| 5 | Магазин «Продукты» продовольствен-ный | Кондитерские Пиво Табачные | 73,5 | 34,5 |  |  | 4 | п.Колокша | ИП Борисова |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вино-водочный отдел | Алкогольные напитки | 15,0 | 4,4 |  |  | 2 | п.Колокша | ООО «Татьяна» |
| 6 | Магазин смешанный | Табачные Кондитерские Напитки |  |  | 20,2 | 12,2 | 3 | 168 км а/д «Волга-1» АЗС | ИП Романов |
| 7 | Магазин смешанный | Табачные Кондитерские Напитки |  |  | 30,2 | 17,3 | 3 | 168 км а/д «Волга-1» АЗС | ИП Романов |
| 8 | Магазин смешанный | Кондитерские изделия Напитки Пиво Табачные Бытовая химия Парфюмерно-косметические |  |  | 39,8 | 39,8 | 8 | 167 км а/д «Волга-1» | ООО «Подъем» |
| 9 | Магазин смешанный | Бакалейные Кондитерские Напитки Табачные Пиво |  |  | 35,0 | 29,0 | 8 | 167 км а/д «Волга-1» | ООО «Подъем» |
|  | Итого: |  | 566,9 | 244,1 | 125,2 | 98,3 |  |  |  |
|  | Всего: | 9 магазинов общ.пл. – 692,1кв.м, торг.пл. – 342,4 кв.м |
|  | Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кафе «Золотая подкова» (посадочных мест - 42) | 1,2,3 блюда выпечка гор. и хол. напитки | 473,0 | 104,3 |  |  | 4 | 166 км + 200м а/д «Волга-1» | ИП Гасанов |
| 2 | Кафе «Аладдин» (посадочных мест - 24) | 1,2,3 блюда алкогольные напитки |  |  | 148,2 | 40,6 | 11 | 166 км + 100м а/д «Волга-1» | ООО «Фарт» |
| 3 | Кафе “Отдых” (посадочных мест - 40) |  |  | 101,4 |  |  | 2 | п.Колокша | Филиал Владкоопсоюза «Собинское райпо» г.Лакинск |
|  | Итого: |  |  | 205,7 | 148,2 | 40,6 |  |  |  |
|  | Всего: | 3 кафе торг.пл. – 246,3 кв.м, посадочных мест - 106 |
|  | Бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пункт технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспорт ных средств |  |  | 104,3 |  | 2 | 166 км + 100м а/д «Волга-1» | ООО «Фарт» |

Папка Графика – книга 2

jpg. 70- Схема культурно-бытового обслуживания

Культурно- бытовое обслуживание

Таблица 53

|  |  | Населенный пункт | Численность населения | объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | школа количество уч-ся | ДОУ количество детей | ФАП | Магазин, количество | Отделение связи | ДК, клуб, библиотека | Баня | Общественное питание, мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | поселок | Колокша | 726 | основная 70 | ДОУ 35 | ФАП | 3 | отделение связи | библиотека |  | кафе 40 |
| 2 | деревня | Одерихино | 82 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | село | Семеновское | 155 |  |  |  | 1 ларек |  |  |  |  |
| 4 | санаторий | “Строитель” | 188 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Объекты дорожного сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 168 км а/д “Волга”- южная сторона |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 168 км а/д “Волга”- северная сторона |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 167 км а/д “Волга”- поворот на ст. Колокша- справа |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 167 км а/д “Волга”- поворот на д. Одерихино- слева |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 166 км + 200м а/д “Волга”-поворот на Парфентьево -справа |  |  |  |  |  |  |  |  | кафе 42 |
| 6 | 166 км + 100м а/д “Волга”-поворот на д.Колокша -слева |  |  |  |  |  |  |  |  | кафе 24 |
| Школа | Количество учащихся 2009-2010 учебного года | Всего |
|  | классы |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 Устьевская основная | 5 | 4 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 |  |  | 70 |

Физкультура и спорт

В соответствии с нормативами СНиП 2.07.01-89 для сельских поселений предусматривается размещение физкультурно-оздоровительных площадок из расчета 0,7-0,9 га на 1 тыс.чел., но они должны быть не менее стандартных величин площадок для различных игр (футбол, волейбол и другие).

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Конкретные мероприятия по данным направлениям  должны решаться местными органами власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет бюджетных так и за счет внебюджетных ассигнований. Значительная неопределенность формирования этих средств даже на ближайшее время не позволяет сказать что-либо определенное по их величине на перспективу.

Прочие учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Кладбища традиционных захоронений- норматив СНиПа по ним составляет 0,24 га на 1 тыс.чел.

В поселении имеются кладбища в с.Устье, западнее с.Устье, южнее с.Семеновское, севернее п.Колокша.

Пожарная служба- заключен договор на обслуживание с пожарным депо муниципального образования город Владимир. В каждом населенном пункте поселения предусматриваются противопожарные водоемы и организация добровольных пожарных команд.

2.3. Транспортная инфраструктура

    - Автомобильные дороги

Общая протяженность автодорог общего пользования с твердым покрытием в поселении составляет  18,85 км, из них с усовершенствованным покрытием 18,85  км.

Плотность автодорог с твердым покрытием составляет  30,1 км на 100 кв. км территории, в сравнении аналогичные показатели по Собинскому району составили 20,4 км на 100 кв. км .

По своей качественной структуре сложившаяся транспортная сеть отстает от нормативов.

Техническая характеристика автодорог поселения.

Таблица 54

| Кате-го-рия | Наименование автодорог общего пользования | Протяжен-ность в пределах поселения км всего / в границах поселения | в том числе по типам покрытия (км) | По-лоса отвода (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто- бетонное | щебеночное | грунтовое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Федерального значения |  |  |  |  |  |
|  | М-7 “Волга” | 6,5 | 6,5 |  |  |  |
|  | Местного значения |  |  |  |  |  |
| 4в | “Волга”-станция Колокша-Устье | 4,1 | 4,1 | - | - | 15 |
| 4б | “Волга”-Энергетик-Семеновское | 5,1 / 1,25 | 5,1 | - | - | 20 |
| 4в | “Волга”- Парфентьево | 1,5 | 1,5 | - | - | 16 |
| 4в | “Волга”- Колокша | 1,3 | 1,3 | - | - | 14 |
| 4в | “Волга”-Одерихино-Юрино | 7,2/4,2 | 7,2 | - | - | 16 |
|  | Итого | 25,7 /18,85 |  |  |  |  |

Грунтовые полевые дороги, имеющие ярко выраженную сезонность действия, идут к населенным пунктам Владимировка, Струково, Головино, Брянцево, Роганово, Ивлево, Баранники.

Проектом предусматривается строительство, реконструкция, ремонт и обустройство дорог общего пользования. Перечисленные в Таблице 55 автодороги необходимо включить в Программу развития сети местных дорог общего пользования Собинского района. Цель программы –ликвидация бездорожья и содействие экономическому и социальному развитию Колокшанского сельского поселения. Программой необходимо наметить поэтапное строительство автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. В результате реализации программы сельские населенные пункты поселения получат круглогодичную транспортную связь с центром поселения и центром района городом Собинка.

Cтроительство автодорог общего пользования местного значения

Таблица 55

|  | Наименование | Протяженность в пределах поселения, км | Очередь строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Устье-Ивлево-Баранники | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Семеновское-Струково | 3,75 |  | 3,75 |  |
| 3 | “Семеновское-Струково”- Брянцево-Головино-Роганово | 4,5 |  | 4,5 |  |
| 4 | Владимировка- коллективные сады | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Итого | 11,25 |  |  |  |

Выбор и очередность строительства дорог могут быть изменены по инициативе администрации поселения или района. Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом проектно-сметной документации по объектам , возможностей финансирования и прочих непредвиденных обстоятельств.

Формирование дорожной сети общего пользования по заложенным в генплане трассам обеспечивает устойчивое развитие, связанность населенных пунктов между собой, а также частично связанность зон внутри населенных пунктов.

Что касается общей улично-дорожной сети, то здесь логичным будет ее поэтапное строительство поселением за счет налоговых поступлений от развивающихся жилых зон. Соответственно, чем больше дорог построено, тем активнее развиваются жилые зоны, тем значительнее налоговые поступления.

Конечно, существует возможность создания общей улично-дорожной сети  и не за счет средств поселения, однако здесь видится ряд сложностей с инвестированием. В общем виде механизм может быть таким: поселение обязывает группу застройщиков до возведения коммерческих объектов построить прилегающие дороги для части населенного пункта или населенного пункта в целом (в зависимости от планировочной и инвестиционной ситуации) на муниципальных землях, а потом передать дороги в собственность поселения, после чего уже начинается коммерческое освоение.

В проекте учтены предложения “Схемы территориального планирования Владимирской области” по развитию автомобильных дорог общего пользования федерального значения:

- учтены наработки целевой программы “Развитие транспортной системы Россиии (2010-2015 годы)”по реконструкции автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 “Волга” , в том числе и южного обхода,

- нанесена трасса скоростной автодороги в рамках международного транспортного коридора направления Москва-Нижний Новгород с привязкой к существующей ситуации (окончательная трассировка определится разработкой проекта на данную федеральную автомагистраль). 
Данная магистраль рассмотрена в проекте “Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года”

- также нанесен предлагаемый Генпланом г.Владимира и Схемой… перспективный северный обход г.Владимира с привязкой к существующей ситуации (окончательная трассировка определится разработкой проекта на данную автомагистраль).

Реализация предложений позволит создать устойчивый транспортный каркас, образуемый автодорогами различного значения,  что позволит обеспечить решение задач экономического роста области и нормативный уровень удобств населения.

    - Автомобильный транспорт

Пригородные перевозки осуществляются от автостанции, расположенной в г.Владимире только в направлении Владимир-ст.Колокша (2 раза в день, отправление из Владимира 7-30 и 15-00), жители д.Ручей пользуются городским автобусом, кроме того по территории поселения по автодороге общего пользования  М-7 “Волга” проходит автобус Владимир-Собинка с периодичностью движения в 30 минут.

Неудовлетворительное состояние проезжей части остальных дорог – износ дорожной одежды, ямочность, а также большая часть грунтовых дорог не позволяют организовать пригородное сообщение к остальным населенным пунктам.

Проектом предусматривается:

- организация регулярного пригородного автобусного маршрута ко всем населенным пунктам по мере строительства и реконструкции автодорог к ним,

- строительство автобусных павильонов на остановках по новым маршрутам,

- необходимость ремонта дорожной одежды на автобусных маршрутах для безопасности движения

Техническое обслуживание автотранспорта

На территории поселения расположены вдоль автодороги федерального значения М-7 “Волга” 
4 АЗС  с автомобильным бензином разных марок и дизтопливом и одна ГАЗС (Таблица 56). На 1 очередь предусматривается строительство АЗС на автодороге М-7 “Волга” около д.Рукав.

На стационарных АЗС должны предусматриваться для обеспечения экологической безопасности ограждающие конструкции с локальными очистными сооружениями, системы закольцовки паров бензина, благоустройство территории- бетонные плитки на бетонных основаниях.

Папка Графика – книга 2

jpg. 75- Профили улично-дорожной сети в населенных пунктах

Папка Графика – книга 2

jpg. 76- Профили улично-дорожной сети в населенных пунктах

Перечень автозаправочных станций

Таблица 56

|  | Полное наименование | Местонахождение | Вид топлива | Полное наименование и отраслевая принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Автомобильный бензин марок: |  |
| 1 | АЗС № 127 | 168 км +300 м слева (север. ст) ФАД М-7 «Волга-1” | А-80, Аи-92, Аи-95, дизтопливо | ООО«Татнефть- АЗС – Запад» |
| 2 | АЗС № 128 | 168 км +400 м справа (юж. ст)ФАД М-7 «Волга-1” | А-80, Аи-92, Аи-95, дизтопливо | ООО«Татнефть- АЗС – Запад» |
| 3 | АЗС “Владимир-ОПТОН” | 167 км ФАД М-7 «Волга-1” поворот на ст.Колокша | А-80, Аи-92, Аи-95, дизтопливо | ЗАО “Владимир-ОПТОН” |
| 4 | АЗС“Владимир-ОПТОН” | 167 км ФАД М-7 «Волга-1”поворот на Одерихино | А-80, Аи-92, Аи-95, дизтопливо | ЗАО “Владимир-ОПТОН” |
| 5 | ГАЗС | 168 км +300 м слева (север. ст) ФАД М-7 «Волга-1” | газ | ИП Шохин |

    - Железнодорожный транспорт

Территорию поселения пересекает транзитная железнодорожная магистраль Москва-Нижний Новгород, на которой расположена станция Колокша, обеспечивающая транспортные услуги на пригородных направлениях.

Потенциально опасным участком на территории поселения является узел пересечения железной дороги с автодорогой “Волга”-станция Колокша-Устье, который должен быть оборудован в соответствии с действующими нормативами и инструкциями. Основная проблема железнодорожного транспорта на данной территории- необходимость строительства в перспективе путепровода.

Для нормальной работы железнодорожного транспорта необходимо дальнейшее развитие путевого хозяйства и специального оборудования.

2.4 Инженерная инфраструктура

2.4.1 Водоснабжение и водоотведение

В основу работы положены следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.01-85*  Внутренний водопровод и канализация зданий, М., 1967г.

- СНиП 2.04.02-84*  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, М., 1966г.

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. М. 2009.

- Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов. Госстрой России, М., 2000г.

- Рекомендации по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов. Часть 2 «Водоснабжение» ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя, М., 1984г.

- Рекомендации по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов. Часть 3 «Канализация ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя, М., 1984г.

- СанПиН 2.1.4.559-96  Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

- СанПиН 2.1.4.1175-02  Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

- СанПиН 2.1.4.1110-02  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Минздрав России, М. 2002 г.

2.4.1.1 Водоснабжение

##### Существующее положение

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов МО Колокшанское сельское поселение, а также сельскохозяйственного производства и животноводства служат подземные воды гжельско-ассельского водоносного горизонта (C3q-Pja), водовмещающие породы которого представлены известняками нижнепермского (ассельский ярус) и верхнекаменноугольного (гжельский ярус) возраста.

Отбор воды осуществляется из скважин и из шахтных колодцев. Артезианские скважины имеются в поселке Колокша, с. Семеновское.

Водоснабжение санатория «Строитель» осуществляется из артезианской скважины.

Вода из скважины подается в водонапорную башню далее на хозяйственно-питьевые и производственные (котельная) нужды санатория.

Фактический отбор из скважины за 2009 г. составил 29,13 тыс. м3 (в среднем 79,8 м3/сут).

Эксплуатация системы водоснабжения санатория «Строитель» осуществляется собственным персоналом.

Водоснабжение пос. Колокша.

Водоснабжение поселка осуществляется из артезианских скважин расположенных на 
ул. Центральная и Железнодорожная, а также из шахтных колодцев.

Скважины оснащены насосами марки ЭЦВ6-10-110 производительностью 10 м3/ч и размещены в наземных павильонах.

Насосы оснащены частотным приводом; учет отбираемой из скважин воды не ведется.

Зона санитарной охраны первого пояса источника водоснабжения отсутствует.

Вода из скважин подается в водонапорные башни системы Рожновского емкостью бака 10 м3 и высотой 18 м, и далее в водопроводную сеть поселка.

Водопроводная сеть – тупиковая, протяженность – 1500 м.

Водоснабжение ООО «Колокшанский агрегатный завод», расположенного в границах поселка, осуществляется из двух артезианских скважин, находящихся на балансе предприятия.

Вода используется на производственные и хозяйственно-питьевые нужды предприятия; часть воды передается детскому саду.

Водоснабжение с. Семеновское

Водоснабжение осуществляется из скважины, расположенной в западной части села. Скважина оснащена насосом марки ЭЦВ6-10-110 производительностью 10 м3/ч и размещена в наземном павильоне.

Насос оснащен частотным приводом; учет отбираемой из скважины воды не ведется.

Зона санитарной охраны первого пояса источника водоснабжения отсутствует.

Вода из скважины подается в водонапорную башню системы Рожновского емкостью бака 10 м3 и высотой 18 м, и далее в водопроводную сеть поселка

Водопроводная сеть – тупиковая, протяженность – 800м; выполнена из стальных, полиэтиленовых и чугунных труб Ø32÷100 мм, вода вводится в дома.

Системы водоснабжения пос. Колокша и с. Семеновское (скважины, сети) находятся на балансе МУП ЖКХ «ПКП Собинского района» (с. Ворша, ул. Молодежная, 27).

Водоснабжение д. Рукав осуществляется от существующего водопровода, находящегося на балансе МУП «Владимирводоканал».

Остальные населенные пункты пользуются водой из шахтных колодцев и родников.

##### Расчетные расходы воды и требуемые свободные напоры

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- расход воды на поливку приусадебных участков;

- расход воды на противопожарные нужды.

При расчете водопользования использованы следующие расчётные формулы и нормативные данные:

- средний суточный расход воды Qсут. ср. на хозяйственно-питьевые нужды населения определен по формуле:

,    м3/сут

где    qж.ср. – удельное водопотребление в средние сутки, л/сут на одного человека; по приложению 3 СНиП /1/;

Nж – расчётное число жителей.

- максимальный суточный расход Qсут. макс. в м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды определяем по формуле:

,    м3/сут

где    qж.макс. – удельное водопотребление в сутки максимального водопользования, л/сут на одного человека; по приложению 3 СНиП /1/;

- расход воды на поливку приусадебных участков определяем по формуле

Qсут.пол. = F × n × 10-3 ,  м3/сут

где     F – площадь приусадебных участков, м2;

n – норма расхода воды на поливку, л/м2 в сут (по таблице 3 СНиП /2/ и п. 4.3 Рекомендаций/5/).

Хозяйственно-питьевое водопотребление

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, расходы воды на поливку зеленых насаждений, принимаются в соответствии с СНиП /2/.

Расходы воды на нужды местной промышленности и неучтенные принимаются в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Расчёты нормативного (прогнозного) водопотребления на первую очередь и расчетный срок приведёны в таблицах 57, 58

Минимальный свободный напор у санитарных приборов в индивидуальных жилых зданиях в соответствии СНиП /1/ должен составлять не менее 2 м

В сети централизованного водоснабжения населенного пункта над поверхностью земли принимается: при хозяйственно-питьевом водопотреблении – 18 м, при пожаротушении – 10 м; максимальный свободный напор не должен превышать 45 м.

Расчетное водопользование МО Колокшанское сельское поселение (Первая очередь-2015 г.)

Таблица 57

| №№ п.п. | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Единица измерения | Кол-во | Норма расхода воды, л/сут | Расходы воды, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В средние сутки | В сутки максимального водопотребле-ния | В средние сутки | В сутки максимального водопотребле-ния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Поселок Колокша |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел | 745 | 190 | 225 | 141,6 | 167,6 |  |
| 1.2 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 28,3 | 33,5 |  |
| Итого по п.п. 1.1, 1.2 |  |  |  |  | 169,9 | 201,1 |  |
| 1.3 | Полив зеленых насаждений (224 участка по 500 м2) | м2 | 112000 | 6 | - | 672,0 | 672,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Итого на хозяйственно-питьвые нужды пос. Колокша. |  |  |  |  | 841,9 | 873,1 |  |
| 1.4 | ООО «Колокшанский агрегатный завод» |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 | Из материалов лицензии на водопользование |
| Всего по пос. Колокша |  |  |  |  | 866,9 | 898,1 |  |
| 2 | с. Семеновское |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел | 178 | 190 | 225 | 33,8 | 40,1 |  |
| 2.2 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 6,8 | 8,0 |  |
| Итого по п.п. 2.1, 2.2 |  |  |  |  | 40,6 | 48,1 |  |
| 2.3 | Полив зеленых насаждений (118 участка по 500 м2) | м2 | 59000 | 6 |  | 354,0 | 354,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего по с. Семеновское |  |  |  |  | 394,6 | 402,1 |  |
| 3 | Санаторий «Строитель» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Санаторный корпус | мест | 150 | 150 | 150 | 22,5 | 22,5 |  |
| 3.2 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел | 188 | 190 | 225 | 35,7 | 42,3 |  |
| Всего по санаторию “Строитель” |  |  |  |  | 58,2 | 64,8 |  |
| 4 | д.Рукав |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел | 110 | 190 | 225 | 20,9 | 24,8 |  |
| 4.2 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 4,2 | 5,0 |  |
| Итого по п.п. 4.1, 4.2 |  |  |  |  | 25,1 | 29,8 |  |
| 4.3 | Полив зеленых насаждений (127 участков по 500 м2 ) | м2 | 63500 |  |  | 381,0 | 381,0 |  |
| Всего по д.Рукав |  |  |  |  | 406,1 | 410,8 |  |
| 5 | Другие населенные пункты включенные в МО Колокшанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел | 401 | 190 | 225 | 76,2 | 90,2 |  |
| 5.2 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопроводом и канализацией без ванн | чел | 37 | 95 | 120 | 3,5 | 4,4 |  |
| Итого по п.п. 5.1, 5.2 |  |  |  |  | 79,7 | 94,6 |  |
| 5.3 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 15,9 | 18,9 |  |
| Итого по п.п. 5.1, 5.2, 5.3 |  |  |  |  | 95,6 | 113,5 |  |
| 5.4 | Полив зеленых насаждений (921 участок по 500 м2) | м2 | 460500 | 6 |  | 2763,0 | 2763,0 | Из водоемов и шахтных колодцев |
| Всего по п. 5 |  |  |  |  | 2858,6 | 2876,5 |  |
| Всего по сельскому поселению (с поливом зеленых насаждений) | чел | 1659 |  |  | 4584,4 | 4652,3 |  |
| То же (без полива зеленых насаждений) |  |  |  |  | 414,4 | 482,3 |  |

Расчетное водопользование МО Колокшанское сельское поселение (Расчетный срок-2030 г.)

Таблица 58

| №№ п.п. | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Единица измерения | Кол-во | Норма расхода воды, л/сут | Расходы воды, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В средние сутки | В сутки максимального водопотребле-ния | В средние сутки | В сутки максимального водопотребле-ния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Поселок (ж/д станция) Колокша |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел | 757 | 190 | 225 | 143,8 | 170,3 |  |
| 1.2 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 28,8 | 34,1 |  |
| Итого по п.п. 1.1, 1.2 |  |  |  |  | 172,6 | 204,4 |  |
| 1.3 | Полив зеленых насаждений (378 участков по 500 м2) | м2 | 189000 | 6 | - | 1134,0 | 1134,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Итого на хозяйственно-питьвые нужды пос. Колокша. |  |  |  |  | 1306,6 | 1338,4 |  |
| 1.4 | ООО «Колокшанский агрегатный завод» |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
| Всего по пос. Колокша |  |  |  |  | 1356,6 | 1388,4 |  |
| 2 | с. Семеновское |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел | 198 | 190 | 225 | 37,6 | 44,6 |  |
| 2.2 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 7,5 | 8,9 |  |
| Итого по п.п. 1.1, 1.2 |  |  |  |  | 45,1 | 53,5 |  |
| 2.3 | Полив зеленых насаждений (149 участков по 500 м2) | м2 | 74500 | 6 |  | 447,0 | 447,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего по с. Семеновское |  |  |  |  | 492,1 | 500,5 |  |
| 3 | Санаторий «Строитель» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Санаторный корпус | мест | 150 | 150 | 150 | 22,5 | 22,5 |  |
| 3.2 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел | 178 | 190 | 225 | 33,8 | 40,1 |  |
| Всего по санаторию “Строитель” |  |  |  |  | 56,3 | 62,6 |  |
| 4 | д.Рукав |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел | 98 | 190 | 225 | 18,6 | 22,1 |  |
| 4.2 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 3,7 | 4,4 |  |
| Итого по п.п. 4.1, 4.2 |  |  |  |  | 22,3 | 26,5 |  |
| 4.3 | Полив зеленых насаждений (127 участков по 500 м2 ) | м2 | 63500 |  |  | 381,0 | 381,0 |  |
| Всего по д.Рукав |  |  |  |  | 403,3 | 407,5 |  |
| 5 | Другие населенные пункты включенные в МО Колокшанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел | 483 | 190 | 225 | 91,8 | 108,7 |  |
| 5.2 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопроводом и канализацией без ванн | чел | 63 | 95 | 120 | 6,0 | 7,6 |  |
| Итого по п.п. 5.1, 5.2 |  |  |  |  | 96,8 | 116,3 |  |
| 5.3 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 19,4 | 23,3 |  |
| Итого по п.п. 5.1, 5.2, 5.3 |  |  |  |  | 116,2 | 139,6 |  |
| 5.4 | Полив зеленых насаждений (1469 участок по 500 м2) | м2 | 734500 | 6 |  | 4407,0 | 4407,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего по п. 5 |  |  |  |  | 4523,2 | 4546,6 |  |
| Всего по сельскому поселению (с поливом зеленых насаждений) | чел | 1777 |  |  | 6831,6 | 6905,6 |  |
| То же (без полива зеленых насаждений) |  |  |  |  | 462,5 | 536,6 |  |

Противопожарные расходы воды

Расходы воды на наружное пожаротушение сельских населенных пунктов, входящих в муниципальное образование на один пожар и расчётное количество одновременных пожаров определяются по таблице 1 СП /3/ в зависимости от численности населения.

При числе жителей не более 1,0 тыс. расчетное количество одновременных пожаров и застройке зданиями не более 2 этажей принимается один пожар с расходом 5,0 л/с., то же при застройке зданиями 3 этажа и более - один пожар с расходом 10,0 л/с.

Расчётные расходы воды на наружное пожаротушение для сельских поселений (и при необходимости на внутреннее пожаротушение), имеющих системы водоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Требуемые свободные напоры

В соответствии с п. 2.26 СНиП /2/ минимальный свободный напор воды в сети водопровода поселения над поверхностью земли при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении должен быть:

- при одноэтажной застройке – 10 м.

- при застройке до двух этажей – 14 м.

Свободный напор в сети низкого давления при наружном пожаротушении, согласно п. 4.4 СП /3/, должен быть не менее 10 м.

Проектные решения

Источники водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования принимаются подземные воды; по степени обеспеченности подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения, территория сельского поселения обеспечена.

В геологическом строении территории муниципального образования принимают участие: четвертичные водноледниковые отложения, представленные песками мощностью около 4м; нижнемеловые отложения мощностью 30-35м, представленные глинами и алевритами с прослоями глинистых песков  и песчаников; верхнеюрские плотные глины мощностью 20-25м, ниже  которых  залегают нижнепермские и верхне-каменноутольные известняки.

В гидрогеологическом отношении организация централизованного водоснабжения возможна только за счет подземных вод гжельско - ассельского  водоносного горизонта (C3q-Pja), водовмешающие породы которого представлены известняками нижнепермского (ассельский ярус) и верхнекаменноугольного (гжельский ярус) возраста.

Этот горизонт используется для водоснабжения как пос. Колокша и с. Семеновское, так и других населенных пунктов муниципального образования.

Вышележащий мезо-кайнозойский водоносный комплекс, водовмещаюшие породы которого представлены прослоями песков в нижнемеловых и четвертичных отложениях, весьма  маловодообилен, эксплуатация последнего (водоотбор) возможен индивидуальными скважинами с  использованием  насоса  типа «Малыш» и  шахтными  колодцами.

Ниже приводится  характеристика целевого гжельско-ассельского водоносного горизонта и  оценка условий  возможности отбора  из  него требуемого  количества воды.

Гжельско-ассельский водоносный горизонт (C3q-Pja) залегает с глубины 65-70м, вскрывается водозаборными скважинами до глубины 86-88м, вскрываемая мощность- около 20м.

Водовмещающие породы представлены известняками. Уровень подземных вод на глубине 41-43м. Гидродинамика подземных вод напорная; напор над кровлей водоносного горизонта составляет 22-26м.

Водопроводимость около 500м2 /сут.; удельные дебиты существующих скважин составляют 1,5-3,0 л/с.

Подземная вода пресная; по химическому составу  гидрокарбонатная  магниево- кальциевая с  минерализацией  0,3- 0,6 мг/л, жесткостью 6-7 мг-экв/л, содержанием  железа  0,25-0,30мг/л.

По качеству вода соответствует хозяйственно-питьевым требованиям. Сверху горизонт перекрыт толщей плотных водоупорных верхнеюрских глин (J3)  мощностью 20-25м, которые надежно  защищают его от поверхностного загрязнения.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

Для целей пожаротушения могут быть также использованы поверхностные воды рек.

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям:

- СанПиН 2.1.4.559-96  Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

- СанПиН 2.1.4.1075-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Схема и система водоснабжения

Проектными решениями на первую очередь строительства (2015 г) сохраняются существующие схемы водоснабжения поселка Колокша, с. Семеновское и д. Рукав.

При этом предусматриваются следующие мероприятия:

- оборудование существующих скважин (пос. Колокша, с. Семеновское) насосами фирмы «GRUNDFOS» с частотными преобразователями;

- оборудование существующих скважин приборами учета отбираемой из скважин воды;

- водоподготовка (при необходимости) подаваемой потребителю воды;

- устройство зон санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения;

- строительство водопроводных сетей с устройством вводов в жилые дома.

Принимая во внимание, что устройство централизованного водозабора не представляется возможным, для обеспечения населения пос. Колокша на расчетный срок строительства (2030 г) рекомендуется устройство локальных систем водоснабжения.

В качестве водозаборных сооружений следует применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы, оборудованные погружными насосами фирмы «GRUNDFOS» с частотными преобразователями.

При необходимости очистки воды следует применять системы водоподготовки.

Местоположение новых скважин, трассировка водопроводной сети определяется на последующих стадиях проектирования с учетом гидрогеологических условий.

В остальных населенных пунктах сельского поселения  конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

Пожаротушение сельских населенных пунктов предусматривается из существующих прудов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения (река, озеро,пруд).

Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе 3-х поясов.

Основные принципы выделения зоны санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных мероприятий на территории ЗСО водозабора подземных вод и водопроводных сооружений необходимо выполнять в соответствии с СанПиН /9/ и СНиП /2/.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса огораживается и благоустраивается. Запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону II и III поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН /9/.

На территории II и III–го поясов устанавливается ограничительный санитарный режим.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надежности их.

На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН /9/.

Папка Графика – книга 2

jpg. 84- Схема водоснабжения и канализации поселка Колокша

Папка Графика – книга 2

jpg. 85- Схема Водоснабжения и канализации села Семеновское

Папка Графика – книга 2

jpg. 86- Схема водоснабжения деревни Рукав

2.4.1.2 Водоотведение

Существующее положение

Централизованные системы водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствуют, за исключением санатория «Строитель».

В пос. Колокша имеются отдельные локальные системы водоотведения, при этом сточные воды от жилой застройки самотечной сетью поступают в выгребы (4 шт), откуда ежедневно вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения канализации пос. Ворша.

Население, проживающее в жилых домах, не оборудованных водопроводом и канализацией, пользуются надворными уборными, то же оборудованных водопроводом и канализацией выгребами.

Водоотведение ООО «Колокшанский агрегатный завод».

На территории предприятия имеются очистные сооружения биологической очистки сточных вод проектной производительностью 25,0 м3/сут. Очистные сооружения эксплуатировались с 1970 года, сброс очищенных сточных вод осуществлялся в р. Ильинка.

В настоящее время очистные сооружения не эксплуатируются; сточные воды отводятся в накопитель (выгреб) и по мере наполнения вывозятся на очистные сооружения пос. Ворша.

В санатории «Строитель» имеется сеть канализации и очистные сооружения проектной мощностью 150 м3/сут, фактический объем сточных вод поступающих на очистные сооружения за 2009 г. составил 37,8 тыс. м3/год (среднесуточное водоотведение -103,6 м3/сут).

Сети водоотведения и выгребы пос. Колокша находятся на балансе МУП ЖКХ «ПКП Собинского района» (с. Ворша, ул. Молодежная, 27).

Эксплуатация системы водоотведения санатория «Строитель» осуществляется собственным персоналом.

Расчетные расходы сточных вод

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Расчетное (прогнозное) водоотведение МО Колокшанское сельское поселение приведено в Таблице 59

Таблица 59

| №№ п.п. | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок-2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водопотребления, м3/сут | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водопотребления, м3/сут |
| 1 | пос. Колокша | 194,9 | 226,1 | 222,6 | 254,4 |
| 2 | с. Семеновское | 40,6 | 48,1 | 45,1 | 53,5 |
| 3 | Санаторий «Строитель» | 58,2 | 64,8 | 56,3 | 62,6 |
| 4 | д.Рукав | 25,1 | 29,8 | 22,3 | 26,5 |
| 5 | Другие населенные пункты включенные в МО Колокшанское сельское поселение | 95,6 | 113,5 | 116,2 | 139,6 |
| Всего по сельскому поселению (включая ООО «Колокшанский агрегатный завод») | 414,4 | 482,3 | 462,5 | 536,6 |

Проектные решения

Развитие централизованной системы канализации предусматривается только в поселке Колокша и с. Семеновское.

Канализация пос. Колокша

Проектными решениями на первую очередь строительства (2015 г) сохраняется существующая схема водоотведения; на расчетный срок строительства (2030 г) предусматривается:

- ликвидация существующих выгребов сточных вод с устройством переключения существующей канализации на проектируемую сеть;

- строительство самотечной сети канализации предназначенной для отведения сточных вод с центральной части поселка (ул. Центральная, Железнодорожная, Заводская) на реконструируемые очистные сооружения ООО «Колокшанский агрегатный завод».

Проектом реконструкции предусматривается применение очистных сооружений контейнерно-блочной (комплектной) поставки, включающих в себя установки обезвоживания осадка и обеззараживания сточных вод с отведением очищенных и обеззараженных сточных вод в р. Ильинка.

Так как существующие сооружения расположены под линиями электропередачи ВЛ-10 кВ, предусматривается новая площадка под очистные сооружения.

Для очистки сточных вод пос. Колокша на расчетный срок (2030 г.) предлагается применить контейнерно-блочную установку биологической очистки сточных вод производительностью 230 м3/сут (ООО «Стандарт Экология» г. Москва).

Сеть канализации проектируется из труб из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ Р по ТУ 2248-003-75245920; колодцы на сети предусматриваются круглыми из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.

Для очистки сточных вод от жилых домов индивидуальной застройки (коттеджей) проектными решениями предусматривается устройство автономных систем биологической очистки сточных вод типа «Биокси»; производительность определяется количеством жителей и степенью благоустройства.

с. Семеновское Отведение сточных вод предусматривается системой самотечных коллекторов, канализационных насосных станций и напорных трубопроводов на канализационные очистные сооружения МУП «Владимирводоканала».

В санатории «Строитель» сохраняется существующая система канализации; проектная мощность очистных сооружений обеспечит прием и очистку сточных вод в соответствии с нормативными требованиями.

В остальных населенных пунктах сельского поселения отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы;

- устройство систем автономной канализации с отведением сточных вод в грунт;

- устройство накопителей сточных вод.

Сточные воды могут очищаться и отводиться в водоем, очищаться и поступать в поглощающий их грунт или направляться в накопитель (выгреб) с периодическим вывозом ассенизационными машинами на сливную станцию ближайших очистных сооружений.

Ниже приводится краткое описание указанных систем очистки сточных вод.

Системы автономной канализации с отведением

очищенных сточных вод в поверхностные водоемы

Указанные системы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабофильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться  
«Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88.

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами охраны природы можно предусматривать очистку сточных вод до концентраций загрязнений более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

При учете смешения сточных вод с водой водоема, как правило, требуемые уровни концентрации загрязнений в очищенных сточных водах, такие как БПКполн. и взвешенные вещества, равные 10 - 5мг/л, могут быть достигнуты за счет биологической очистки.

При снижении загрязнений в очищенных сточных водах до ПДК в водоеме, как правило, требуется глубокая очистка сточных вод до следующих значений:

- БПКполн – 3 мг/л;

- Взвешенные вещества – 3 мг/л;

- Аммонийный азот ( по N) – 0, 4 мг/л;

- Нитриты (по N) – 0,02 мг/л;

- Нитраты ( по N) – 9 мг/л;

- Фосфаты (по P2O5) – 1 – 2 мг/л;

- СПАВ – 0, 2 – 0, 3 мг/л.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт

Система с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0, 1 м/ сут и уровнем грунтовых вод не менее 1 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии – определяется гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе.

Отведение сточных вод в грунт осуществляется:

- в песчаных и супесчаных грунтах в сооружениях подземной фильтрации – после предварительной очистки в септиках. Допустимый уровень грунтовых вод при устройстве фильтрующих колодцев должен быть не менее 3 м от поверхности земли, при устройстве полей подземной фильтрации – не менее 1,5 м от поверхности земли.

- в суглинистых грунтах в фильтрующих кассетах – после предварительной очистки в септиках; уровень грунтовых вод должен быть не менее 1, 5 м  от поверхности земли.

В септиках осуществляется механическая очитка сточных вод за счет процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка и всплывающих веществ, а так же частично биологическая очистка за счет анаэробного разложения органических загрязнений сточных вод.

Кроме того, в септиках осуществляется флотационная очистка сточных вод за счет газов, выделяющихся в процессе анаэробного разложения осадка.

Санитарно – защитную зону от септика до жилого здания следует принимать 5 м.

Объем септика следует принимать равным 2, 5 – кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год. При удалении осадка два раза в год объем септика может быть уменьшен на 20 %.

При расходе сточных вод до 1 м3/сут септики надлежит предусматривать однокамерные, при большем расходе – двухкамерные, причем камеры принимаются равного объема.

Септики целесообразно проектировать в виде колодцев, высота сухого объема над уровнем сточных вод должна быть не менее 0,5 м; лоток подводящей трубы следует располагать на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике.

На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать вертикально расположенные патрубки с открытыми концами, погруженными в воду, для задержания плавающих веществ. В каждой из камер септика следует предусматривать вентиляционный стояк диаметром 100 мм, высота его над поверхностью земли – 700 мм.

При устройстве перекрытия септика следует предусматривать возможность доступа для разрушения корки, образующейся на поверхности жидкости из всплывших веществ.

Накопители сточных вод (выгреба)

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной ( при наличии грунтовых вод ) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м2* сут).

Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками.

К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения.

На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 
100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.

Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды

Автономные установки очистки сточных вод

Автономные установки очистки сточных вод являются индивидуальными, т.е. располагаются в границах объекта недвижимости (усадебного участка), принадлежащего пользователю, и являются его собственностью.

Автономные установки очистки сточных вод обеспечивают сбор сточных вод от выпусков жилого дома и других объектов усадьбы, их отведение на сооружение очистки с последующим отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или фильтрующие колодцы в грунт.

Для очистки сточных вод в системах автономной канализации рекомендуется применение установок заводского изготовления (очистная система «Биокси»), обеспечивающих требуемую степень очистки сточных вод.

В общем виде автономная система канализации предусматривает на каждом усадебном участке строительство дворовой сети канализации, объединяющей выпуски канализации, монтаж очистной система «Биокси» и устройство фильтрующего колодца (при условии отведения очищенных сточных вод в песчаный и супесчаный грунт).

При отсутствии дворовой сети канализации установка очистная система «Биокси» устанавливается непосредственно на выпуске канализации из здания.

При наличии поверхностного водоема выпуск сточных вод от автономных установок очистки сточных вод предусматривается устройством выпускного трубопровода и выпуска в водоем.

В зависимости от количества жителей, проживающих в доме (коттедже), проектными решениями предусматривается монтаж двух моделей очистных систем «Биокси», техническая характеристика автономных очистных сооружений которых приводится в таблице 60

Таблица 60

| Модель | БИОКСИ-1 | БИОКСИ-1,6 |
| --- | --- | --- |
| Количество обслуживаемых человек | 5 | 8 |
| Суточный объем стока, м3 | 1 | 1,6 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 70 | 80 |
| Вес, кг | 250 | 350 |
| Габариты, м | 1×1×2,36 | 1×1,5×2,36 |

2.4.2 Электроснабжение

Электроснабжение Колокшанского поселения осуществляется от Объединенной  энергетической системы Центра России.

Основными источниками электроэнергии на данной территории являются тяговая ПС 110/10 кВ «Колокша» и ПС 110/10 кВ «Березово».

На ПС «Березово» установлены трансформаторы:

Т1-ТДН - 10 МВА (Кзагр в реж N-1 = 47%),

Т2-ТДН - 10 МВА (Кзагр в реж N-1 = 47%).

По тяговой ПС 110/10 кВ «Колокша», находящейся на балансе потребителя (ОАО «РЖД») данные отсутствуют.

По линиям 110 кВ  ПС «Березово» связана с ПС «Районная» (п. Энергетик), ПС «Юрьевец» и ПС «Районная» (г. Владимир). По линиям 110 кВ ПС «Колокша» имеет связь с ПС «Районная» 
(п. Энергетик), ПС «АТО» и ПС «Ундол».

Электроснабжение населенных пунктов Колокшанского поселения осуществляется от трансформаторных подстанций (ТП) напряжением 10/0,4 кВ. В настоящее время все ТП загружены менее чем на 100 %.

Населенные пункты Колокшанского поселения запитаны по фидерам 1009, 1011,  1013 - 10 кВ от ПС «Березово» и фидерам 1004, 1007 от ПС «Колокша».  Населенные пункты – д. Большое Иваньково, 
с. Устье запитаны по фидеру 1004 от ПС «Колокша» через распределительный пункт (РП) ВТЗ-57.

Максимальная нагрузка потребителей Колокшанского поселения на настоящее время составляет по данным РЭС (без учета потребительских ТП, по которым данные отсутствуют):

- по фидерам 1009, 1011,  1013 от ПС «Березово» - 546 кВт

- по фидерам 1004, 1007 от ПС «Колокша» - 876 кВт.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом №213 Минтопэнерго России от 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников жилых домов в сельской населенной местности принята по Таблица 2.1.1** РД 34.20.185-94.

Результаты расчетов сведены в таблицы 61(Потребители от ПС «Березово») и 62 (Потребители от ПС «Колокша»).

Рост электрических нагрузок на 1 очередь и расчетный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий жизни населения, освоением неиспользуемых территорий для создания объектов социальной и промышленной сферы.

По результатам расчетов запланированы следующие мероприятия (см. таблицы 63(Потребители от ПС «Березово») и 64 (Потребители от ПС «Колокша»))

Выводы:

- На первую очередь рекомендуется строительство новой ТП 10/0,4 кВ в районе компактного строительства жилья в деревне Большое Иваньково и замена существующей КТП с увеличением мощности трансформаторов в селе Семёновское.

- На расчетный срок  рекомендуется:

1 - строительство новых ТП в районах компактного строительства жилья в деревнях:  Ивлево,  Парфентьево, посёлке Колокша, селе Устье.

2 - замена существующей КТП с увеличением мощности трансформатора в деревне Головино, питающей деревни Головино и Брянцево.

В развитие настоящего проекта рекомендуется разработать «Схему развития  электрических сетей» в объеме «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, являющуюся технико-экономической основой для разработки проектов по строительству, расширению и реконструкции электрических сетей 10 кВ.

По мере реализации настоящего проекта следует обратить внимание на загрузку трансформаторов 110/10 кВ на ПС «Колокша» и при необходимости выполнить переключение части потребителей на другой источник питания.

На графическом материале  показаны:

- места расположения ТП (10/0,4 кВ) жилищно-коммунального сектора,

- места прохождения линий 10 кВ с указанием наименований линий, количества цепей на участках согласно данным  эксплуатирующих организаций.

Потребители от ПС «Березово»

Таблица 61

|  | Существующее положение | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребит. | ПС "Березово"№ фидера | № трансф | Баланс. Принадл | Мощн. Трансфор. кВА | Располагаемая нагрузка, кВт | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс |
|  | Потребители жилищно-коммунального сектора |
| д. Головино, д. Брянцево | 1013 | 84 | РЭС | 100,0 | 95,0 | 62 | 1,2890 | 79,9180 | 15,0820 | 93 | 1,1185 | 104,0205 | -9,0205 |
| д. Одерихино | 1009 | 80 | РЭС | 160,0 | 152,0 | 132 | 1,0544 | 139,1808 | 107,8192 | 155 | 1,0360 | 160,5800 | 86,4200 |
| д. Одерихино | 1011 | 121 | РЭС | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Струково, д. Роганово | 1013 | 83 | РЭС | 160,0 | 152,0 | 52 | 1,3400 | 69,6800 | 82,3200 | 66 | 1,2670 | 83,6220 | 68,3780 |
| д. Рукав | 1009 | 79 | РЭС | 160,0 | 152,0 | 127 | 1,0584 | 134,4168 | 17,5832 | 127 | 1,0584 | 134,4168 | 17,5832 |
| с. Семеновское | 1013 | 133 | РЭС | 100,0 | 95,0 | 118 | 1,0656 | 125,7408 | -30,7408 | 149 | 1,0408 | 155,0792 | -60,0792 |
| д. Владимировка | 1013 | 116 | РЭС | 160,0 | 152,0 | 46 | 1,3700 | 63,0200 | 88,9800 | 70 | 1,2450 | 87,1500 | 64,8500 |
|  | Потребители, не относящиеся к жилищно-коммунальному сектору |
| с. Семеновское (зерноток) | 1013 | 114 | РЭС | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Строитель" | 1009 | 86 | РЭС | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Росляково (промзона) | 1009 | 136 | РЭС | 1260,0 | 1197,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 2610,0 | 2479,5 |  |  | 611,96 |  |  |  | 724,8685 |  |

Потребители от ПС «Колокша»

Таблица 62

|  | Существующее положение | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребит. | ПС "Колокша"№ фидера | № трансф | Баланс. Принадл | Мощн. Трансфор. кВА | Располагаемая нагрузка, кВт | Колич домов | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс | Колич домов | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс |
|  | Потребители жилищно-коммунального сектора |
| д. Ивлево, д. Баранники | 1007 | 103 | РЭС | 100,0 | 95,0 | 74 | 1,2230 | 90,5020 | 4,4980 | 129 | 1,0568 | 136,3272 | -41,3272 |
| д. Б. и М. Иваньково | 1004 (ВТЗ-57) | 102 | РЭС | 100,0 | 95,0 | 141 | 1,0472 | 147,6552 | -52,6552 | 257 | 0,9772 | 251,1404 | -156,1404 |
| д. Колокша | 1007 | 386 | РЭС | 250,0 | 237,5 | 202 | 0,9992 | 201,8384 | 273,1616 | 312 | 0,9552 | 298,0224 | 176,9776 |
| д. Колокша | 1007 | 391 | РЭС | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Колокша | 1004 | 387 | РЭС | 400,0 | 380,0 | 224 | 0,9904 | 221,8496 | 158,1504 | 399 | 0,9240 | 368,6760 | 11,3240 |
| д. Парфентьево | 1007 | 90 | РЭС | 160,0 | 152,0 | 96 | 1,1020 | 105,7920 | 46,2080 | 163 | 1,0296 | 167,8248 | -15,8248 |
| с. Устье | 1004 (ВТЗ-57) | 105 | РЭС | 100,0 | 95,0 | 110 | 1,0720 | 117,9200 | 72,0800 | 221 | 0,9916 | 219,1436 | -29,1436 |
| с. Устье | 1004 (ВТЗ-57) | 104 | РЭС | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители, не относящиеся к жилищно-коммунальному сектору |
| Колокшанский агрегатный завод | 1004 (ВТЗ-57) | РП ВТЗ-57 | потребит | 1000,0 | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санаторий “Строитель” | 1004 (ВТЗ-57) | б/н | потребит | 500,0 | 475,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сталеконструкция" | 1007 | 898 | потребит | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафе "Восток" | 1007 | 902 | потребит | 30,0 | 28,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ДЭУ" | 1007 | 725 | потребит | 60,0 | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафе "Алладин" | 1007 | 724 | потребит | 63,0 | 59,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЗС (ЧП "Прохоров") | 1007 | 767 | потребит | 25,0 | 23,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧП"Кириллов" | 1007 | 826 | потребит | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сад "Дустлик" | 1007 | 727 | потребит | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сад "Слободинка" | 1007 | 726 | потребит | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/х "Владснабсбыт" | 1007 | 742 | потребит | 800,0 | 760,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САДЫ (СНТ "Строитель") | 1004 | 834 | потребит | 400,0 | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНТ "Исток-1" | 1004 (ВТЗ-57) | 949 | потребит | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНТ "Исток-2" | 1004 (ВТЗ-57) | 744 | потребит | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНТ "Исток-3" | 1004 (ВТЗ-57) | 751 | потребит | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНТ "Серебряный бор" | 1004 (ВТЗ-57) | 740 | потребит | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/х "Слободинка" | 1004 (ВТЗ-57) | 743 | потребит | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/л "Чайка" | 1004 (ВТЗ-57) | 832 | потребит | 400,0 | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/л "Буревестник" | 1004 (ВТЗ-57) | 745 | потребит | 500,0 | 475,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/л "Дружба" | 1004 (ВТЗ-57) | 746 | потребит | 630,0 | 598,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 7368,0 | 6999,7 |  |  | 885,5572 |  |  |  | 1441,1344 |  |

Потребители от ПС «Березово»

Таблица 63

|  | Существующее положение | 1 очередь | расчетный срок | мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребит. | ПС "Березово"№ фидера | № трансф | Мощн. Трансфор. кВА | Располагаемая нагрузка, кВт | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс | 1 очередь | расчетный срок |
|  | Потребители жилищно-коммунального сектора |
| д. Головино, д. Брянцево (замена КТП) | 1013 | 84 | 160,0 | 152,0 | 62 | 1,2890 | 79,9180 | 72,0820 | 93 | 1,1185 | 104,0205 | 47,9795 |  | замена КТП |
| д. Одерихино | 1009 | 80 | 160,0 | 152,0 | 132 | 1,0544 | 139,1808 | 107,8192 | 155 | 1,0360 | 160,5800 | 86,4200 |  |  |
| д. Одерихино | 1011 | 121 | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Струково, д. Роганово | 1013 | 83 | 160,0 | 152,0 | 52 | 1,3400 | 69,6800 | 82,3200 | 66 | 1,2670 | 83,6220 | 68,3780 |  |  |
| . | 1009 | 79 | 160,0 | 152,0 | 127 | 1,0584 | 134,4168 | 17,5832 | 127 | 1,0584 | 134,4168 | 17,5832 |  |  |
| с. Семеновское (замена КТП) | 1013 | 133 | 250,0 | 237,5 | 118 | 1,0656 | 125,7408 | 111,7592 | 149 | 1,0408 | 155,0792 | 82,4208 | (замена КТП) |  |
| д. Владимировка | 1013 | 116 | 160,0 | 152,0 | 46 | 1,3700 | 63,0200 | 88,9800 | 70 | 1,2450 | 87,1500 | 64,8500 |  |  |
|  | Потребители, не относящиеся к жилищно-коммунальному сектору |
| с. Семеновское (зерноток) | 1013 | 114 | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Строитель" | 1009 | 86 | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Росляково (промзона) | 1009 | 136 | 1260,0 | 1197,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 2820,0 | 2679,0 |  |  | 611,96 |  |  |  | 724,8685 |  |  |  |

Потребители от ПС «Колокша»

Таблица 64

|  | Существующее положение | 1 очередь | расчетный срок | мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребит. | ПС "Колокша"№ фидера | № трансф | Мощн. Трансфор. кВА | Располагаемая нагрузка, кВт | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс | 1 очередь | расчетный срок |
| Потребители жилищно-коммунального сектора |
| д. Ивлево, д. Баранники | 1007 | 103 | 100,0 | 95,0 | 74 | 1,2230 | 90,5020 | 4,4980 |  |  |  |  |  |  |
| д. Ивлево | 1004 (ВТЗ-57) | новая | 63,0 | 59,9 |  |  |  |  | 129 | 1,0568 | 136,3272 | 18,5728 |  | новая |
| д. Большое Иваньково | 1004 (ВТЗ-57) | 102 | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Большое Иваньково | 1004 (ВТЗ-57) | новая | 250,0 | 237,5 | 141 | 1,0472 | 147,6552 | 184,8448 | 257 | 0,9772 | 251,1404 | 81,3596 | новая |  |
| д. Колокша | 1007 | 386 | 250,0 | 237,5 | 202 | 0,9992 | 201,8384 | 273,1616 | 312 | 0,9552 | 298,0224 | 176,9776 |  |  |
| д. Колокша | 1007 | 391 | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Колокша | 1004 | 387 | 400,0 | 380,0 | 224 | 0,9904 | 221,8496 | 158,1504 |  |  |  |  |  |  |
| п. Колокша | 1007 | новая | 63,0 | 59,9 |  |  |  |  | 399 | 0,9240 | 368,6760 | 71,2240 |  | новая |
| д. Парфентьево | 1007 | 90 | 160,0 | 152,0 | 96 | 1,1020 | 105,7920 | 46,2080 |  |  |  |  |  |  |
| д. Парфентьево | 1007 | новая | 63,0 | 59,9 |  |  |  |  | 163 | 1,0296 | 167,8248 | 44,0752 |  | новая |
| с. Устье | 1004 (ВТЗ-57) | 105 | 100,0 | 95,0 | 110 | 1,0720 | 117,9200 | 72,0800 | 221 |  |  |  |  |  |
| с. Устье | 1004 (ВТЗ-57) | 104 | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Устье | 1004 (ВТЗ-57) | новая | 63,0 | 59,9 |  |  |  |  |  | 0,9916 | 219,1436 | 30,7564 |  | новая |
| Потребители, не относящиеся к жилищно-коммунальному сектору |
| Колокшанский агрегатный завод | 1004 (ВТЗ-57) | РП ВТЗ-57 | 1000,0 | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санаторий “Строитель” | 1004 (ВТЗ-57) | б/н | 500,0 | 475,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сталеконструкция" | 1007 | 898 | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафе "Восток" | 1007 | 902 | 30,0 | 28,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ДЭУ" | 1007 | 725 | 60,0 | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафе "Алладин" | 1007 | 724 | 63,0 | 59,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЗС (ЧП "Прохоров") | 1007 | 767 | 25,0 | 23,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧП"Кириллов" АЛМИ | 1007 | 826 | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сад "Дустлик" | 1007 | 727 | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сад "Слободинка" | 1007 | 726 | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/х "Владснабсбыт" | 1007 | 742 | 800,0 | 760,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САДЫ (СНТ "Строитель") | 1004 | 834 | 400,0 | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНТ "Исток-1" | 1004 (ВТЗ-57) | 949 | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНТ "Исток-2" | 1004 (ВТЗ-57) | 744 | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНТ "Исток-3" | 1004 (ВТЗ-57) | 751 | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНТ "Серебряный бор" | 1004 (ВТЗ-57) | 740 | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/х "Слободинка" | 1004 (ВТЗ-57) | 743 | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/л "Чайка" | 1004 (ВТЗ-57) | 832 | 400,0 | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/л "Буревестник" | 1004 (ВТЗ-57) | 745 | 500,0 | 475,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/л "Дружба" | 1004 (ВТЗ-57) | 746 | 630,0 | 598,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 7870,0 | 7476,6 |  |  | 885,5572 |  |  |  | 1441,1344 |  |  |  |

2.4.3 Теплоснабжение

В основу работы положены следующие нормативные документы:

1. СНиП 23-01-99* Строительная климатология, М., 2003г.

2. СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб, М., 2003г.

3. МДК 4-05.2004 Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде  при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения

Существующее положение

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей сельского поселения осуществляется от отопительных котельных только в пос. Колокша и санатории “Строитель”. 
Потребители обеспечиваются в п.Колокша теплом от котельной ул. Железнодорожной и котельной по ул. Центральной. Суммарная тепловая мощность котельных составляет 0,95 Гкал/ч, работающих на твердом топливе. Общественные здания (школа, детсад, спортзал) снабжаются теплом от автономных котельных, топливо – уголь). Котельные находятся на балансе МУП ЖКХ «ПКК Собинского района». Колокшанский агрегатный завод обеспечивается теплом от собственной котельной производительностью 2 Гкал/ч, работающей на угле. Отопление частного жилого сектора осуществляется от печей и котлов, работающих на твердом топливе.

Проектные решения

Секционная застройка предполагается только в пос Колокша . На расчетный срок намечено строительство трех 10 квартирных жилых домов суммарным строительным объемом 3600 м3. Теплоснабжение 2-х этажной застройки планируется от котельной по ул. Центральная ( с учетом ее реконструкции). Расчетную нагрузку на отопление зданий вычисляют по следующим формулам:

На отопление

Qo = ( V qoт (tj – to)(1+Ки.р)

где:  V    –наружный строительный объем зданий, м3;

qoт   -   удельная отопительная характеристика здания при tн =30 оС, ккал/м3чоС;

( = 1,032  - поправочный коэффициент, учитывающий отличие удельной отопительной характеристики здания при tн =30 оС от tн для Владимирской области;

tj, to - соответственно усредненная расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений и расчетная наружного воздуха для отопления, оС;

Ки.р –расчетный коэффициент инфильтрации, определяется по формуле:

Ки.р =10-2,

где g-ускорение свободного падения, м/с2;

L- свободная высота здания,м;

wo –расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с

Ки.р =10-2=0,0603

Qo =1,032х3600х0,68(20+28)(1+0,0603)=128580 ккал/ч

На горячее водоснабжение в отопительный период

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения

Qhm =   ккал/ч, где

где: а – норма расхода воды на горячее водоснабжение, л/сут;

N – количество потребителей горячей воды;

tc - 5 -  соответственно температура водопроводной  воды, оС.

Т  – продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения абонента в сутки, ч;

Kт.п=0.3 - коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами систем горячего водоснабжения

Qhm ==19500 ккал/ч

Максимальная часовая нагрузка на ГВС составит 2,4х19500=46800 ккал/ч.

Суммарная дополнительная нагрузка на теплоснабжение новой секционной застройки составит

Q=128500+46800 = 175300 ккал/ч

Присоединенная существующая тепловая нагрузка котельной 590000 ккал/ч

Суммарная нагрузка котельной по ул. Центральной с учетом нового строительства составит

Qкот = 590000 + 175300= 765300 ккал/ч

Часовой расход тепла на котельную с учетом собственных нужд 2,3%  и потерь в тепловых сетях 3% :

Q=765300 ккал/ч х 1,053 = 805860 ккал/ч=0,806 Гкал

Общая тепловая нагрузка

Таблица 65

| № п/п | Наименование показателей | Тепловая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015г | 2030г |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 1,105 | 1,356 |

2.4.4 Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение потребителей поселения осуществляется только в

с. Семеновское и санатории «Строитель». Санаторий подключен к газопроводу высокого давления, идущему на г. Радужный, с. Семеновское – к газопрводу Д325, идущему от ГРС «Владимир-2» 
мкр. Юрьевец к мкр. Энергетик.

Проектные решения

Согласно утвержденной схеме газоснабжения области, разработанной ОАО «ПРОМГАЗ» в 2009г., газификация будет осуществляться в следующих населенных пунктах: пос. Колокша, д. Колокша, д.Парфентьево, д. Б.Иваньково, с. Устье, д.Ивлево, д. Одерихино. Газопровод высокого давления II категории практически ко всем населенным пунктам пойдет со стороны Росляково. Предполагаемый диаметр газопровода – 160 мм, материал трубопроводов – полиэтилен. Протяженностей сетей газоснабжения без учета разводящих сетей низкого давления составляет ориетировочно 10 км. В пос. Колокша будут переведены на газ котельные по ул Центральной, ул. Железнодорожной, автономные школы, детского сада и спортзала. В связи с газификацией будет реконструирована котельная Колокшанского агрегатного завода.

Деревня Одерихино запитывается газом со стороны Бабаево. К строительству намечен газопровод высокого давления II категории Д110 мм, материал трубопроводов – полиэтилен.

Газификация населенного пункта Рукав предусматривается от системы газоснабжения 
мкр. Энергетик и в общем объеме потребления газа сельского поселения не учтена.

Газификация населенных пунктов предусматривается к 2015 г..

Природный газ предполагается использовать на нужды отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В качестве основных потребителей приняты газовые плиты с расходом газа 1.2 м3 /ч  и отопительные котлы с расходом газа 1.1 м3 /ч .

Расход газа на коммунально- бытовые нужды сельского поселения в соответствии со схемой газоснабжения составит на расчетный срок (в том числе и на первую очередь) - 1141,7 м3 /ч (1107,7 м3/ч).

Распределение газа по населенным пунктам сельского поселения приведено в ниже следующей таблице 66.

Таблица 66

| Жилищно-коммунальный сектор | Расход газа, м3/ч |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| п. Колокша | 448,1 | 482,1 |
| д. Колокша | 86,7 | 86,7 |
| д.Парфентьево | 105,1 | 105,1 |
| д.Б.Иваньково | 94,0 | 94,0 |
| с. Устье | 256,8 | 256,8 |
| д.Ивлево | 33,2 | 33,2 |
| д.Одерихино | 83,8 | 83,8 |
| Итоко по поселению | 1107,7 | 1141,7 |

2.4.5 Объекты связи

Телефонизация

Основным оператором связи на территории поселения является  Собинский филиал ОАО “ЦентрТелеком”. Абонентов квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования поселения обслуживают две телефонные станции, расположенные в п.Колокша - общей монтированной емкостью- 50 телефонных номеров и в Росляково- общей монтированной емкостью- 50 телефонных номеров.

Количество населенных пунктов и сроки реализации программных мероприятий по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности Владимирской области определены в соответствии с предложениями органов местного самоуправления и Владимирского филиала ОАО «ЦентрТелеком».

Учитывая, что построение абонентских линий путем прокладки в грунт кабеля связано с большими финансовыми затратами и требует значительных земляных работ, наиболее простым и эффективным вариантом решения телефонизации удаленных объектов на селе является организация радиотелефонной связи.

В последние годы резко возросло количество абонентов мобильной системы радиотелефонной связи (сотовой связи).

Наиболее динамичное развитие инфраструктуры мобильной связи в регионе обеспечивают операторы сотовой связи- компания “Мобильные Теле Системы”, ОАО “Вымпелком- Регион” (БиЛайн), ЗАО “Вотек Мобайл”( Теле-2),  ЗАО “Мобиком-Центр” (МегаФон), обеспечивающие зону радиопокрытия более 75% территории области. ЗАО "Дельта Телеком" (Санкт-Петербург, торговая марка Sky link) открыло автоматический двусторонний голосовой роуминг в сети ЗАО "ВладТелеком" (Владимирская область).

Территория Колокшанского поселения имеет 100% зону уверенного покрытия сигналом операторов сотовой связи.

В населенных пунктах поселения имеются  универсальные таксофоны (кроме деревень Струково, Роганово, Головино, Брянцево).

С каждым годом возрастает число пользователей информационных и коммуникационных технологий, в том числе сети Интернет.

### 2.5 Охрана окружающей среды

Цель- обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения

Задачи:

- снижение вредного воздействия на окружающую среду,

- сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов,

- выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды,

- обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды,

- обеспечение в полном объеме перечислений всеми субъектами хозяйственной и иной деятельности платы за негативное воздействие на окружающую среду,

- сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения,

- формирование экологической культуры населения

2.5.1 Охрана воздушного бассейна

Анализ природных условий показывает, что в поселении сложилась в целом хорошая экологическая обстановка. Промышленные предприятия низких классов вредности, поэтому ограниченно влияют на экологическую обстановку.

Одним из  источников загрязнения атмосферы являются выбросы котельных и печного отопления.

В целях снижения выбросов в атмосферу на котельных, расположенных на территории поселения, необходимо своевременно проводить текущий и капитальный ремонт батарейных циклонов, золоулавливателей, топливных элементов котлоагрегатов, пневмозабрасывателей, приборов автоматики и контроля, осуществлять перевод котельных с твердого топлива на газ.

Источником загрязнения атмосферного воздуха в границах поселения является также автомобильный транспорт, количество которого постоянно растет.

Необходимыми мерами по обеспечению экологического благополучия являются:

  - надзор за мероприятиями, направленными на сокращение выбросов: оснащение источников выбросов газопылеулавливающим оборудованием, совершенствование технологических процессов, сокращение вредного производства, герметизация производственных процессов, связанных с образованием выбросов вредных веществ в атмосферу, улучшение существующих технологий,

  - надзор за обеспечением выполнения нормативов ПДВ предприятиями,

  - учет вредных веществ в атмосферу за предприятиями малого бизнеса,

  - внедрение новых процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ,

  - предотвращение загрязнения атмосферы путем рационального размещения источников вредоносных выбросов,

  - совершенствование газоочистительных и пылеулавливающих установок,

  - расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений,

  - организация системы контроля за выбросами автотранспорта, организация стационарных постов,

  - организация полива улиц и площадей,

  - создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон,

  - перевод котельных на газовое топливо,

  - внедрение современных газопылеулавливающих установок и т.д.

2.5.2 Охрана водных ресурсов

Для предотвращения дальнейшего обмеления рек и полного высыхания мелких рек необходимо замедлить поверхностный сток, добиваясь насколько это возможно, одинакового стока в реках и ручьях в течение всего года. Замедлить поверхностный сток можно с помощью системы мероприятий, включающих снегозадержание, сооружение водосборных дамб, лесопосадки.

Согласно Водному кодексу РФ принятому Федеральным законом от 3.06.2006г. N 74-ФЗ размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из следующего:

- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км                  -                 в размере 50 м

- от 10 до 50 км           -               в размере 100 м

- от 50 км и более        -              в размере 200 м

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

- ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.

- ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Таблица 67

|  | Наименование реки | длина реки | ширина водоохранной зоны, метров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Клязьма | 686(область 459) | 200 |
| 2 | Колокша | 146 | 200 |
| 3 | Колочка | 40 | 100 |
| 4 | Содышка | 22 | 100 |
| 5 | руч.Дернишка, Гусельцы, Морозовка, Ильинка | <10 | 50 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше перечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Защита водных объектов регламентируется действующим водоохранным законодательством и санитарными нормами, в соответствии с которыми предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого назначения, отдыха населения и рыбохозяйственных целях не должны превышать нормативных значений (ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»).

На территории поселения основным эксплуатационным водоносным горизонтом является гжельско-ассельский подземный водоносный горизонт.

Актуальной  экологической проблемой является качество питьевой воды.

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – не допущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод,

- по эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по территории поселения в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого необходимо оценить возможный водоотбор из них,

- для контроля за количеством отбираемой воды на каждой скважине должна быть установлена водоизмерительная аппаратура,

- водоотбор должен быть ограничен лимитами, установленными лицензиями на недропользование

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса.

Первоочередные мероприятия:

- расширение использования подземных вод для  централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения,

- обеспечение эффективного функционирования систем очистки и обеззараживания питьевой воды,

- совершенствование системы социально-гигиенического мониторинга,

- запрещение сброса неочищенных бытовых и производственных сточных вод в водоемы, являющиеся источниками питьевого водоснабжения,

- усиление контроля соблюдения требований санитарных правил и норм по обеспечению зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения,

- оптимизация санитарно-лабораторного контроля за качеством питьевой воды

2.5.3.Охрана почв, растительности, животного мира, природных ландшафтов

Почва – важнейший компонент биосферы, выполняющий роль биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора различных загрязнений. При невыполнении этой роли функционирование биосферы нарушится, поэтому необходимо предусматривать мероприятия по ее защите в соответствии с требованиями действующего законодательства по охране почв и санитарных норм (СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве»).

В целях предотвращения загрязнения почв и поверхностных вод химическими препаратами  и продуктами их разложения необходимо уделять больше внимания совершенствованию структуры посевных площадей, расширять посевы бобовых многолетних трав, применять приемы биологизации земледелия.

Основными мероприятиями, направленными на поддержание бездефицитного баланса гумуса являются:

-производство и применение органических удобрений,

-посев сидеральных культур, особенно на удаленных участках,

-увеличение площади посева клевера и прочее,

-оптимальная обработка почвы,

-запашка старой соломы непригодной на корм скоту,

-расширение площадей посевов многолетних трав, особенно бобовых,

-применение сапропелей (прудового ила),

-борьба с эрозией почв и т.д.

В условиях возрастающего антропогенного воздействия на природную среду, сельскохозяйственное производство должно быть адаптировано к природным особенностям и возможностям конкретных ландшафтов, то есть в основу совершенствования современных систем земледелия, в основу внутрихозяйственной организации территории должен быть положен ландшафтно-экологический подход. Одним  из ведущих принципов ландшафтно-экологического подхода является  дифференциация использования земель, то есть наибольшее рациональное использование каждого агротехнически однородного земельного участка под определенный вид угодий или севооборот с учетом ландшафтообразующих факторов, в первую очередь свойств почвы. Для того, чтобы сельскохозяйственный ландшафт был экологически сбалансированным и устойчивым, необходимо строить систему земледелия на закономерностях природного ландшафта с интегральной системой почвозащитных мероприятий.

Нерациональное использование и отсутствие должного ухода за сенокосами и пастбищными угодьями способствуют ухудшению культуртехнического состояния и развитию негативных процессов (закочкаривание и зарастание кустарником).

Необходимо внедрение программы биологического почвозащитного земледелия, основанного на значительном сокращении применения минеральных удобрений и пестицидов.Это позволит уменьшить загрязнение окружающей среды, повысить почвенное плодородие и производить экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. Принимая во внимание, что производство именно такой продукции является одним из приоритетных направлений сельского хозяйства, внедрение указанных мероприятий должно войти в число первоочередных задач.

Для улучшения существующей ситуации необходимы следующие мероприятия:

организация учета агрохимикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность,

ликвидация несанкционированных свалок.

Для предотвращения  деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить известкование, фосфоритование, каливание. Наиболее эффективными видами удобрений следует считать органо-минеральные смеси и торфяные компосты с минеральными добавками.

Минеральные удобрения при правильном подборе форм и норм, а также органические удобрения, повышают плодородие почв, урожайность и качество получаемой продукции. При правильном определении норм, способов, сроков внесения удобрения сокращаются нерациональные потери питательных веществ, снижается возможность попадания их в грунтовые воды, водоисточники и накопление в растениях в нежелательных количествах. Лучше использовать локальное внесение, дробное внесение азотных удобрений, применение микроэлементов.

Несбалансированное применение удобрений, особенно азотных, приводит к снижению активности азотфиксаторов почвы и загрязнению среды нитратами и нитритами. Завышение доз фосфорных удобрений уменьшает количество усваиваемых растениями микроэлементов в почве и способствует загрязнению среды фтором. Избыток калийных удобрений нарушает баланс магния, натрия, кальция, бора. Излишнее известкование нарушает баланс марганца в почве, недостаток которого вызывает серьёзные заболевания у растений и животных.

Навоз используется в качестве органического удобрения, однако, внесение необработанного (не обеззараженного) навоза в почву приводит к её загрязнению гельминтами, патогенной микрофлорой, появлению сорняков, распространению запахов и загрязнению атмосферного воздуха. Необходимо компостирование с торфом, суперфосфатом. Жидкий свиной навоз обеззараживают обработкой ионизирующим излучением. Необходимо шире использовать комплексный способ утилизации навоза, переработку его в удобрение, топливо, кормовую добавку. Внесение должно быть в оптимальные сроки – летне-осеннее.

Одной из важнейших задач является защита почв от эрозии, предотвращение смыва плодородного слоя почвы. В результате проявления эрозионных процессов происходит уменьшение площадей сельскохозяйственных угодий и снижение почвенного плодородия. Эффективность борьбы с почвенным смывом и эрозией почв возможна только в результате проведения комплекса противоэрозионных мероприятий.

В состав комплекса противоэрозионных мероприятий входят:

Организационно-хозяйственные мероприятия, направленные на наиболее рациональное использование сельскохозяйственных угодий. Этими мероприятиями определяются границы, как между хозяйствами, так и между отдельными участками, характер использования каждого конкретного участка. Эти мероприятия не требуют дополнительных капвложений.

Агротехнические мероприятия являются основой всего почвозащитного комплекса, дают эффект в первый год их применения. Они доступны для любого хозяйства , поэтому им принадлежит ведущее место в борьбе с эрозией почв. Все агротехнические приемы, рекомендуемые по борьбе со стоками воды, смывом и размывом почв, можно разделить на две группы. К первой группе относятся обычные агротехнические приемы: пахота и посев сельскохозяйственных культур поперек склонов, применение повышенных доз удобрений на эродированных почвах, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродированных склонов и другие.Ко второй группе относятся приемы обработки почвы, способствующие задержанию воды, вспашка, бороздование, лункование и создание микролиманов, щелевание и другие.

Лесомелиоративные мероприятия способствуют уменьшению и ослаблению поверхностного стока талых и дождевых вод с защищаемой территории, уменьшая или даже прекращая смыв почв.

Гидротехнические противоэрозионные мероприятия применяются когда агротехнических и лесомелиоративных работ для остановления эрозии недостаточно.

При защите растений от вредителей и болезней используются пестициды, применение которых способствует увеличению урожайности сельхозкультур, однако, в последнее время значительно снизилось число защитных мероприятий, что мгновенно отразилось на процветании сорняков, вредных насекомых, возбудителей болезней.

В растениеводстве химические препараты должны использоваться строго по каталогу разрешённых пестицидов. Существует ряд синтетических препаратов, позволяющих в 10 – 20 раз сократить расход пестицидов; значительный эффект даёт применение гранулированных препаратов, имеющих длительное защитное действие (от 10 дней до 2 месяцев); применение биологических методов. В настоящее время переходят на интегрированную систему защиты сельхозкультур от вредных организмов. Она основана на использовании устойчивых сортов, рациональном и безопасном применении пестицидов и биологически активных веществ, совершенствовании ассортимента пестицидов и технологии их внесения. Применение краевых обработок полей, выборочная обработка в очагах размножения даёт хорошие результаты. Применение минеральных удобрений в сочетании с инсектофунгицидами и гербицидами препятствует отчуждению сорняками питательных элементов из почвы. Смеси гербицидов и удобрений не образуют пыли и не подвержены сносу.

При выращивании в теплицах овощей, при биозащите сегодня предлагаются
7 видов полезных насекомых (энтомофагов), микробиологические препараты.

Появилась необходимость в создании в хозяйствах (в теплицах) своеобразного «племенного» минизавода по массовому размножению полезных насекомых. Система биозащиты позволяет вырастить экологически качественную овощную продукцию, увеличить урожай. Эффективное развитие биометода и внедрение его – одно из основных направлений в сельском хозяйстве XXI века.

Таким образом, необходимо уделять больше внимания биологическому земледелию (органической системе земледелия), основанному на исключении или значительном сокращении применения минеральных удобрений и пестицидов, что даёт высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически чистой сельхозпродукции. Очень важно создать службу контроля для получения лицензий на продукцию. Необходима реклама, сеть магазинов, «экологических рынков».

Значительное сокращение использования удобрений, объёмов агротехнических и культуртехнических работ вызвало истощение сельхозугодий (потерю гумуса).

Разукрупнение хозяйств привело к ликвидации сложившихся севооборотов, изменению структуры посевных площадей, сокращению посевов многолетних бобовых трав и нарушению технологии возделывания сельхозкультур.

Полномочия по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области, за исключением государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, возложены на государственную инспекцию по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания администрации  Владимирской области (Госохотинспекцию).

В целях обеспечения охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания осуществляется государственный учет объектов животного мира и их использования. Пользователи животным миром (граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым предоставлено право пользования объектами животного мира) обязаны ежегодно проводить учет используемых ими объектов животного мира и объемов их изъятия.

Государственная инспекция по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания администрации Владимирской области согласно Положению, утвержденному постановлением Губернатора Владимирской области от 31.01.2008 
№ 65, осуществляет функции специально уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания на территории области.

Для снижения отрицательных последствий от сбора ягод, грибов, орехов, лекарственных трав, а также от посещения населением угодий с целью отдыха, туризма, желательно запрещать сбор дикоросов и посещения отдельных участков, где расположены наиболее ценные гнездовые и выводковые стации птиц, вводить запрет на посещение угодий с собаками.

Во всех охотохозяйствах проводится комплекс биотехнических мероприятий, который рассчитан на улучшение условий обитания основных видов охотфауны. Для отнесения тех или иных мероприятий к биотехническим применяются объективные критерии: цель мероприятия, предметы труда, орудия и непосредственные продукты труда.

В соответствии с этим к биотехническим мероприятиям относятся:

- группа мероприятий по мелиорации охотничьих угодий;

- подкормка;

- расселение охотничьих животных;

- предупреждение гибели животных от стихийных бедствий;

- предупреждение гибели животных от сельскохозяйственных машин;

- регулирование численности животных, наносящих вред;

- ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению популяций охотничьих животных.

Одной из функций Госохотинспекции является охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других видов рыб, перечни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.

Основное значение в воспроизводстве водных биологических ресурсов играют естественные нерестилища, экологическое состояние которых в последние годы значительно ухудшилось. Неконтролируемые русловые деформации привели к  их замыву и зарастанию, в результате чего проход нерестовых стад на нерест и молоди рыб с нерестилищ стал затруднителен.

Ежегодно проходит двухмесячник усиленной охраны весенне-нерестующих рыб и усиленная охрана зимующей рыбы. На охраняемых нерестилищах и зимовальных ямах запрещено промысловое и спортивно–любительское рыболовство.

Зимовка – самый трудный период в жизни рыб. От ее благополучного прохождения зависит рыбопродуктивность водоема, его привлекательность для рыболовов. На зимовальных ямах скапливаются большие стада, как взрослых рыб, так и молоди.

Комплекс мероприятий по охране и защите лесов включает меры по охране лесов от пожаров, вредителей и болезней, от самовольных рубок, строгое соблюдение режима ведения хозяйства для каждой категории лесов.

Пожарная опасность и горимость лесов зависит от породного состава лесного фонда, типа лесорастительных условий, посещаемости лесных массивов, наличия дорожной сети и других факторов.

Борьба с лесными  пожарами является важной государственной задачей. Большую роль играет противопожарная профилактика. Она включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и своевременное тушение. Этой цели служат: опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка лесосек и придорожных полос от захламленности и т.д.

Большое количество отдыхающих в летний период при наличии сети дорог представляет значительную пожарную опасность, связанную с деятельностью человека в лесу.

Охрана леса осуществляется силами работников лесной охраны, которые систематически проводят среди населения беседы, выступают в местной печати с вопросами о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу. Вдоль дорог устанавливают красочные панно, противопожарные аншлаги, создают благоустроенные места отдыха.

Благодаря проведению профилактических противопожарных мероприятий и мероприятий по предупреждению распространения лесных пожаров, а также высокой культуре поведения населения в лесу, лесные пожары в поселении возможно предупредить.

В защите леса от вредителей и болезней наиболее эффективно применение комплекса лесохозяйственных, лесовосстановительных, предупредительных и истребительных лесозащитных мероприятий.

Санитарное состояние лесов поселения удовлетворительное.

Основными направлениями борьбы с вредителями и болезнями являются лесопатологический мониторинг на всей территории лесов для выявления очагов вредителей и грибковых болезней, прогноза, наземные меры борьбы.

Средние ежегодные объемы лесопатологических мероприятий и санитарных рубок определяются состоянием насаждений.

2.5.4. Санитарная очистка территории

Одной из самых серьезных экологических проблем для Собинского района в целом и для Колокшанского поселения является проблема обращения с отходами. Все возрастающее  количество отходов, отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает  отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» № 4690-88.

Объектами очистки являются территории домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха. Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

В сельских населенных пунктах в целях создания благоприятных  условий для сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями, сменяемыми контейнерами для временного хранения отходов с одновременной их сортировкой для выбора утильных фракций. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.

Площадки для мусоросборников должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых на расстояние не менее 20 м, но не более 50 м до наиболее удаленного входа в жилое здание.

Площадки под мусоросборники должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие, чтобы личинки мух не могли проникать в почву, с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждены зелеными насаждениями или иметь какое-либо другое ограждение.

Площадки должны примыкать к сквозным проездам, что должно исключать маневрирование вывозящих мусор машин. Мойка контейнеров должна производиться на специально оборудованной площадке на территории полигона для утилизации промышленных отходов.

Твердые бытовые отходы должны вывозиться мусоровозным транспортом на полигон ТБО.

Жидкие отходы из выгребов предлагается обрабатывать на очистных сооружениях канализации вне поселения по договорной системе. На перспективу в населенных пунктах планируются  локальные системы канализации и очистные сооружения в п.Колокша. (см.раздел ”Водоснабжение и водоотведение”).

Технология захоронения ТБО выбирается в проекте прежняя- на Собинскую свалку ТБО (см. раздел ”Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления”).

В таблице 68 приводится расчет ожидаемого количества ТБО и жидких отходов в год на 1 очередь проектирования и на расчетный срок.

Первоочередные мероприятия:

- организовать эффективную систему сбора, транспортировки и сортировки ТБО с применением современных технических средств.

Важным направлением является вовлечение отходов в повторное использование в качестве вторичного сырья.

Администрации сельского поселения необходимо разработать комплексную программу очистки сельского поселения, включая систему сортировки ТБО. В результате использования утильной фракции (бумага, резина, металл, стекло, полиэтиленовая пленка, бутылки и т.д.) поток на захоронение уменьшится на 10-30%. Это позволит увеличить срок службы полигона ТБО.

Ожидаемое количество ТБО и жидких отходов в год

Таблица 68

| Населенные пункты | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во жит-й, зарег. пост. и врем. прож. чел. | Кол-во дачников (прож не более 6 мес.в году), чел. | Кол-во ТБО от пост. прож. т/м³ | Кол-во ТБО от дачников, т/м³ | Всего ТБО, т/м³ | Кол-во жидких отходов (м³), пост прож./дачники | Всего жидких отходов, м³ | Кол-во жит-й, зарег. пост. и врем. прож. чел. | Кол-во дачников (прож не более 6 мес.в году), чел. | Кол-во ТБО от пост. прож. т/м³ | Кол-во ТБО от дачников, т/м³ | Всего ТБО, т/м³ | Кол-во жидких отходов (м³), пост прож./дачники | Всего жидких отходов, м³ | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| п.Колокша всего в т.ч. | 745 | 60 | 227,424/1192 | 9,6/48 | 237,024/1240 | 1490/60 | 1550 | 757 | 142 | 229,344/1211,2 | 22,72/113,6 | 252,064/1324,8 | 1514/142 | 1656 |  |
| от оборудованных жилых зданий | 343 | - | 98,784/548,8 | - | - | - | - | 403 | - | 116,064/644,8 | - | - | - | - |  |
| от прочих жилых зданий | 402 | - | 128,64/643,2 | - | - | - | - | 354 | - | 113,28/566,4 | - | - | - | - |  |
| с.Семеновское | 178 | 51 | 56,96/284,8 | 8,16/40,8 | 65,12/325,6 | 356/51 | 407 | 198 | 52 | 63,36/316,8 | 8,32/41,6 | 71,68/358,4 | 396/52 | 448 |  |
| д.Рукав | 110 | 60 | 35,2/176 | 9,6/48 | 44,8/224 | 220/60 | 280 | 98 | 60 | 31,36/156,8 | 9,6/48 | 40,96/204,8 | 196/60 | 256 |  |
| с.Устье сан.Строитель-жил.фонд | 54 175 | 74 - | 17,28/86,4 50,4/280 | 11,84/59,2 - | 29,12/145,6 50,4/280 | 108/74 350/0 | 182 350 | 89 165 | 145 - | 28,48/142,4 47,52/264 | 23,2/116 - | 51,68/258,4 47,52/264 | 178/145 330/0 | 323 330 | сан.Строитель приписан к с.Устье |
| д.Одерихино | 95 | 88 | 30,4/152,0 | 14,08/70,4 | 44,48/222,4 | 190/88 | 278 | 104 | 88 | 33,28/166,4 | 14,08/70,4 | 47,36/236,8 | 208/88 | 296 |  |
| д.Парфентьево | 102 | 47 | 32,64/163,2 | 7,52/37,6 | 40,16/200,8 | 204/47 | 251 | 114 | 84 | 36,48/182,4 | 13,44/67,2 | 49,92/249,6 | 228/84 | 312 |  |
| д.Б.Иваньково | 77 | 82 | 24,64/123,2 | 13,12/65,6 | 37,76/188,8 | 154/82 | 236 | 86 | 178 | 27,52/137,6 | 28,48/142,4 | 56.0/280,0 | 172/178 | 350 |  |
| д.Ивлево | 32 | 42 | 10,24/51,2 | 6,72/33,6 | 16,96/84,8 | 64/42 | 106 | 50 | 73 | 16,0/80,0 | 11,68/58,4 | 27,68/138,4 | 100/73 | 173 |  |
| д.Колокша | 41 | 172 | 13,12/65,6 | 27,52/137,6 | 40,64/203,2 | 82/172 | 254 | 40 | 282 | 12,8/64,0 | 45,12/225,6 | 57,92/289,6 | 80/282 | 362 |  |
| д.Баранники | 13 | 13 | 4,16/20,8 | 2,08/10,4 | 6,24/31,2 | 26/13 | 39 | 15 | 13 | 4,8/24,0 | 2,08/10,4 | 6,88/34,4 | 30/13 | 43 |  |
| д.Владимировка | 14 | 41 | 4,48/22,4 | 6,56/32,8 | 11,04/55,2 | 28/41 | 69 | 38 | 41 | 12,16/60,8 | 6,56/32,8 | 18,72/93,6 | 76/41 | 117 |  |
| д.Струково | 7 | 33 | 2,24/11,2 | 5,28/26,4 | 7,52/37,6 | 14/33 | 47 | 7 | 41 | 2,24/11,2 | 6,56/32,8 | 8,8/44,0 | 14/41 | 55 |  |
| д.Головино | 3 | 40 | 0,96/4,8 | 6,4/32,0 | 7,36/36,8 | 6/40 | 46 | 3 | 61 | 0,96/4,8 | 9,76/48,8 | 10,72/53,6 | 6/61 | 67 |  |
| д.Брянцево | - | 24 | -/- | 3,84/19,2 | 3,84/19,2 | -/24 | 24 | - | 34 | -/- | 5,44/27,2 | 5,44/27,2 | -/34 | 34 |  |
| д.Роганово | - | 18 | -/- | 2,88/14,4 | 2,88/14,4 | -/18 | 18 | - | 24 | -/- | 3,84/19,2 | 3,84/19,2 | -/24 | 24 |  |
| Итого | 1659 | 845 |  |  | 645,344/3309,6 |  | 4137 | 1777 | 1318 |  |  | 757,184/3876,8 |  | 4846 |  |
| Итого от торговых и культурно-бытовых учреждений, дорожного сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 212,07/1114,66 |  |  |  |  |  |  | 320,71/1662,46 |  |  |  |
| Смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 1659 | 845 |  |  | 12,52/62,6 |  |  | 1777 | 1318 |  |  | 15,475/77,375 |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 869,934/4486,86 |  | 4137 |  |  |  |  | 1093,369/5616,635 |  | 4846 |  |

2.6.   Защита территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.

Принятие общих решений о реализации тех или иных мер по предотвращению угроз чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий основывается на оценке экономической и общественной эффективности сценариев реагирования.

Исходя из вышеизложенного, при применении программно-целевых механизмов необходимо использовать следующие алгоритмы действий:

- информационная поддержка, непрерывный мониторинг и ситуационный анализ рисков чрезвычайных ситуаций, информирование органов власти и управления, специалистов и населения по вопросам управления рисками;

- координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств реагирования с учетом особенностей технологического содержания и технического обеспечения мероприятий и реализация сценариев реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на основе оценки экономической и социальной эффективности этих действий;

- реализация практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных ситуаций или уменьшающих возможный ущерб.

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств.

В Федеральном законе “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” говорится:

#### Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения

1. Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом.

#### Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития.

Индивидуальный риск и удельная величина ущерба главным образом характеризуют эффективность деятельности подразделений пожарной охраны, задействованных в тушении пожаров (время оперативного реагирования пожарной охраны, их техническую оснащенность, обученность личного состава и др.).

Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким уровнем доходов и социальной адаптации.

Недостаточное информационное, техническое и технологическое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое снижение основных показателей риска пожаров для населения, территорий и конкретных объектов.

Важнейшим показателем эффективности действий пожарной охраны является время оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до его локализации и ликвидации). Его сокращение непосредственно влияет на последствия пожара (сокращение числа погибших, пострадавших, а также уменьшение материального ущерба).

Сокращение времени локализации и ликвидации пожара на 1 минуту позволяет снизить ущерб от пожара в среднем на 300 рублей в расчете на 1 кв. метр.

В первую очередь это относится к объектам жилого фонда, в которых происходит основная масса пожаров.

Для снижения среднего времени оперативного реагирования пожарной охраны требуется реализация комплекса мер, включающих создание интегрированных систем мониторинга противопожарной безопасности объектов и информационно-навигационные системы, в том числе оповещения населения, оснащение противопожарных служб современными средствами связи для обеспечения координации их деятельности, межведомственного взаимодействия при тушении пожаров и спасении людей.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:

- качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения,

- оптимизация финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для ликвидации пожаров,

- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью людей,

- создание в каждом населенном пункте противопожарных стендов, обеспечение добровольных дружин, создаваемых в населенных пунктах гонгами для созыва при пожаре, средствами индивидуального тушения пожара -ранцами с водой, пожарными мотопомпами и рукавами и т.д.,

- создание в каждом населенном пункте устойчивой связи- на базе универсальных таксофонов,

- создание необходимого количества противопожарных водоемов: прудов и копаней

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Папка Графика – книга 2

jpg. 110- Схема защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Инженерно-технические мероприятия ГОЧС, направленные на обеспечение защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсиях:

- Население, проживающее в категорированных городах и попадающее в зоны сильных разрушений, а также население, оказавшееся в зонах ЧС, подлежит эвакуации в загородную зону области.

- Эвакопотоки железнодорожным и автомобильным транспортом, а также пешими колоннами по эвакомагистралям направляются к местам размещения приемно-эвакуационных пунктов (ПЭП).

- Прием и размещение эвакуируемого населения по указанию эвакуационных комиссий районов в загородной зоне проводится через приемные эвакуационные пункты, расположенные  на территории Собинского района- в Колокшанском сельском поселении таким населенным пунктом является с.Устье.

- Приемные эвакуационные пункты предназначены для приема, учета и размещения прибывающего эваконаселения на жительство, обеспечение его продуктами питания, водой и предметами первой необходимости. Как правило, они располагаются в административных и общественных зданиях (администрации, школах и т.д.), по возможности вблизи постоянного размещения эваконаселения (в с.Устье- это школа).

- В структуру ПЭП входят: группа встречи, приема и размещения, группа учета, группа отправки и сопровождения, стол справок, группа охраны общественного порядка, медицинский пункт, комната матери и ребенка, комендантская служба.

- Инженерное оборудование ПЭП включает: оборудование укрытий для эваконаселения, оборудование аварийного освещения, оборудование и содержание мест разбора воды в мелкую тару, оборудование санузлов.

- Для размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения кроме жилого фонда населенных пунктов используются санатории, турбазы, детские летние оздоровительные лагеря и детские учреждения круглогодичного использования, дачные и садовые строения и др.

Все население Колокшанского поселения попадает в зону возможного опасного радиоактивного заражения и большая его часть - в зону возможных слабых разрушений от г.Владимира и в особый период должно быть укрыто в противорадиационных укрытиях ПРУ. Для размещения противорадиационных укрытий используются помещения:

- производственных и вспомогательных зданий предприятий, лечебных учреждений и жилых зданий;

- школ, библиотек и зданий общественного назначения;

- пионерских лагерей, баз отдыха, санаториев и др.;

- складов сезонного хранения топлива, овощей, продуктов и хозяйственного инвентаря.

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений, которые должны использоваться для нужд производства и обслуживания населения и приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток.

Население, проживающее вблизи автомобильной дороги федерального значения «Волга» и вдоль железной дороги «Москва-Н.Новгород» (пос.Колокша, деревень Рукав, Колокша, Парфентьево, Баранники, Ивлево, Большое Иваньково, с.Устье) находится в зонах ЧС техногенного характера. При возможных аварийных ситуациях население вышеперечисленных населенных пунктов может оказаться в зонах сильного заражения парами хлора и аммиака, глубина зоны заражения которыми может составить 
5 км.

Учитывая минимальное время подхода облака СДЯВ к близлежащим населенным пунктам (0,5-5 мин.), спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям, а также население должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

Решения по защите населения от ЧС в результате аварии с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию населения в направлении, перпендикулярном направлению ветра, за границы зоны зараженного воздуха;

- укрытие населения в защитных сооружениях (ПРУ);

- обеспечение населения индивидуальными средствами защиты органов дыхания и кожи;

- применение медицинских средств индивидуальной защиты и профилактики;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим.

При авариях на дорогах с ГСМ в зоны разрушений, расстекления и задымленности попадает население д.Колокша, проживающее в непосредственной близости от автомобильной дороги «Волга», и население пос.Колокша, проживающее в непосредственной близости с железной дорогой «Москва-Н.Новгород».

При возможных авариях на АЗС наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений будет разрушение зданий и сооружений на территории АЗС. Людские потери со смертельным исходом возможны только в районе площадки слива топлива с автоцистерны, на остальной территории АЗС - маловероятны, на прилегающей к АЗС территории – практически исключены.

Безопасное расстояние при пожаре в здании для людей составит 16 м. Длительность переноса высокотемпературных частиц (искр) не превысит 100 м.

Поскольку все АЗС, находящиеся на территории поселения, размещены в соответствии с действующими нормами (со 100 метровым санитарным разрывом), последствия аварии на АЗС, в основном, не выйдут за пределы санитарно-защитных зон.

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения аварий на территории автозаправочной станции и на транспортных магистралях при перевозке ГСМ невозможно, производственный и обслуживающий персонал, клиенты АЗС, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям, а также население, проживающее в близлежащей застройке, должны быть осведомлены и предупреждены о возможных чрезвычайных ситуациях и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

Организация и порядок проведения эвакуационных мероприятий осуществляется в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и планами ГО.

Решения по защите территорий от ЧС включают:

- предотвращение развития мелких аварий в чрезвычайную ситуацию;

- локализация зоны ЧС;

- ликвидация последствий ЧС.

Все рассматриваемые варианты ЧС возможны, но имеют очень низкую степень вероятности. Статистические данные показывают, что вероятность химической аварии при перевозке АХОВ транспортом составляет 1×10-4 случаев в год.

Перевозка особо опасных грузов автотранспортом строго регламентируется Постановлением Правительства РФ от 23.04.1994 г. №372 «О мерах по обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом».

Оповещение населения Колокшанского сельского поселения об угрозе нападения противника или возникновения чрезвычайных ситуаций производится местной системой оповещения ГО Владимирской области в соответствии с «Положением о системах оповещения населения» (Приказ МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 25.07.2006 г. №422/90/376) при помощи подачи установленного сигнала и передачи экстренного речевого сообщения, содержащего информацию об опасностях, связанных с угрозой нападения или возникновения чрезвычайной ситуации, а также рекомендации по действиям населения в зоне опасности и чрезвычайных ситуаций.

Оповещение населения об угрозе нападения или возникновения чрезвычайных ситуаций производится с применением всех имеющихся технических средств, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности. Сокращение сроков оповещения достигается использованием всех видов связи, телевидения, радиовещания, применения специальной аппаратуры и средств подачи звуковых и световых сигналов. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, начальника ее оперативной группы оповещение населения может производиться с использованием подвижных громкоговорящих установок органов внутренних дел с использованием мегафонов.

# 2.7 Санитарно-защитные зоны

# Вокруг промышленно-транспортных и сельскохозяйственных объектов-основных загрязнителей окружающей среды, очистных сооружений необходима организация санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны  установлены в соответствии с СанПиН (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

Режим территории санитарно-защитной зоны прописан в п.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Территория СЗЗ предназначена для:

-  обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых санитарно-гигиенических нормативов по воздействию на атмосферный воздух за ее пределами;

-  создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки;

-  организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Существующие промышленные и коммунально-складские предприятия, расположенные на территории Колокшанского сельского поселения, и размеры нормативных санитарно-защитных зон представлены в таблице 69.

# Таблица 69

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Размер нормативной СЗЗ, м | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Колокшанский агрегатный завод», п.Колокша | Производство оборудования для асфальтовых заводов | 100 | Том ПДВ (ФГУ "ЦЛАТИ" по Владим. обл. 2007 г.) разрешение №ДПП-РВ 0180 с 16.12.08 г. по 01.10.12 г. |
| 2 | ООО «Полюс», п.Колокша; арендатор – ЗАО «Мегатех» | Производство садово-огородного инвентаря и металлоконструкций (для теплиц). Поликарбонат для теплиц | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.2., кл. V |
| 3 | ЗАО фирма «Стальконструкция», п.Колокша | Сборка стальных конструкций со сверлильными работами, резкой металла и покраской | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.2., кл. IV Необходимо выполнение проекта обоснования расчетной СЗЗ предприятия |
| 4 | ОСП ООО «Бетопром-Центр», д.Колокша | Производство бетона |  | Не функционирует. Дальнейшее производство возможно лишь при условии разрешительной документации по согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля |
| 5 | ООО «АЛМИ», д.Парфентьево | Изготовление деревянных дверей с лакировкой и окраской | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.5., кл. IV Необходимо выполнение проекта обоснования расчетной СЗЗ предприятия |
| 6 | ООО «Фокстрот-мебель», д.Колокша | Производство мягкой и корпусной мебели с лакировкой и окраской | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.5., кл. IV |
| 7 | АЗС “Владимир-Оптон”, пов. на д.Одерихино, 167 км а/д М-7 «Волга» | Заправка топливом грузового и легкового транспорта | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12., кл. IV |
| 8 | АЗС“Владимир-Оптон”, пов. на ст.Колокша, 167 км а/д М-7 «Волга» | Заправка топливом грузового и легкового транспорта | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12., кл. IV |
| 9 | Владимирский филиал ООО «Татнефть-АЗС-Владимир» АЗС № 127 | Заправка топливом грузового и легкового транспорта | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12., кл. IV |
| 10 | Владимирский филиал ООО «Татнефть-АЗС-Запад» АЗС № 128 | Заправка топливом грузового и легкового транспорта | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12., кл. IV |
| 11 | СПК «Стародворский»- | Ферма КРС на 820 голов. Гараж на 10 тракторов, 4 грузовых. и 2 легков. а/м | 300 300 | п. 7.1.11., кл. III п. 7.1.11., кл. III |
| 12 | ООО «ЛЕДИ ВИ+К» | Свиноферма на 49 гол. | 50 | п. 7.1.11., кл. IV |
| 13 | ООО «Бизнеспромстрой», около д.Одерихино | Производство резиновой крошки для спортивных и др. покрытий | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.1., rл. III |
| 14 | ИП Сергеев д. Парфентьево | Пилорама Изготовление метал. дверей Автосервис на 5 постов | 100 50 50 | п.7.1.5., кл. IV Необходимо выполнение проекта обоснования расчетной СЗЗ предприятия п.7.1.2., кл. V п. 7.1.12., кл. V |
| 15 | ИП Гусев п. Колокша | Автосервис на 1 пост | 50 | п. 7.1.12., кл. V |
| 16 | ИП Шоназарова, Бондаренко п. Колокша | Склады текстильного производства и стройматериалов | 50 | п.7.1.11., кл.V |
| 17 | ООО «Владимир МАЗ сервис», д. Одерихино | Продажа, ремонт и обслуживание автомобильной техники | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12., кл. IV |
| 18 | ООО «Аризон» за п.Колокша у ж/д | Производственная база |  | Не функционирует. Дальнейшее производство возможно лишь при условии разрешительной документации по согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля |
| 19 | ИП Никашкин В.Н., п.Колокша | Производственная база |  | Не функционирует. Дальнейшее производство возможно лишь при условии разрешительной документации по согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля |
| 20 | Тяговая подстанция ГЖД п. Колокша |  | 100 | Необходимо выполнение проекта обоснования расчетной СЗЗ предприятия |
| 21 | Сельское кладбище |  | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12., кл. V |
| 22 | Скотомогильник, в районе д.Семеновское | Биотермическая яма | 500 | Не функционирует Вет.-сан. правила в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400 |

Проект организации и благоустройства санитарно-защитной зоны для ОАО «Птицефабрика «Центральная» и ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика», расположенных в непосредственной близости от границы территории Колокшанского сельского поселения, выполнен в 2007 г. ООО «Про-ЭкТ». Нормативная СЗЗ составляет 1000 м для ОАО «Птицефабрика «Центральная» с содержанием около 
700 тыс. кур-несушек и выращиванием около 4 млн. бройлеров в год и 500 м для ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика» с содержанием около 390 тыс. кур-несушек и выращиванием около 2,9 млн. бройлеров в год.

Ведущим фактором для определения размеров СЗЗ является химическое загрязнение атмосферного воздуха. В атмосферный воздух от обеих птицефабрик выбрасывается 51 загрязняющее вещество:

# - 1 класса опасности: бенз(а)пирен, свинец и его соединения – 0,007 т/год,

- 2 класса опасности: 0,589 т/год,

- 3 класса опасности: 124,045 т/год;

- 4 класса опасности: 105,985 т/год.

Всего происходит 283,817 т/год выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 2-х птицефабрик, из них:

- 147,698 т/год от ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика»,

- 136,119 т/год от ОАО «Птицефабрика «Центральная».

На предприятиях имеются:

- ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика» - 55 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них 20 неорганизованных;

- ОАО «Птицефабрика «Центральная» - 53 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них 9 неорганизованных.

Анализ произведенных расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ показал отсутствие превышений ПДК по всем выбрасываемым веществам и группам суммации на границах санитарно-защитных зон обеих птицефабрик.

Санитарно-защитная зона от площадки очистных сооружений  МУП “Водоканал”составляет 
300 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от бровки земляного полотна автомобильной магистрали «Волга» до жилой застройки должно быть не менее 100 м, до садоводческих товариществ – не менее 50 м. От железной дороги жилую застройку необходимо отделять санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

Охранные зоны от газопроводов высокого давления I и II категории нанесены в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) в соответствии с п. 7.

# Физическое воздействие

Физическое воздействие (шум, вибрация, электромагнитные поля) является одним из вредных факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на среду обитания и здоровье человека.

Защищенность жилища от шума в значительной мере определяет гигиенические условия в нем, от которых зависят физическая, психическая и социальная стороны здоровья человека. Этим и объясняется социальная значимость мер по звукоизоляции и защите от шума в жилых домах.

По территории Колокшанского сельского поселения проходят автомобильная дорога общего пользования федерального значения «Волга» (М-7) и железная дорога Москва-Нижний Новгород.

Шум от автомобильного и железнодорожного транспорта оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека. Шумовое воздействие средств транспорта рассматривается как энергетическое загрязнение атмосферного воздуха. На шумовой режим населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от этих дорог, оказывают влияние источники непостоянного шума – средства автомобильного и железнодорожного транспорта, уровни звука которого изменяются во времени более чем на 5 дБА.

Для оценки комфортности проживания людей в поселке Колокша, расположенном вдоль железной дороги с двух сторон, в проекте выполнены расчеты по ожидаемому воздействию на человека непостоянных шумов.

Согласно санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", а так же СНиП 23-03-2003 "Защита от шума", нормируемые параметры по шуму составляют:

-  в жилых комнатах квартир:

эквивалентный уровень звука с 7 до 23 час. – 40 дБА;  с 23 до 7 час. – 30 дБА;

максимальный уровень звука с 7 до 23 час. – 55 дБА;  с 23 до 7 час. – 45 дБА;

-  на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам:

эквивалентный уровень звука с 7 до 23 час. – 55 дБА;  с 23 до 7 час. – 45 дБА;

максимальный уровень звука с 7 до 23 час. – 70 дБА;  с 23 до 7 час. – 60 дБА.

В соответствии со справочником проектировщика «Защита от шума в градостроительстве» на стадии разработки генерального плана эквивалентный уровень звука от транспортного потока магистрали скоростного движения с 6-ю полосами движения проезжей части в обоих направлениях составляет 82 дБА (табл.9).

Ориентировочный ареал зашумленности от автомобильной дороги, как линейного источника, определен по формуле 3 «Руководства по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума»:

# LАэкв. + 10,2 КП – LАэкв.доп.

Кп × 11,7                    ,

# X = 10

где

LАэкв. – шумовая характеристика транспортного потока, дБА;

Кп – коэффициент скользящего поглощения звука поверхностью земли (приложение 3) с учетом зеленых насаждений составляет 1,3;

LАэкв.доп. – нормируемый уровень звука на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, составляет 60 дБА (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 с учетом поправки по примечанию 2 к таблице 3 +5 дБА).

Расчетный ориентировочный ареал зашумленности составит:

(82 + 10,2 × 1,3 – 60,0) / 11.7 × 1,3           2,318

X = 10                                                    = 10          = 208 м.

Ориентировочно принимаем шумозащитную полосу от автомобильной дороги общего пользования М-7 «Волга» размером 208 м от оси первой полосы движения до территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, в 2 метрах от ограждающих конструкций. Первый эшелон проектируемой застройки д.Колокши должен быть ориентирован в сторону магистрали окнами нежилых комнат. Для защиты от шума проживающего здесь населения предлагается посадка шумозащитных полос зеленых насаждений, а также применение звукоизоляционных оконных блоков и по возможности ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию.

Ориентировочный ареал зашумленности от железной дороги, как линейного источника, определен по той же формуле:

# LАэкв. + 10,2 КП – LАэкв.доп.

Кп × 11,7                    ,

# X = 10

где

LАэкв. – шумовая характеристика транспортного потока, дБА;

Кп – коэффициент скользящего поглощения звука поверхностью земли (приложение 3) с учетом зеленых насаждений составляет 1,3;

LАэкв.доп. – нормируемый уровень звука на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, составляет 55 дБА (СН 2.2.4/2.1.8.562-96).

Эквивалентный уровень звука от железнодорожного транспорта принят по таблицам 19, 20, 21 справочника проектировщика "Защита от шума в градостроительстве" в зависимости от средней часовой интенсивности движения. Интенсивность движения поездов принята в соответствии с данными ОАО «РЖД» за 2008 год и в районе станции Колокша составляет 53 пары поездов в сутки или 3 пары в час (1 пара в час пригородных поездов, 1 пара в час пассажирских поездов, 1 пара в час грузовых поездов). Соответственно эквивалентный уровень звука на расстоянии 25 м от оси железнодорожного пути за дневной период суток составляет для пассажирских и пригородных поездов – 60 дБА, для грузовых – 69 дБА.

С учетом поправки на скорость движения, равную 40 км/час для пригородных поездов, 60 км/час для пассажирских и 80 км/час для грузовых поездов, эквивалентный уровень звука для пригородных поездов составит 60 дБА, для пассажирских – 63 дБА, для грузовых поездов – 74 дБА.

Для расчета принимаем максимальный уровень звука грузовых поездов, как наиболее неблагоприятный режим. С учетом поправки на длину грузового поезда в среднем 1100-1200 м, эквивалентный уровень звука составит 73,75 дБА.

При движении на рассматриваемом участке железной дороги различных видов поездов шумовую характеристику потоков поездов определяют путем суммирования (по энергии) эквивалентных уровней звука, определенных при условии движения отдельных видов поездов. Сложение уровней производится с помощью табл.4 и добавка к большему уровню составит 0,2 дБА,

Расчетный ориентировочный ареал зашумленности составит:

(73,95 + 10,2 × 1,3 – 55,0) / 11.7 × 1,3        2,1177

X = 10                                                    = 10          = 130 м

Расчетная ширина шумозащитной полосы от железной дороги, считая от оси железнодорожного пути, в среднем составляет 130 м.

Расчетный ареал зашумленности нанесен на схеме ограничений. В зону шумового дискомфорта от железной дороги попадают несколько жилых домов п.Колокша. Новое строительство здесь не предусматривается. Для защиты от шума проживающего населения этих домов предлагается посадка шумозащитных полос зеленых насаждений, применение звукоизоляционных оконных блоков, а также постепенное технологическое усовершенствование транспортных составов, разработка и внедрение инновационных технологий, снижение ресурсоемкости перевозок и их воздействия на окружающую среду.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1кВ/м. Расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при не отклоненном их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений (охранная зона) в соответствии с ПУЭ-1998 г.(Москва, Главгосэнергонадзор России) составляет не менее:

- 40 м для ВЛ напряжением 750 кВ;

# - 30 м для ВЛ напряжением 330-500 кВ;

- 25 м для ВЛ напряжением 150-220 кВ;

- 20 м для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 15 м для ВЛ напряжением 35 кВ,

- 5 м для ВЛ напряжением 10 кВ

В целях защиты населения от шума, электромагнитного излучения и других физических факторов для подстанции «Владимирская-750», расположенной в непосредственной близости от восточной границы Колокшанского сельского поселения, разработан проект расчетной санитарно-защитной зоны. В соответствии с этим проектом размер санитарно-защитной зоны составляет: на восток-100 м, на юг-25 м, на запад-100 м, остальная территория - по границе предприятия.

В охранной зоне линий электропередачи (ГОСТ 12.1.019-79) запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям.

В частности, запрещается:

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

2.8. Экономический потенциал муниципального образования

Колокшанское сельское поселение

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, производственный потенциал, наличие трудовых ресурсов. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, ее отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

При этом создание экономического механизма саморазвития сельского поселения (экономического кругооборота) и формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надежных источников финансирования являются целью успешного функционирования сельского поселения как административно-территориальной единицы.

Администрация муниципального образования Колокшанское сельское поселение проводит бюджетную политику в соответствии с принципами бюджетного устройства РФ.

Всего в соответствии с федеральным законом N 131-ФЗ от 6.10.2003г. “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” в ведении администрации муниципального образования находится 32 вопроса.

Доходная часть бюджета поселения формируется за счет поступлений от:

- Налогов:

земельный –100%

налог на имущество физических лиц- 100%

налог на доходы физических лиц (НДФЛ)- 10%

ЕСХН-60%

транспортный налог-100%

госпошлина- 100%

- Использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (аренда земельных участков-50%)

- Продажи материальных и нематериальных активов (продажа земли-50%)

- Доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности- 100%

- Доходов от аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности- 100%

- Безвозмездных поступлений (межбюджетные трансферты)

Следует отметить, что в условиях новой кадастровой оценки земли доходы местных бюджетов от земельного налога в 2009-2010 годах значительно увеличатся. Органы местного самоуправления  будут продолжать работу по сбору сведений, идентифицирующих правообладателей земельных участков, а также по корректировке ставок земельного налога, пересмотру перечня льготных категорий налогоплательщиков.

В настоящее время среди основных проблем развития экономики в муниципальном образовании можно выделить:

- спад производства в традиционных отраслях,

- спад инвестиционной активности,

- обострение социальных проблем

Раздел 3. Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень

мероприятий  по  территориальному планированию

  - 3.1.Этапы реализации предложений по территориальному планированию

Важнейшим элементом механизма реализации генерального плана поселения  является политика органов местного самоуправления поселения, базирующаяся на системном стратегическом планировании развития экономики, отдельных отраслей, сфер деятельности и территорий и принятии оперативных управленческих решений.

Поскольку генеральный план Колокшанского сельского поселения в целом является одним из составных частей  документов в системе регионального планирования развития Владимирской области, уместно в данном проекте соотнести его этапы реализации с этапами реализации  «Концепции стратегии социально-экономического развития Владимирской области ».

Таблица 70

| Этапы реализации предложений по территориальному планированию |
| --- |
| I этап | II этап | III этап |
| Активные структурные преобразования экономики | Повышение технологической и инновационной конкурентоспособности | Приближение к европейским стандартам уровня и качества жизни |
| Г о д ы |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Предложения по территориальному планированию |
| Повышение материального благосостояния населения | Повышение инновационной восприимчивости предприятий | Развитие потенциала транспортной инфраструктуры |
| Повышение обеспеченности населения основными видами качественных и безопасных услуг | Развитие инвестиционной деятельности | Развитие информатизации и телекоммуникационной инфраструктуры |
| Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами | Повышение эффективности фермерских хозяйств | Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды |
| Развитие интеллектуального потенциала и обеспечение доступности качественного образования | Формирование делового климата для развития предпринимательства | Повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления |
| Улучшение состояния здоровья населения и развитие здорового образа жизни | Повышение эффективности использования ресурсов |  |
| Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала |  |  |

3.2. Перечень первоочередных мероприятий по территориальному планированию

Реализация проекта  позволит обеспечить эффективное комплексное использование природных, сельскохозяйственных, рекреационных и других ресурсов, устойчивое развитие территории поселения, решение важных социально-экономических и инженерных проблем, способствующих повышению качества жизни его населения.

На первую очередь настоящим проектом предлагается проведение целого ряда мероприятий.

3.2.1. Планировочная организация территории

На первую очередь проектом предлагается более полное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в существующих границах населенных пунктов, а также разработка документации по планировке территории всех перспективных площадок.

Так как проектные решения генерального плана  являются основанием для разработки документации по планировке территории, необходимо при формировании условий разработки документации на следующих этапах предусматривать  положения:

- о необходимости реконструкции дорожно-транспортной сети и обеспечению нормативных проездов и подъездов для специализированной техники, пожарных машин, общественного транспорта, машин скорой помощи, личного автотранспорта и других, с переводом грунтовых автомобильных дорог на твердое или усовершенственное покрытия  с обеспечением полного соответствия действующим нормативам по организациям дорожно-транспортной сети.

- о необходимости формирования общественно-деловых и рекреационных зон, обеспечивающих функционирование проектируемых объектов,

- о необходимости установления территории для развития инженерной инфраструктуры проектируемых объектов,

- о необходимости анализа и повышения эффективности и рационального использования проектируемых территорий.

Развитие производственных зон предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий,

- модернизацию промышленных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально- планировочной организации сохраняемых производственных зон

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов,

Площадки для перспективного развития показаны на чертежах:

- Карта (cхема) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке

- Карта (cхема) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития

Развитие населенных пунктов поселения   направлено на улучшение планировочной структуры и благоустройство территории и предусмотрено на сельскохозяйственных землях, включаемых генпланом в перспективные границы населенных пунктов. Тенденция развития застройки односемейными домами остается преобладающей и на перспективу.

Кроме того, необходимо разработать общие правила застройки поселения, устанавливающие:

- порядок оформления, разрешения на все виды строительных работ,

- порядок осуществления всех видов строительства  и благоустройства в различных функциональных зонах,

- порядок осуществления архитектурно-строительного контроля за строительством и благоустройством

Предприятия сельского хозяйства и коммунально-складские объекты будут развиваться на существующих площадках за счет упорядочения и благоустройства территории с соблюдением санитарных норм. Территории, освобождающиеся после реконструкции предприятий, будут использоваться  для малого и среднего предпринимательства.

Проектом предлагается рассмотреть вопрос организации въездов в населенные пункты с учетом  существующих и планируемых функциональных зон. Смотри чертежи по каждому населенному пункту ”Совмещенная схема планируемой границы, существующих и планируемых функциональных зон, планировочных ограничений”.

    - Развитие основных отраслей хозяйства

Развитие малого бизнеса придаст стимулирующий эффект развитию всего поселения.

Для успешного развития в сельском хозяйстве необходимо

в растениеводстве:

- улучшение существующих сельхозугодий, восстановление их почвенного плодородия в результате применения научно-обоснованной системы земледелия,

- внедрение ресурсосберегающих, экологически чистых технологий производства,

- внедрение севооборотов,

- биологизация земледелия,

- проведение культуртехнических работ

в животноводстве:

- развитие предпринимательской деятельности на базе фермерских хозяйств,

- максимально возможная переработка полученной продукции на территории поселения,

- обеспечение круглогодичной занятости населения

Необходимо разработать инвестиционные проекты. Цель- использование неиспользуемых или неэффективно используемых земель и инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий.

Необходима также  государственная поддержка:

- льготное кредитование и налогообложение,

- страхование отрасли,

- интеграция и кооперация,

- организация агросервисного обслуживания, ремонта, проката сельхозтехники и прочее,

- организация пунктов сбора, заготовки, переработки сельхозпродукции у всех товаропроизводителей

    - Трудовые ресурсы. Структура занятости

Необходимо перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производством товаров и сферой производства услуг. А также развитие структурных характеристик занятости населения. В первую очередь, включение в них, как традиционных направлений деятельности – торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом –  предпринимательская  деятельность, малый и средний бизнес.

##### Прогнозируемая структура занятости, чел

###### Таблица  71

| Численность занятых на предприятиях и организациях района по отраслям | Исходный год | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Сфера производства товара |
| Промышленность, малое предпринимательство | 470 | 470 | 630 |
| Сельское хозяйство | 55 | 55 | 55 |
| Туризм и отдых | 80 | 80 | 80 |
| Итого: | 605 | 605 | 765 |
| Сфера производства услуг |
| Торговля, общественное питание, бытовое и коммунальное обслуживание | 55 | 65 | 130 |
| Здравоохранение и образование | 35 | 35 | 40 |
| Культура, управление | 8 | 8 | 20 |
| Прочие сферы деятельности | 9 | 15 | 40 |
| Итого: | 107 | 123 | 230 |
| От величины трудовых ресурсов |
| Всего занято в экономике поселения: | 712 | 728 | 995 |
| Работают в данной местности | 340 | 356 | 434 |
| Трудовые миграции | 368 | 317 | 150 |
| Приезжают на работу из других МО | 372 | 372 | 561 |
| Кроме того, лица трудоспособного возраста, не занятые трудовой деятельностью (включая безработных) и обучающиеся с отрывом от производства | 188 | 160 | 120 |
| Итого трудовые ресурсы: | 896 | 833 | 704 |
| Население поселения, чел.- постоянное | 1489 | 1435 | 1310 |

Основные задачи в регулировании структуры занятости:

- закрепление молодого трудового потенциала в сельской местности;

- улучшение жилищных условий при активном введении ипотечного кредитования молодой семьи с погашением процентов по кредитам за счет бюджетных средств для работающих в сельском хозяйстве;

- улучшение бытовых условий;

- развитие полноценной сферы культурно – бытового обслуживания на селе;

- увеличение заработной платы, доплаты за качество и эффективность, премии за лучшие результаты;

- участие в дивидендах, процентах на капитал, акциях, участие в прибылях, в накоплении капитала;

- развитие частного сектора во всех сферах занятости путем предоставления субсидий и введения льготного налогообложения на период становления частных хозяйств, что позволит увеличить число рабочих мест.

3.2.4 Население.Система расселения.

Представленный в проекте демографический прогноз численности населения Колокшанского поселения предусматривает анализ изменения численности населения при различных вероятных сценариях демографического развития.

Для расчета населения в проекте гипотетически рассматриваются  три сценария развития:

- инерционный- численность населения сокращается из-за отсутствия естественного прироста, высокой смертности и старения населения,

- оптимистический- численность населения сокращается в два раза меньшими темпами, чем при инерционном сценарии, благодаря повышению рождаемости и стабилизации механического движения населения,

- вероятностный- компромиссный, сочетающий в себе оба предыдущих варианта. Главное, что характеризует этот период-структурная перестройка экономики.

1-Инерционный сценарий расчета  перспективной численности населения по Колокшанскому поселению основывается на данных расчета предположительной численности населения Владимирской области и Собинского района предложенный “Схемой территориального планирования Владимирской области”.

В основу демографического прогноза численности положен статистический метод “передвижки возрастов”, с учетом вероятности дожития каждой возрастной группы до следующей, более старшей.

Основан на принятии современных показателей в качестве прогноза и возможен, если экономический кризис затянется. В случае, если не будет предпринята попытка поддержки промышленных предприятий, развития сельского хозяйства, не будут выработаны новые законодательные акты, то реальный подъем экономики не может наступить скоро.

Гипотетически можно предположить продолжение спада еще в течение нескольких лет.

Развитие новых сфер занятости при этом сценарии либо будет вовсе отсутствовать, либо находиться в стадии зарождения. Что касается численности населения, то она будет иметь тенденцию к сокращению и, прежде всего, из-за отрицательного естественного прироста, который сохранится до конца прогнозируемого периода.

2-Оптимистический сценарий расчета  перспективной численности населения по Колокшанскому поселению основывается на падающей численности населения в 2 раза меньшими темпами, чем при инерционном сценарии, благодаря повышению рождаемости до 13 человек на 1000 жителей и стабилизации механического движения населения.

А также на том, что кризисные явления последних лет удастся достаточно быстро нейтрализовать, вследствие форсированного развития всех сфер деятельности, при исправлении современной тенденции низкой рождаемости и высокой смертности, стабилизации и совершенствовании структуры занятости.

При этом должны получить активное развитие ряд новых направлений хозяйствования, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала и модернизации производств (деревопереработка, стройиндустрия, рекреация, туризм, кустарные промыслы и ремесла и пр.).

3-Вероятностный – промежуточный, компромиссный, сочетающий те и другие моменты и отвечающий методам вероятностной оценки событий.

Данный сценарий предполагает постепенный выход из экономического кризиса. Главное, что характеризует этот период – начало структурной перестройки экономики района и поселения, появление новых производств, основанных на использовании собственного ресурсного потенциала.

При определении прогноза численности населения принимается во внимание и возможный миграционный приток населения, который будет зависеть от объема и состава миграционных потоков.

За основу взят оптимистический сценарий развития. Для расчета проектной численности населения был выбран статистический метод на основе данных о естественном приросте населения за 2000-2007 гг., механическом- усредненном на протяжении последних 6 лет и предложения сохранения выявленной закономерности изменения на прогнозируемый отрезок времени  (оптимистический сценарий – уменьшение численности населения на 6 человек на 1000 жителей в год).

В сводном виде итоговые показатели проектной численности населения  поселения

| Численность населения (человек) | 1.01.2009 года | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрированные, прописанные по месту жительства постоянно | 1489 | 1435 | 1310 |
| Временные (проживает больше одного года)- | 94 | 224 | 467 |
| Итого | 1583 | 1659 | 1777 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 753 | 845 | 1318 |

Оптимистический вариант позволит реализовать все возможные инвестиционные площадки, определенные проектом на расчетный срок действия генплана.

Но надо отметить, что поскольку показатели рождаемости, смертности и механического прироста не остаются неизменными и изменяется возрастная структура населения, то перспективный расчет на длительный период не гарантирован от ошибок. Ведь перспективную численность населения муниципального образования будут определять не только демографические тенденции последнего времени, но и динамика экономического развития поселения.

Масштабы развития сельских населенных пунктов по численности населения определены ориентировочно, в зависимости от положения каждого населенного пункта в общей структуре расселения, изменения территориальных ресурсов и прогнозируемого экономического потенциала (Таблица 72)

Динамика численности постоянного и временного населения, дачников по населенным пунктам поселения (человек)

Таблица 72

|  |  | Населенный пункт | 1.01.2009г. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зарегистри-рованы постоянно | временное (проживает больше одного года) | Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | Зарегистри-рованы постоянно | временное (проживает больше одного года) | Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | Зарегистри-рованы постоянно | временное (проживает больше одного года) | Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | деревня | Баранники | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 | 11 | 4 | 13 |
| 2 | деревня | Большое Иваньково | 51 | 7 | 65 | 50 | 27 | 82 | 39 | 47 | 178 |
| 3 | деревня | Брянцево | - | - | 21 | - | - | 24 | - | - | 34 |
| 4 | деревня | Владимировка | 8 | 4 | 41 | 8 | 6 | 41 | 8 | 30 | 41 |
| 5 | деревня | Головино | 3 | - | 33 | 3 | - | 40 | 3 | - | 61 |
| 6 | деревня | Ивлево | 22 | - | 42 | 18 | 14 | 42 | 16 | 34 | 73 |
| 7 | деревня | Колокша | 26 | 9 | 164 | 23 | 18 | 172 | 22 | 18 | 282 |
| 8 | поселок | Колокша | 726 | 13 | 30 | 706 | 39 | 60 | 666 | 91 | 142 |
| 9 | деревня | Одерихино | 82 | 8 | 88 | 80 | 15 | 88 | 66 | 38 | 88 |
| 10 | деревня | Парфентьево | 87 | 9 | 30 | 83 | 19 | 47 | 65 | 49 | 84 |
| 11 | деревня | Роганово | - | - | 16 | - | - | 18 | - | - | 24 |
| 12 | деревня | Рукав | 93 | 16 | 60 | 84 | 26 | 60 | 72 | 26 | 60 |
| 13 | село | Семеновское | 155 | 20 | 51 | 150 | 28 | 51 | 140 | 58 | 52 |
| 14 | деревня | Струково | 1 | 2 | 33 | 1 | 6 | 33 | 1 | 6 | 41 |
| 15 | село | Устье в том числе санаторий “Строитель” | 222 188 | 6 3 | 66 - | 216 185 | 26 3 | 74 - | 201 175 | 66 3 | 145 - |
|  |  | Итого | 1489 | 94 | 753 | 1435 | 224 | 845 | 1310 | 467 | 1318 |

3.2.5 Жилищный фонд

Общий жилищный фонд поселения составляет более  69,228 тыс. кв м , в том числе домов с постоянным населением  31,343 тыс. кв. м или 45%. Средняя обеспеченность общей площадью по поселению для постоянного населения составила около 21,05 кв.м на одного жителя, что ниже средней обеспеченности для сельской местности по Собинскому району, составляющей 30,2 кв.м.

По состоянию на 1 января 2009 года общее количество многоквартирных домов на территории поселения составило 73 единицы, из них около 74% двухквартирные дома.

В предыдущие годы удельный вес индивидуального строительства в объеме нового жилищного строительства  составил 100%.

Администрацией поселения  предусмотрена разработка целевой программы “Развитие малоэтажного строительства на территории муниципального образования Колокшанское сельское поселение” для удовлетворения спроса на земельные участки под малоэтажное жилищное строительство  среди населения поселения, Собинского района, города Владимир, города Москва и Московской области, в том числе со стороны среднего класса и оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в вопросах строительства и приобретения жилья.

Сравнительная характеристика проектных показателей.

(в динамике развития)

Таблица 73

| N | Наименование | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Постоянное население (зарегистрированы постоянно)+ |
| 1 | Население, чел. | 1489 | 1435 | 1310 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 31,343 | 31,343 | 32,543 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 21,05 | 21,84 | 24,84 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | - | 1,2 |
|  | Временное население (проживает больше одного года) и дачники (проживают в среднем не более 6 месяцев в году) |
| 1 | Население, чел. | 847 | 1069 | 1785 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 37,885 | 53,635 | 105,155 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 44,73 | 50,17 | 58,91 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | 15,75 | 67,27 |

Проектные предложения:

Основные цели решения жилищной проблемы-улучшение качества жизни, качества жилой среды населения, что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность поселения и позволит закрепить молодые кадры на селе.

Задачи программы жилищного строительства в проектный период:

-наращивание на территории поселения объемов жилищного строительства, в том числе социального жилья,

-снижение стоимости возводимых домов и квартир за счет применения новых технологий в строительстве,

-поиск и привлечение различных внебюджетных и внегосударственных источников,

-повышение качества возводимого жилья (в том числе и за счет строительства жилья из качественных материалов с применением новых материалов).

3.2.6 Социальная инфраструктура и система культурно-бытового обслуживания

Каждый сельский населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса и которые могут существовать, исходя из их экономической эффективности. Нужно создавать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных и экономически оправданных границах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

Поэтому не следует отказываться от ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с предлагаемыми вариантами групповой системы расселения, основанных на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру в ближайшей исторической перспективе.

Важно, чтобы ступенчатая схема обслуживания не была излишне жесткой, ступенчатость обслуживания – это принцип, смысл которого в обеспечении наилучшего обслуживания населения, а не в соблюдении однажды заданной догмы.

Школьное образование

В поселении фукционирует МОУ Устьевская основная общеобразовательная школа, в которой обучается 70 учащихся из п.Колокша, деревень Ивлево, Б.Иваньково, Парфентьево, с. Устье, санатория “Строитель”.  Лицензия МОУ Устьевская основная общеобразовательная школа выдана до 1 марта 2011г. на 185 учащихся в одну смену.

Планируется постепенное прекращение тенденции снижения наполняемости школы. На перспективу вероятно нестандартное решение данной проблемы – совмещение разных социально – общественных функций под одной крышей и с разными входами (желательно культурно – образовательного направления). Возможно, по необходимости, организация совмещения школы и детских дошкольных подготовительных групп или объектов внешкольного образования.

Дошкольное образование

В поселении функционирует одно учреждение дошкольного образования детский сад N11“Колосок” в п.Колокша с фактическим пребыванием 35 детей  в возрасте от 1 года до 6 лет (лицензия на 20 мест плюс 15 мест).

Проектные предложения:

Система дошкольных учреждений в настоящее время не может быть строго регламентирована, как школьное образование. Эта система в дальнейшем может принимать различные формы, в том числе и платные небольшие учреждения по подготовке детей к школе. Для организации таких объектов могут использоваться помещения незагруженных школ.

Таким образом, принимая во внимание постепенное преодоление демографического спада детского населения до расчетного срока, проектом предполагается перепрофилировать часть площадей в незагруженных школах рассматриваемой территории.

Это обстоятельство требует принятия оперативных мер по оптимизации сети этих учреждений и дальнейшему эффективному использованию зданий или их отдельных помещений.

В качестве приоритетного направления использования избыточных мощностей школ проектом предлагается использование их под расширенный спектр учреждений дополнительного образования – художественного, музыкального, эстетического воспитания, сельские центры образования, клубы по интересам, физкультурные и спортивные группы, и т.д.

Проектом резервируется площадка для выноса к расчетному сроку учреждения дошкольного образования, находящегося в СЗЗ ООО “Колокшанский агрегатный завод” и строительства в перспективе новой современной школы.

Здравоохранение

В поселении функционирует ФАП в поселке Колокша. Обращаемость населения за медицинской помощью в 2009 году составила  23 посещения в смену, 5739 посещений в год.

Проектные предложения:

Основными направлениями обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации на среднесрочную перспективу определяется усиление профилактической направленности здравоохранения, ориентация на сохранение здоровья человека, совершенствование в качестве основы жизнедеятельности общества института семьи, охраны материнства, отцовства и детства.

Организация в поселении офисов врачей общей практики, предусматривает  применение новейшего оборудования и стационарозамещающих технологий, позволяющих в амбулаторном режиме проводить полное обследование пациента, ограничиваясь дневным стационаром.

Для полноценного обеспечения населения первой врачебной помощью населения поселения необходимо предусмотреть открытие кабинета врача общей практики в п. Колокша.

Культура

Потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным укладом, а также культурно-досуговой инфраструктурой сложившейся или формирующейся в поселении.

Основным организационным центром культурно-досуговой деятельности в поселении выступает библиотека на 13993 экземпляров книжного фонда в п.Колокша.

В рамках целевой программы предусмотрено объединение информационных ресурсов библиотек путем организации пунктов доступа к Интернету: Колокшанской сельской библиотеке в 2011 году предусмотрено финансирование в размере 54 тыс.рублей для телефонизации, приобретения компьютерной техники  и подключения к сети Интернет.

Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание.

В поселении на начало 2009 года работало:

- 9 предприятий  торговли с общей площадью 692,1 кв.м, торговой площадью 342,4 кв.м- в п.Колокша, д.Одерихино, сан.”Строитель” и на трассе М-7 “Волга”. В стадии строительства находится магазин в с.Семеновское.

-3 предприятия общественного питания (кафе)  с торговой площадью 246,3 кв.м на 106 посадочных мест – в п.Колокша и на трассе М-7 “Волга”

Основные направления развития предприятий торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания:

Общие нормативы СНиП 2.07.01-89 для сельских поселений:

- предприятий торговли – 300 кв.м торговой площади на 1 тыс.чел (продовольственные товары –100 кв.м и 200 кв.м непродовольственных), причем лишь половина норматива должна использоваться для расчета на уровне повседневного пользования, то есть для размещения предприятий торговли в каждом населенном пункте в пределах пешеходной зоны обслуживания. Остальная часть норматива применяется для расчета предприятий периодического и  эпизодического пользования.

- предприятий общественного питания – 40 посадочных мест на 1 тыс.чел., причем 30 мест должно приходиться на предприятия повседневного пользования, остальная часть норматива относится к предприятиям размещаемым на более высоких ступенях обслуживания,

- предприятий бытового обслуживания – 7 рабочих мест на 1 тыс. чел., в том числе на уровне повседневного пользования 4 рабочих места (это в основном комплексные приемные пункты),

- предприятий коммунального обслуживания на 1 тыс.чел.: бани –7 мест, прачечные – 60 кг белья в смену (в т.ч. прачечные самообслуживания – 20 кг), химчистки – 3,5 кг вещей в смену (химчистки самообслуживания – 1,2 кг) .

Применение данных нормативов в настоящих рыночных условиях достаточно условно. Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является частной, поэтому ее развитие полностью определяется  рыночными законами и связано со спросом населения и рентабельностью их функционирования. Перспективы развития этой сети связаны с изменениями этих параметров, которые зависят от многих составляющих, складывающихся как на общегосударственном, так и на региональном уровнях. Кроме того, например по предприятиям торговли значительное развитие получила “палаточная” и рыночная торговая сеть (стационарная и выездная), которая практически не имеет торговой площади и расчет по торговой площади этих предприятий не приемлем (статистикой  не ведется даже учета по торговой площади). Поэтому расчет этих учреждений не приводится, так как он стал бы формальностью далекой от реальности.

Проектом выделены планируемые  территории общественно-деловой застройки  для развития объектов культурно-бытового обслуживания.

Физкультура и спорт

В соответствии с нормативами СНиП 2.07.01-89 для сельских поселений предусматривается размещение физкультурно-оздоровительных площадок из расчета 0,7-0,9 га на 1 тыс.чел., но они должны быть не менее стандартных величин площадок для различных игр (футбол, волейбол и другие).

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Конкретные мероприятия по данным направлениям  должны решаться местными органами власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет бюджетных так и за счет внебюджетных ассигнований. Значительная неопределенность формирования этих средств даже на ближайшее время не позволяет сказать что-либо определенное по их величине на перспективу.

Прочие учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Кладбища традиционных захоронений- норматив СНиПа по ним составляет 0,24 га на 1 тыс.чел.

В поселении имеются кладбища в с.Устье, западнее с.Устье, южнее с.Семеновское, севернее п.Колокша.

Пожарная служба- заключен договор на обслуживание с пожарным депо муниципального образования город Владимир. В каждом населенном пункте поселения предусматриваются противопожарные водоемы и организация добровольных пожарных команд.

3.2.7.   Транспортная инфраструктура

Общая протяженность автодорог общего пользования с твердым покрытием в поселении составляет  18,85 км, из них с усовершенствованным покрытием 18,85  км.

Плотность автодорог с твердым покрытием составляет  30,1 км на 100 кв. км территории, в сравнении аналогичные показатели по Собинскому району составили 20,4 км на 100 кв. км .

Грунтовые полевые дороги, имеющие ярко выраженную сезонность действия, идут к населенным пунктам Владимировка, Струково, Головино, Брянцево, Роганово, Ивлево, Баранники.

Проектом предусматривается строительство, реконструкция, ремонт и обустройство дорог общего пользования. Перечисленные в Таблице 74 автодороги необходимо включить в Программу развития сети местных дорог общего пользования Собинского района. Цель программы –ликвидация бездорожья и содействие экономическому и социальному развитию Колокшанского сельского поселения. Программой необходимо наметить поэтапное строительство автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. В результате реализации программы сельские населенные пункты поселения получат круглогодичную транспортную связь с центром поселения и центром района городом Собинка.

Cтроительство автодорог общего пользования местного значения

Таблица 74

|  | Наименование | Протяженность в пределах поселения, км | Очередь строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Устье-Ивлево-Баранники | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Семеновское-Струково | 3,75 |  | 3,75 |  |
| 3 | “Семеновское-Струково”- Брянцево-Головино-Роганово | 4,5 |  | 4,5 |  |
| 4 | Владимировка- коллективные сады | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Итого | 11,25 |  |  |  |

Выбор и очередность строительства дорог могут быть изменены по инициативе администрации поселения или района. Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом проектно-сметной документации по объектам , возможностей финансирования и прочих непредвиденных обстоятельств.

Пригородные перевозки осуществляются от автостанции, расположенной в г.Владимире только в направлении Владимир-ст.Колокша (2 раза в день, отправление из Владимира 7-30 и 15-00), жители д.Ручей пользуются городским автобусом, кроме того по территории поселения по автодороге общего пользования  М-7 “Волга” проходит автобус Владимир-Собинка с периодичностью движения в 30 минут.

Неудовлетворительное состояние проезжей части остальных дорог – износ дорожной одежды, ямочность, а также большая часть грунтовых дорог не позволяют организовать пригородное сообщение к остальным населенным пунктам.

Проектом предусматривается:

- организация регулярного пригородного автобусного маршрута ко всем населенным пунктам по мере строительства и реконструкции автодорог к ним,

- строительство автобусных павильонов на остановках по новым маршрутам,

необходимость ремонта дорожной одежды на автобусных маршрутах для безопасности движения

Техническое обслуживание автотранспорта

На территории поселения расположены вдоль автодороги федерального значения М-7 “Волга” 
4 АЗС  с автомобильным бензином разных марок и дизтопливом и одна ГАЗС . На 1 очередь предусматривается строительство АЗС на автодороге М-7 “Волга” около д.Рукав.

На стационарных АЗС должны предусматриваться для обеспечения экологической безопасности ограждающие конструкции с локальными очистными сооружениями, системы закольцовки паров бензина, благоустройство территории- бетонные плитки на бетонных основаниях.

3.2.8.   Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов МО Колокшанское сельское поселение, а также сельскохозяйственного производства и животноводства служат подземные воды гжельско-ассельского водоносного горизонта (C3q-Pja), водовмещающие породы которого представлены известняками нижнепермского (ассельский ярус) и верхнекаменноугольного (гжельский ярус) возраста.

Проектные решения

Источники водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования принимаются подземные воды; по степени обеспеченности подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения, территория сельского поселения обеспечена.

В геологическом строении территории муниципального образования принимают участие: четвертичные водноледниковые отложения, представленные песками мощностью около 4м; нижнемеловые отложения мощностью 30-35м, представленные глинами и алевритами с прослоями глинистых песков  и песчаников; верхнеюрские плотные глины мощностью 20-25м, ниже  которых  залегают нижнепермские и верхне-каменноутольные известняки.

В гидрогеологическом отношении организация централизованного водоснабжения возможна только за счет подземных вод гжельско - ассельского  водоносного горизонта (C3q-Pja), водовмешающие породы которого представлены известняками нижнепермского (ассельский ярус) и верхнекаменноугольного (гжельский ярус) возраста.

Этот горизонт используется для водоснабжения как пос. Колокша и с. Семеновское, так и других населенных пунктов муниципального образования.

Вышележащий мезо-кайнозойский водоносный комплекс, водовмещаюшие породы которого представлены прослоями песков в нижнемеловых и четвертичных отложениях, весьма  маловодообилен, эксплуатация последнего (водоотбор) возможен индивидуальными скважинами с  использованием  насоса  типа «Малыш» и  шахтными  колодцами.

Схема и система водоснабжения

Проектными решениями на первую очередь строительства (2015 г) сохраняются существующие схемы водоснабжения поселка Колокша, с. Семеновское и д. Рукав.

При этом предусматриваются следующие мероприятия:

- оборудование существующих скважин (пос. Колокша, с. Семеновское) насосами фирмы «GRUNDFOS» с частотными преобразователями;

- оборудование существующих скважин приборами учета отбираемой из скважин воды;

- водоподготовка (при необходимости) подаваемой потребителю воды;

- устройство зон санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения;

- строительство водопроводных сетей с устройством вводов в жилые дома.

Принимая во внимание, что устройство централизованного водозабора не представляется возможным, для обеспечения населения пос. Колокша на расчетный срок строительства (2030 г) рекомендуется устройство локальных систем водоснабжения.

В качестве водозаборных сооружений следует применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы, оборудованные погружными насосами фирмы «GRUNDFOS» с частотными преобразователями.

При необходимости очистки воды следует применять системы водоподготовки.

Местоположение новых скважин, трассировка водопроводной сети определяется на последующих стадиях проектирования с учетом гидрогеологических условий.

В остальных населенных пунктах сельского поселения  конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

Пожаротушение сельских населенных пунктов предусматривается из существующих прудов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения (река, озеро,пруд).

Расчетное водопользование МО Колокшанское сельское поселение (Первая очередь-2015г.):

всего по сельскому поселению расходы воды:

- (с поливом зеленых насаждений)- в средние сутки 4584,4м3/сут, в сутки максимального водопотребления  4652,3 м3/сут

- то же без полива зеленых насаждений- в средние сутки  414,4 м3/сут, в сутки максимального водопотребления  482,3 м3/сут

Канализация

Расчетные расходы сточных вод

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Расчетное (прогнозное) водоотведение МО Колокшанское сельское поселение приведено в Таблице 75

Таблица 75

| №№ | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок-2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водопотребле-ния, м3/сут | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водопотребле-ния, м3/сут |
| 1 | пос. Колокша | 194,9 | 226,1 | 222,6 | 254,4 |
| 2 | с. Семеновское | 40,6 | 48,1 | 45,1 | 53,5 |
| 3 | Санаторий «Строитель» | 58,2 | 64,8 | 56,3 | 62,6 |
| 4 | д.Рукав | 25,1 | 29,8 | 22,3 | 26,5 |
| 5 | Другие населенные пункты включенные в МО Колокшанское сельское поселение | 95,6 | 113,5 | 116,2 | 139,6 |
| Всего по сельскому поселению (включая ООО «Колокшанский агрегатный завод») | 414,4 | 482,3 | 462,5 | 536,6 |

Проектные решения

Развитие централизованной системы канализации предусматривается только в поселке Колокша и с. Семеновское.

Канализация пос. Колокша

Проектными решениями на первую очередь строительства (2015 г) сохраняется существующая схема водоотведения; на расчетный срок строительства (2030 г) предусматривается:

- ликвидация существующих выгребов сточных вод с устройством переключения существующей канализации на проектируемую сеть;

- строительство самотечной сети канализации предназначенной для отведения сточных вод с центральной части поселка (ул. Центральная, Железнодорожная, Заводская) на реконструируемые очистные сооружения ООО «Колокшанский агрегатный завод».

Проектом реконструкции предусматривается применение очистных сооружений контейнерно-блочной (комплектной) поставки, включающих в себя установки обезвоживания осадка и обеззараживания сточных вод с отведением очищенных и обеззараженных сточных вод в р. Ильинка.

Так как существующие сооружения расположены под линиями электропередачи ВЛ-10 кВ, предусматривается новая площадка под очистные сооружения.

Для очистки сточных вод пос. Колокша на расчетный срок (2030 г.) предлагается применить контейнерно-блочную установку биологической очистки сточных вод производительностью 230 м3/сут (ООО «Стандарт Экология» г. Москва).

Сеть канализации проектируется из труб из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ Р по ТУ 2248-003-75245920; колодцы на сети предусматриваются круглыми из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.

Для очистки сточных вод от жилых домов индивидуальной застройки (коттеджей) проектными решениями предусматривается устройство автономных систем биологической очистки сточных вод типа «Биокси»; производительность определяется количеством жителей и степенью благоустройства.

с. Семеновское Отведение сточных вод предусматривается системой самотечных коллекторов, канализационных насосных станций и напорных трубопроводов на канализационные очистные сооружения МУП «Владимирводоканала».

В санатории «Строитель» сохраняется существующая система канализации; проектная мощность очистных сооружений обеспечит прием и очистку сточных вод в соответствии с нормативными требованиями.

В остальных населенных пунктах сельского поселения отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы;

- устройство систем автономной канализации с отведением сточных вод в грунт;

- устройство накопителей сточных вод.

Сточные воды могут очищаться и отводиться в водоем, очищаться и поступать в поглощающий их грунт или направляться в накопитель (выгреб) с периодическим вывозом ассенизационными машинами на сливную станцию ближайших очистных сооружений.

###### Электроснабжение

Электроснабжение Колокшанского поселения осуществляется от Объединенной  энергетической системы Центра России.

Основными источниками электроэнергии на данной территории являются тяговая ПС 110/10 кВ «Колокша» и ПС 110/10 кВ «Березово».

На ПС «Березово» установлены трансформаторы:

Т1-ТДН - 10 МВА (Кзагр в реж N-1 = 47%),

Т2-ТДН - 10 МВА (Кзагр в реж N-1 = 47%).

По тяговой ПС 110/10 кВ «Колокша», находящейся на балансе потребителя (ОАО «РЖД») данные отсутствуют.

По линиям 110 кВ  ПС «Березово» связана с ПС «Районная» (п. Энергетик), ПС «Юрьевец» и ПС «Районная» (г. Владимир). По линиям 110 кВ ПС «Колокша» имеет связь с ПС «Районная» 
(п. Энергетик), ПС «АТО» и ПС «Ундол».

Электроснабжение населенных пунктов Колокшанского поселения осуществляется от трансформаторных подстанций (ТП) напряжением 10/0,4 кВ. В настоящее время все ТП загружены менее чем на 100 %.

Населенные пункты Колокшанского поселения запитаны по фидерам 1009, 1011,  1013 - 10 кВ от ПС «Березово» и фидерам 1004, 1007 от ПС «Колокша».  Населенные пункты – д. Большое Иваньково, 
с. Устье запитаны по фидеру 1004 от ПС «Колокша» через распределительный пункт (РП) ВТЗ-57.

Максимальная нагрузка потребителей Колокшанского поселения на настоящее время составляет по данным РЭС (без учета потребительских ТП, по которым данные отсутствуют):

- по фидерам 1009, 1011,  1013 от ПС «Березово» - 546 кВт

- по фидерам 1004, 1007 от ПС «Колокша» - 876 кВт.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом №213 Минтопэнерго России от 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников жилых домов в сельской населенной местности принята по Таблица 2.1.1** РД 34.20.185-94.

Выводы:

- На первую очередь рекомендуется строительство новой ТП 10/0,4 кВ в районе компактного строительства жилья в деревне Большое Иваньково и замена существующей КТП с увеличением мощности трансформаторов в селе Семёновское.

Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей сельского поселения осуществляется от отопительных котельных, только в пос. Колокша. Потребители обеспечиваются теплом от котельной ул. Железнодорожной и котельной по ул. Центральной. Суммарная тепловая мощность котельных составляет 0,95 Гкал/ч, работающих на твердом топливе. Общественные здания (школа, детсад, спортзал) снабжаются теплом от автономных котельных, топливо – уголь). Котельные находятся на балансе МУП ЖКХ «ПКК Собинского района». Колокшанский агрегатный завод обеспечивается теплом от собственной котельной производительностью 2 Гкал/ч, работающей на угле. Отопление частного жилого сектора осуществляется от печей и котлов, работающих на твердом топливе

Общая тепловая нагрузка

Таблица 76

| № п/п | Наименование показателей | Тепловая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015г | 2030г |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 1,105 | 1,356 |

Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение потребителей поселения осуществляется только в

с. Семеновское и санатории «Строитель». Санаторий подключен к газопроводу высокого давления, идущему на г. Радужный, с. Семеновское – к газопрводу Д325, идущему от ГРС «Владимир-2» 
мкр. Юрьевец к мкр. Энергетик.

Проектные решения

Согласно утвержденной схеме газоснабжения области, разработанной ОАО «ПРОМГАЗ» в 2009г., газификация будет осуществляться в следующих населенных пунктах: пос. Колокша, д. Колокша, д.Парфентьево, д. Б.Иваньково, с. Устье, д.Ивлево, д. Одерихино. Газопровод высокого давления II категории практически ко всем населенным пунктам пойдет со стороны Росляково. Предполагаемый диаметр газопровода – 160 мм, материал трубопроводов – полиэтилен. Протяженностей сетей газоснабжения без учета разводящих сетей низкого давления составляет ориетировочно 10 км. В 
пос. Колокша будут переведены на газ котельные по ул.Центральной, ул. Железнодорожной, автономные школы, детского сада и спортзала. В связи с газификацией будет реконтсруирована котельная Колокшанского агрегатного завода.

Деревня Одерихино запитывается газом со стороны Бабаево. К строительству намечен газопровод высокого давления II категории Д110 мм, материал трубопроводов – полиэтилен.

Газификация населенного пункта Рукав предусматривается от системы газоснабжения 
мкр. Энергетик и в общем объеме потребления газа сельского поселения не учтена.

Газификация населенных пунктов предусматривается к 2015 г..

Распределение газа по населенным пунктам сельского поселения приведено в ниже следующей таблице 77.

Таблица 77

| Жилищно-коммунальный сектор | Расход газа, м3/ч |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| п. Колокша | 448,1 | 482,1 |
| д. Колокша | 86,7 | 86,7 |
| д.Парфентьево | 105,1 | 105,1 |
| д.Б.Иваньково | 94,0 | 94,0 |
| с. Устье | 256,8 | 256,8 |
| д.Ивлево | 33,2 | 33,2 |
| д.Одерихино | 83,8 | 83,8 |
| Итоко по поселению | 1107,7 | 1141,7 |

3.2.9. Охрана окружающей среды

На первую очередь необходимо обратить особое внимание на проблему сбора, транспортировки, переработки и захоронения твердых бытовых отходов.

Для ее решения необходимы следующие меры:

1.Разработать схему обращения с отходами на территории поселения.

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация,

- организация строгого учета образования отходов,

- организация селективного сбора отходов в населенных пунктах в сменные контейнеры,

- обеспечить отдельный сбор и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности),

- заключить договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку,

- организовать вывоз трупов животных на переработку.

В целях охраны и оздоровления водных ресурсов необходимо:

- обеспечить выполнение требований охранного режима прибрежных полос рек и водоемов (прекратить выпас скота, регламентировать рекреацию, запретить размещение загрязняющих среду объектов и пр.).

В целях охраны воздушного бассейна необходимо:

- продолжить газификацию поселения,

- разработать проекты ПДВ на всех предприятиях-загрязнителях,

- внедрить на промышленных и коммунальных предприятиях  газо-, пылеулавливающее оборудование.

3.2.10.  Санитарная очистка территории

Одной из самых серьезных экологических проблем  для поселения является проблема обращения с отходами. Все возрастающее количество отходов, отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

В сельских населенных пунктах в целях создания благоприятных  условий для сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями, сменяемыми контейнерами для временного хранения отходов с одновременной их сортировкой для выбора утильных фракций. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.

Жидкие отходы из выгребов предлагается обрабатывать на очистных сооружениях канализации вне поселения по договорной системе.

Первоочередные мероприятия:

- организовать эффективную систему сбора, транспортировки и сортировки ТБО с применением современных технических средств.

Важным направлением является вовлечение отходов в повторное использование в качестве вторичного сырья.

Ожидаемое количество ТБО и жидких отходов в год от населения, общественных и культурно-бытовых учреждений на 1 очередь проектирования: всего ТБО- 869,934т  или 4486,86м³, всего жидких отходов 4137м³

3.2.11.  Защита территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Важнейшим показателем эффективности действий пожарной охраны является время оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до его локализации и ликвидации). Его сокращение непосредственно влияет на последствия пожара (сокращение числа погибших, пострадавших, а также уменьшение материального ущерба).

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:

- качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения,

- оптимизация финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для ликвидации пожаров,

- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью людей,

- создание в каждом населенном пункте противопожарных стендов, обеспечение добровольных дружин, создаваемых в населенных пунктах гонгами для созыва при пожаре, средствами индивидуального тушения пожара -ранцами с водой, пожарными мотопомпами и рукавами и т.д.,

- создание в каждом населенном пункте устойчивой связи- на базе универсальных таксофонов,

- создание необходимого количества противопожарных водоемов: прудов и копаней,

#### Благоустройство русел водотоков

Практически все мероприятия по повышению водности и благоустройству малых рек. В частности, это следующие мероприятия:

- проведение расчистки рек от топляка;

- правильный режим использования мелиоративных систем;

- расчистка и дноуглубление притоков;

- соблюдение режима хозяйствования, предусматриваемого Водным кодексом

# 3.2.12. Инвестиционная политика поселения

Главной целью инвестиционной политики Колокшанского поселения является создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, мобилизация имеющихся и привлечение новых инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики для обеспечения необходимых темпов экономического роста.

Инвестиции в основной капитал являются важнейшим фактором развития территории поселения. Реализации проектных решений настоящего проекта требует привлечение значительных инвестиций, что во многом зависит от инвестиционной привлекательности поселения.

Оценка инвестиционной привлекательности Колокшанского поселения с учетом анализа сильных и слабых сторон социально-экономического развития представлена ниже:

| Сильные стороны | Возможности |
| --- | --- |
| Удобное географическое положение, наличие удобных транспортных магистралей | Условия для развития бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности . |
| Дешевая рабочая сила, оживление самозанятости населения. | Развитие высокотехнологичных производств, конкурентоспособность по стоимости выпускаемой продукции. Дешевая и квалифицированная рабочая сила позволяет предприятиям получать соответственно большую долю прибыли, тем самым предприятия имеют возможность производить реконструкцию и модернизацию производства. |
| Наличие производственных площадей, возможных для развития экономики . Наличие природных ресурсов, которые могут служить сырьевой базой (залежи песка). | Улучшение экономического состояния , освоение передовых технологий на предприятиях . Оптимизация бюджета по доходам и расходам. |
| Благоприятные условия для отдыха и оздоровления жителей и гостей поселения. Благоприятные экологические условия, артезианское водоснабжение. | Организация рекреационной зоны . Развитие туристического комплекса, укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта, условия для формирования здорового образа жизни населения. |
| Технологическая отсталость базовых отраслей. Недостаточная материально-техническая и сырьевая база агропромышленного комплекса. Моральный и физический износ промышленно-производственных фондов. | Сворачивание производства в связи с износом основных фондов. Развал крупных предприятий из-за банкротства. |
| Снижение плодородия почв. | Снижение объемов производства и уровня потребления населением основных продуктов питания, ухудшение здоровья людей. |
| Отток активной части населения. Значительная скрытая безработица. | Дефицит квалифицированных кадров в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. |
| Недостаточная степень обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры. | Невозможность устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства, снижение уровня обеспеченности населения жилищно-коммунальными услугами, опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. |
| Недостаточная сеть культурно-развлекательных организаций. Снижение интереса к массовой физкультуре и спорту. Недостаточное финансирование отраслей здравоохранения, культуры, образования и спорта. | Повышение уровня преступности. Снижение качества образования и уровня успеваемости учащихся. |

Основные проблемы в инвестиционной сфере:

- недостаток собственных инвестиционных ресурсов и недостаточный объем привлекаемых частных инвестиций, не отвечающий потребностям роста экономики;

- депрессивность экономики поселения, значительная зависимость бюджета от трансфертов и субсидий региона,

- недостаточное развитие инвестиционного сотрудничества с экономическими партнерами.

Для наиболее полного и эффективного использования одного из главных преимуществ  – удобного географического положения - необходимо повысить интенсивность дорожного строительства и транспортной инфраструктуры. Так как возведение инженерных и транспортных объектов является прерогативой государства, важно дальнейшее увеличение капитальных вложений в данную отрасль.

Строительство современной, так называемой, инфраструктуры-развития даст, мощный толчок для привлечения в экономику поселения частных инвестиций. Эффективность государственных вложений может быть рациональной в случае получения на один рубль государственных вложений  - 5-6 рублей частных.

С целью максимально полного использования преимуществ поселения по освоению новых площадок под жилищное строительство в планируемых границах населенных пунктов, необходимо рассмотреть перспективы развития в них зон общественно-деловой застройки.

3.2.13 Анализ бюджета

Система бюджетных правоотношений в поселении регулируется Бюджетным Кодексом Российской Федерации, принятым в соответствии с ним федеральными законами о бюджете на соответствующие годы и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

На 2009 год  бюджет поселения составил:

- доходы в размере  6183,5тыс. рублей,

в т.ч. собственные доходы  - 4067,5тыс.руб.;

- расходы в размере  5981,2тыс. рублей.

Доля собственных доходов поселения в общем объеме доходов составила около 65,8%.

В целом можно констатировать, что расходы поселения связаны с поддержанием его жизнеспособности.

Рациональное использование средств будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности поселения.

Основными направлениями бюджетной политики являются:

- эффективное использование бюджетов для сохранения темпов экономического роста и создания условий для повышения уровня жизни населения;

- обеспечение нового качественного уровня использования бюджетных средств, прозрачности бюджетных процедур, конкурентного режима при закупках товаров и услуг для государственных нужд, общественной подконтрольности расходов;

- разграничение бюджетных полномочий между районными органами власти и органами местного самоуправления по принципу реальной ответственности и заинтересованности в результатах своей деятельности и максимального сокращения совместно финансируемых расходов, обеспечение на этой основе доступа граждан вне зависимости от места их проживания к основным бюджетным услугам и социальным гарантиям.

Ключевой проблемой является низкий уровень бюджетной обеспеченности на душу населения и собственных доходов местных бюджетов.

Выводы:

- В целях повышения доходной части необходимо:

- повышение эффективности системы налогообложения;

- улучшение налогового «климата»;

- стимулирование развития малого бизнеса;

- стимулирование повышения потребления населения;

- повышение жилищно-коммунальной сферы;

- создание бытовой кооперации;

- привлечение внебюджетных источников;

- эффективное использование административных ресурсов.

- В целях оптимизации расходов части необходимо:

- оптимизация расходной части в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве;

- оптимизация расходов на инженерную структуру;

- оптимизация расходов на административное управление;

- реальное и целесообразное использование бюджетных средств;

- проведение оценки состояния муниципального имущества;

- проведение инвентаризации муниципального имущества с целью оценки технического состояния, износа и реализация с аукциона нефункционирующего имущества.

3.2.14.  Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Исходные данные | на I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в динамике развития |
| 1 | Территория |
| 1.1 | всего: | га | 6266 | 6266 | 6266 |
| 1.2 | в том числе: - земли сельскохозяйственного назначения | га | 4471,98 | 4204,655 | 4204,655* |
|  |  |  |  |  | * без учета площадей по перспективным линейным сооружениям |
| 1.3 | - земли населенных пунктов | га | 556 | 820,905 | 820,905 |
| 1.4 | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и пр. | га | 182,8 | 171,44 | 171,44 |
| 1.5 | - земли лесного фонда | га | 988 | 988 | 988 |
| 1.6 | - земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 7,78 | 23 | 23 |
| 1.7 | - земли водного фонда | га | 58 | 58 | 58 |
| 1.8 | - земли запаса | га | 1,44 | - | - |
| 2 | Население |
| 2.1 | Всего | чел |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | зарегистрированы постоянно | чел | 1489 | 1435 | 1310 |
|  | временное (проживает больше одного года) | чел | 94 | 224 | 467 |
|  | дачники (проживают в МО в среднем не более 6 месяцев в году) | чел | 753 | 845 | 1318 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | человек на 1000 жителей |  |  |  |
| 2.3 | Показатель миграции населения |  |  |  |  |
| 2.4 | Число населенных пунктов | единиц | 15 | 15 | 15 |
| 2.5 | Возрастная структура населения: | % | 100 | 100 | 100 |
|  | - дети до 16 лет |  | 11,9 | 14,0 | 14,8 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54лет) | % от общей численности населения | 60,2 | 58,1 | 53,7 |
|  | - население в возрасте старше трудоспособного |  | 27,9 | 27,9 | 31,5 |
| 2.6 | Трудовая структура населения Число занятого населения в экономике всего | чел. | 712 | 728 | 995 |
|  | из них в сфере производства товаров | чел | 605 | 605 | 765 |
|  | в сфере услуг | чел | 107 | 123 | 230 |
|  | Работают в данной местности | чел | 340 | 356 | 434 |
|  | Трудовые миграции | чел | 368 | 317 | 150 |
|  | Приезжают на работу из других МО | чел | 372 | 372 | 561 |
| 2.7 | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью (включая безработных ) и обучающиеся с отрывом от производства | чел | 188 | 160 | 120 |
|  | Итого трудовые ресурсы (округленно) | чел | 896 | 833 | 704 |
| 2.8 | Уровень безработицы | чел/% от экономически активного населения | 12,7 | 9 | 5 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1 | Всего (у населения, зарегистрированного постоянно) | тыс. м2 общей площади | 31,343 | 31,343 | 32,543 |
|  | Обеспеченность общей площадью ( населения, зарегистрированного постоянно) | м2/чел | 21,05 | 21,84 | 24,84 |
|  | Ввод нового жилья | тыс. м2 | - | - | 1,2 |
| 3.2 | Всего (у временного населения, проживающего больше года и дачников, проживающих в среднем не более 6 месяцев в году) | тыс. м2 общей площади | 37,885 | 53,635 | 105,155 |
|  | Обеспеченность общей площадью (временного населения, проживающего больше года и дачников, проживающих в среднем не более 6 месяцев в году населения, зарегистрированного постоянн) | м2/чел | 44,73 | 50,17 | 58,91 |
|  | Ввод нового жилья | тыс. м2 |  | 15,75 | 67,27 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда | % |  |  |  |
|  | водопровод |  |  |  |  |
|  | канализация |  |  |  |  |
|  | центральным отоплением |  |  |  |  |
|  | горячим водоснабжением |  |  |  |  |
|  | газом |  |  |  |  |
|  | ванными (душ) |  |  |  |  |
| 3.4 | Новое жилищное строительство всего: | тыс. м2 общей площади |  | 15,75 | 68,47 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | многоквартирные | домов |  |  | 3 |
|  | малоэтажное (усадебное) | домов |  | 225 | 958 |
| 3.5 | Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2 общей площади |  | 3,15 | 3,42 |
| 4 | Объекты социальной сферы |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 35 |  |  |
|  | избыток- «+», недостаток «—» | мест | 0 |  |  |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 185 |  |  |
|  | избыток - «+», недостаток «—» | мест | +115 |  |  |
| 5 | Производство продукции сельского хозяйства |
| 5.1 | Валовое производство продукции (все категории хозяйств): зерно (в весе после доработки) | тонн |  |  |  |
|  | картофель | тонн |  |  |  |
|  | сахарная свекла | тонн |  |  |  |
|  | рапс | тонн |  |  |  |
|  | овощи открытого грунта | тонн |  |  |  |
|  | молоко | тонн |  |  |  |
|  | мясо (жив. вес) | тонн |  |  |  |
|  | мясо (уб. вес) | тонн |  |  |  |
|  | шерсть | тонн |  |  |  |
|  | яйца | тыс. шт. |  |  |  |
|  | мед | кг |  |  |  |
| 5.2 | Территория сельхозугодий | га | 3587 |  |  |
|  | в том числе: - пашня | га | 2371 |  |  |
| 5.3 | Посевная площадь всего (все категории хозяйств) | га |  |  |  |
| 5.4 | Поголовье скота и птицы (все категории хозяйств) - крупный рогатый скот | голов |  |  |  |
|  | в том числе: коровы | голов |  |  |  |
|  | свиньи | голов |  |  |  |
|  | овцы и козы | голов |  |  |  |
|  | птица | голов |  |  |  |
| 6. | Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования | км | 5 | 5 | 5 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 18,85 | 20,85 | 39,1 |
|  | в том числе: - федерального значения | км | 6,5 | 6,5 | 15,5 |
|  | - регионального (межмуниципального) значения | км |  |  |  |
|  | - местного значения | км | 12,35 | 14,35 | 23,6 |
|  | Плотность - автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км/100 км2 | 30,1 | 33,3 | 62,4 |
| 7. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Общий объем потребления воды (с поливом зеленых насаждений) в средние сутки в сутки максимального водопотребления | м3/сут. |  | 4584,4 4652,3 | 6831,6 6905,6 |
|  | Общий объем потребления воды (без полива зеленых насаждений) в средние сутки в сутки максимального водопотребления | м3/сут. |  | 414,4 482,3 | 462,5 536,6 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Расчетные объемы сточных вод |  |  |  |  |
|  | в средние сутки в сутки максимального водопотребления | м3/сут. |  | 414,4 482,3 | 462,5 536,6 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Расчетная электрическая нагрузка |  |  |  |  |
|  | Потребители от ПС “Березово” | кВт |  | 611,96 | 724,86 |
|  | Потребители от ПС “Колокша” | кВт |  | 885,55 | 1441,13 |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа – всего | м3/ч |  |  |  |
| 7.5 | Связь |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования – всего | номеров | 100 |  |  |
|  | Сотовая связь, зона радиопокрытия | % | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Инженерная защита территории |
| 8.1 | Берегоукрепление | км | - | - | - |
| 9 | Санитарная очистка территории |
| 9.1 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | 822,15 | 869,934 | 1093,369 |
| 9.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц | - | - | - |

# Text boxes

Доля дачников и временного населения на расчетный срок

Доля дачников и временного населения на первую очередь

Доля дачников и временного населения в настоящее время